## Slide 1
微机原理与接口技术
第 5 章 微机总线

## Slide 2
主要内容
01 基金资助概况
一、总线技术
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线

## Slide 3
主要内容
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线
一、总线技术

## Slide 4: 5.1 总线技术
微型计算机系统的总线结构
  以总线作为信息传输的公共通道
总线结构的特点
  通过总线相互连接、实现数据传输
  组态灵活、易于扩展等
广泛应用的总线都实现了标准化，便于在互连各个部件时遵循共同的总线规范
5.1 总线技术

## Slide 5: 5.1.1 总线类型
总线连接方法广泛用于微机系统的各个连接层次上
  芯片总线：
    芯片总线：大规模集成电路芯片内部或系统中各种不同器件连接在一起的总线，用于芯片级互连。
    局部总线：对处理器来说就是其引脚信号。处理器与主存单元之间专用的存储器总线也可以认为是芯片总线。
  内总线：
    微机系统中功能单元与功能单元间连接的总线，用于主机内部的模板级互连。
    系统总线：通常指微机系统的主要总线。早期低档微机内部只有一条总线（16位ISA），高档微机内部总线有多条。
5.1.1 总线类型

## Slide 6: 5.1.1 总线类型
  外总线：
  微机系统之间以及微机系统与外部设备之间，主要用于设备级互连。
  并行总线
  并行通信传输中有多个数据位，同时在两个设备之间传输。发送设备将这些数据位通过对应的数据线传送给接受设备。接受设备可同时接收这些数据，不需要做任何变换就可以直接使用。
  串行总线
  发送方需要将多位数据按二进制位的顺序在一个数据上逐位发送，接收方则逐位接收后再合并为一个多位数据。
5.1.1 总线类型

## Slide 7: 微机总线层次结构
I/O接口
ROM
RAM
CPU
（片内总线）
外总线
主机板
芯片总线
扩充存储器
计算机
通信接口
打印机
打印机接口
智能仪表
仪表接口
局域网络
网络接口
内总线（系统总线）
微机总线层次结构

## Slide 8: 5.1.2 总线的数据传输
主设备(Master)：控制总线完成数据传输
从设备(Slave)：被动实现数据交换
某一时刻，只能有一个主设备控制总线，
其他设备此时可以作为从设备
某一时刻，只能有一个设备向总线发送数据，
但可以有多个设备从总线接收数据
5.1.2 总线的数据传输

## Slide 9: 1. 总线操作
总线请求和仲裁（Bus request & Arbitration）
  使用总线的主模块提出申请
  总线仲裁机制确定把总线分配给请求模块
寻址（Addressing）
  主模块发出将要访问的从模块地址及有关命令，启动从模块
数据传送（Data Transfer）
  源模块发出数据，经数据总线传送到目标模块
结束（Ending）
  数据、地址、状态、命令信息均从总线上撤除，让出总线
1. 总线操作

## Slide 10: 2. 总线仲裁
总线仲裁：决定当前控制总线的主设备
  目的是避免多个主模块同时占用总线，确保任何时候总线上只有一个模块发送消息
  基本原则：先来先服务
  使用优先权原则处理同时请求的情况
集中仲裁
  系统有一个中央仲裁器（控制器），负责主模块的总线请求和分配总线的使用
  单处理器系统：中央仲裁器是处理器一部分
2. 总线仲裁

## Slide 11: 2. 总线仲裁
  当前总线标准：中央仲裁器是一个独立的模块
  两条信号线：送往仲裁器的总线请求信号；来自仲裁器的总线响应信号
分布仲裁
  不需要中央仲裁器
  各个主模块都有自己的仲裁器和唯一的仲裁号
  主模块请求总线时，发送其仲裁号，其他总裁器获得此号后与自身的仲裁号比较
  多个主模块请求，优先权高获胜，其仲裁号保留在仲裁器上
2. 总线仲裁

## Slide 12: 3. 同步方式
同步时序
  总线操作过程由共用的总线时钟信号控制，具有固定的时序
  适合速度相当的器件互连总线，否则需要准备好信号让快速器件等待慢速器件（半同步）
  处理器控制的总线时序采用半同步时序与存储器或I/O端口交换数据
异步时序
  总线操作需要握手联络（应答）信号控制
  传输的开始伴随有启动（选通或请求）信号
  传输的结束有一个确认信号，对请求信号进行应答
  操作周期可变、总线上可以混合慢速和快速器件
3. 同步方式

## Slide 13: 4. 传输类型
读数据传送：数据由从设备到主设备
写数据传送：数据由主设备到从设备
猝发传送（数据块传送）
  给出起始地址，将固定块长的数据一个接一个地从相邻地址读出或写入
写后读（Read-After-Write）
  先写后读同一个地址单元，适用于校验
读修改写（Read-Modify-Write）
  先读后写同一个地址单元，适用共享数据保护
广播（Broadcast）
  一个主设备对多个从设备的写入操作
4. 传输类型

## Slide 14: 5. 性能指标
总线宽度
  总线能够同时传送的数据位数
  位数越多，一次能够传送的数据量越大
总线频率
  总线信号的时钟频率
  时钟频率越高，工作速度越快
总线带宽（Bandwidth）
  单位时间传输的数据量，也称总线传输速率或吞吐率
  总线带宽越大，总线性能越高
5. 性能指标

## Slide 15: 总线带宽
总线带宽＝总线传输速率＝吞吐率
总线带宽＝传输的数据量÷需要的时间
常用单位
  每秒兆字节（MB/s）
  每秒兆位（Mb/s）或每秒位（bps）
5MHz的8086微处理器
  16÷（4×）bps＝20×106 bps＝2.5 MB/S(4个时钟周期传送16位数据)
66MHz的Pentium，基本非流水线总线周期(2个时钟周期传送64位数据)
  64÷（2××） bps＝32×66 M bps= 264 MB/S
66MHz的Pentium，2-1-1-1猝发读周期(5个时钟周期可传送32字节)
  32÷（5××） B/S＝422.4 MB/S
示例
1M＝106
总线带宽
Notes: 下面是总线带宽计算的公式。总线带宽等于总线传输速率等于吞吐率。总线宽度等于传输的数据量除以需要的时间。常用的单位是每秒。。。。。。。。。。。比如我们这个5MHZ的8086微处理器。它的总线是16位，时钟频率是5M赫兹，则可以算出每个时钟时间是𝟏/𝟓×〖𝟏𝟎〗^(−𝟔) 秒，这个8086处理器需要4个周期传输16位数据，则传输16位数据需要4乘以𝟏/𝟓×〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)这么多的时间，知道了需要的时间和传输的数据量，就可以求出总线带宽。这里就是求出的5MHz的8086微处理器的总线带宽。通过这样的方法依次可以求出66MHz的Pentium。

## Slide 16: 5.1.3 总线信号和时序
地址总线
  主控模块（如处理器）的地址总线都是输出的
  从模块（如存储器或I/O端口）的地址总线都是输入的
数据总线
  双向传输，在主从模块间传送、交换数据信息
控制总线
  有输出也有输入信号
  基本功能是控制存储器及I/O读写操作
  还包括中断与DMA控制、总线仲裁、数据传输握手联络等
5.1.3 总线信号和时序

## Slide 17: 1. 引脚信号
信号的功能
  用英文单词或英文缩写表示引脚名称
信号的流向
  处理器输出到外部，从外部输入到处理器内部
有效方式
  低电平、高电平有效，上升沿、下降沿有效
  高电平和低电平都有效
三态能力
  高阻状态放弃对引脚的控制
  其他设备控制该引脚
1. 引脚信号

## Slide 18: 引脚信号的功能示意
引脚信号的功能示意
为便于书写，后面的引脚表述为“名称*”为低电平有效，记为INTA*

## Slide 19: 2. 总线时序
总线时序（Timing）
  描述总线信号随时间变化的规律以及总线信号间的相互关系
  采用时序图形象化地表现时序
指令周期
  一条指令从取指、译码到最终执行完成的过程
总线周期或机器周期
  伴随有数据交换的总线操作
T状态
  处理器的基本工作节拍，对应时钟周期
2. 总线时序

## Slide 20
T4
T3
T2
T1
ALE
CLK
A19/S6 ~ A16/S3
AD15 ~ AD0
A7 ~ A0
输出数据
地址输出
S6 ~ S3状态输出
WR*或RD*
IO/M*
一个总线周期
8086总线操作时序图

## Slide 21
主要内容
01 基金资助概况
一、总线技术
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线

## Slide 22
主要内容
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线
一、总线技术

## Slide 23: 5.2 8086的引脚信号
8086/8088 CPU共有40个引脚。由于8088的外部数据总线为8位，而8086为16位，因此，二者的外部引脚功能并不完全相同。
5.2 8086的引脚信号

## Slide 24: 8086的引脚图
8086的引脚图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
GND
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
NMI
INTR
CLK
GND
VCC
AD15
A16 / S3
A17 / S4
A18 / S5
A19 / S6
BHE*/S7
MN / MX*
RD*
RQ0*/ GT0* (HOLD *)
RQ1* /GT1* (HLDA *)
LOCK * (WR *)
S2* (M / IO * )
S1* (DT / R * )
S0 * (DEN * )
ALE
INTA
TEST*
READY
RESET
8086

## Slide 25: 8088的引脚图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
GND
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
NMI
INTR
CLK
GND
VCC
A15
A16 / S3
A17 / S4
A18 / S5
A19 / S6
SS0* (HIGH)
MN / MX*
RD*
HOLD (RQ)*/ GT0*)
HLDA (RQ1* /GT1*)
WR* (LOCK*)
M / IO ( S2* )
DT / R* ( S1* )
DEN ( S0 )
ALE
INTA
TEST*
READY
RESET
8088
8088的引脚图

## Slide 26: 5.2 8086的引脚信号
分类学习这40个引脚（总线）信号
数据和地址引脚
读写控制引脚
中断请求和响应引脚
总线请求和响应引脚
其它引脚
5.2 8086的引脚信号

## Slide 27: 5.2.1 地址/数据引脚
AD15～AD0（Address/Data）
  地址/数据分时复用引脚，共16个引脚
  单向输出地址总线，双向数据总线，三态输出
A19/S6～A16/S3（Address/Status）
  地址/状态分时复用引脚，4个三态输出信号
  输出高4位地址、状态信号（反映处理器工作状态）
BHE*/S7（Byte High Enable/Status）
  高字节允许/状态分时复用引脚，三态输出信号
  输出低有效表示传送高字节数据，状态信号
5.2.1 地址/数据引脚
分时复用：同一引脚在不同时刻具有不同功能

## Slide 28: 5.2.1 地址/数据引脚
由于早期微机连接外设的能力有限以及I/O地址空间不需要很大，所以8086处理器在寻址外设时只使用了20位物理地址的低16位，即A15-A0.
  如果仍然按照每个I/O地址对应一个字节数据，那么16位I/O地址总线具有64K（65536）个8位端口
  如果将以偶数地址开始的连续两个I/O地址作为一个16位I/O端口，则16位I/O地址总线具有32K个16位端口。
5.2.1 地址/数据引脚

## Slide 29: 5.2.2 读写控制信号
读写控制信号主要包括以下两类引脚：
  1. 基本读写引脚（构成 基本总线操作）
  2. 同步操作引脚
5.2.2 读写控制信号

## Slide 30: 1. 基本读写引脚
ALE（Address Latch Enable）
  地址锁存允许，三态、输出、高电平有效
  有效时，表示复用引脚正在传送地址信号
M/IO*（Memory/Input and Output）
  访问存储器或者I/O，三态、输出、高低电平均有效
  高电平（M），表示处理器访问存储器
  低电平时（IO*），表示处理器访问I/O端口
WR*（Write）
  写控制，三态、输出、低电平有效
  有效时，表示处理器正将数据写到存储单元或I/O端口
RD*（Read）
  读控制，三态、输出、低电平有效
  有效时，表示处理器正从存储单元或I/O端口读取数据
1. 基本读写引脚

## Slide 31: 2. 基本总线操作
存储器读（Memory Read）
  处理器从存储器读取代码或读取操作数
  每条指令执行前都需要经过取指操作进入处理器
  以存储单元为源操作数的指令在执行时需要从主存获取操作数
存储器写（Memory Write）
  处理器向存储器写入操作数
  以存储单元为目的操作数的指令在执行时需要将结果保存在主存中
I/O读（Input/Output Read）
  处理器从外设读取操作数
  只有执行输入指令IN时才启动一个I/O读总线操作
I/O写（Input/Output Write）
  处理器向外设写入操作数
  只有执行输出指令OUT时才才启动一个I/O写总线操作
2. 基本总线操作

## Slide 32: 读写控制信号的组合
M/IO*、WR*和RD*是最基本的控制信号
组合后，控制4种基本的总线周期
总线周期 | M/IO* | WR* | RD*
存储器读 MEMR* | 高 | 高 | 低
存储器写 MEMW* | 高 | 低 | 高
I/O读 IOR* | 低 | 高 | 低
I/O写 IOW* | 低 | 低 | 高
读写控制信号的组合

## Slide 33: 3. 同步操作引脚
同步操作
  读写操作需要保证存储器或外设与处理器速度一致，否则，慢速的I/O或存储器发出一个信号，让快速的处理器等待
READY---就绪(准备好)
  是一个输入给处理器的信号，高电平有效表示可进行数据读写
  所以，存储器或I/O端口可利用该信号无效来请求处理器等待数据的到达
  处理器在进行读写前检测READY引脚
3. 同步操作引脚

## Slide 34: 5.2.3 其他控制信号
处理器还具有
  中断请求和响应信号
  总线请求和响应信号
  时钟信号、复位信号
  电源Vcc
  地线GND
5.2.3 其他控制信号

## Slide 35: 1. 中断请求和响应引脚
INTR（Interrupt Request）
  可屏蔽中断请求，高电平有效的输入信号
  有效时，表示中断请求设备向处理器申请可屏蔽中断
  中断IF标志对该中断请求进行屏蔽
  主要用于实现外设数据交换的中断服务
INTA*（Interrupt Acknowledge）
  可屏蔽中断响应，低电平有效的输出信号
  有效时，表示来自INTR引脚的中断请求已被处理器响应
NMI（Non-Maskable Interrupt）
  不可屏蔽中断请求，上升沿有效的输入信号
  有效时，表示外界向CPU申请不可屏蔽中断
  中断级别高于可屏蔽中断请求INTR
  常用于处理系统发生故障等紧急情况下的中断服务
1. 中断请求和响应引脚

## Slide 36: 2. 总线请求和响应引脚
HOLD
  总线请求，高电平有效的输入信号
  有效时，表示其他总线主控设备申请使用总线
HLDA（HOLD Acknowledge）
  总线响应，高电平有效的输出信号
  有效时，表示处理器已响应总线请求
  CPU进行总线释放：处理器的地址总线、数据总线及具有三态输出能力的控制总线呈现高阻状态，使总线请求设备可以顺利接管和使用总线。
2. 总线请求和响应引脚

## Slide 37: 3. 其他引脚
RESET
  复位，高电平有效的输入信号
  有效时，将迫使处理器回到其初始状态
  8086复位后，寄存器CS＝FFFFH，IP＝0000H
  安排一条段间无条件转移指令JMP，将控制转移到程序入口
CLK（Clock）
  时钟输入，频率稳定的数字信号
  处理器的基本操作节拍
  频率的倒数是时钟周期的时间长度
MN/MX*(组态选择)
  选择CPU工作于最小/最大组态
3. 其他引脚

## Slide 38
8086的两种组态模式
8088/8086具有两种组态，构成两种不同规模的应用系统
最小组态模式
  构成小规模的应用系统，如系统中只有一个8086
  8086本身提供所有的系统总线信号
最大组态模式
  构成较大规模的应用系统，例如与数学协处理器8087一起构成系统时
  此时，8086和总线控制器8288共同形成系统总线信号
3. 其他引脚

## Slide 39
最小工作模式下硬件逻辑图
地
＋5V
读写控制
读写控制
读写控制
CSH
奇地址存储体
8284
时钟
发生器
/RES
RDY
CB
D7 ~ D0
D15 ~ D8
DB
CSL
偶地址存储体
CS
I/O
接口
AB
A0
A1 ~ A19
BHE
STB OE
8282
锁存器
8086CPU
MN/MX
INTA
RD
CLK WR
READY M/IO
RESET
ALE
BHE
A19-A16
AD15-AD0
DEN DT/R
T
OE 8286
收发器
D15
~
D0
最小工作模式下硬件逻辑图

## Slide 40
最大工作模式下硬件逻辑图
地
地
读写控制
读写控制
读写控制
CS
I/O
接口
STB OE
8282
锁存器
T
OE
8286
T
OE 8286
收发器
8284
时钟
发生器
RESET
READY
A1 ~ A19
A0
BHE
AB
D7 ~ D0
D15 ~ D8
DB
CB
D15
~
D0
CSH
奇地址存储体
CSL
偶地址存储体
8288
S0 INTA
S1 MRDC
S2
MWTC
DEN IORC
DT/R IOWC ALE
8086CPU
S0
S1
S2
MN/MX
CLK READY
RESET
BHE
A19-A16
AD15-AD0
最大工作模式下硬件逻辑图

## Slide 41: 5.3 8086的总线时序
处理器以统一的时钟信号为基准，控制其他信号跟随时钟相应改变，实现总线操作
8086处理器的基本总线周期由4个时钟周期构成，分别使用T1、T2、T3、T4表述。
每个时钟周期，8086将进行不同的具体操作、处于不同的操作状态（State）
4个基本总线周期
  读总线周期：存储器读和I/O读
  写总线周期：存储器写和I/O写
5.3 8086的总线时序

## Slide 42: 5.3.1 写总线周期
写总线周期用来完成对存储器或I/O的一次写操作
T1状态
  输出20位存储器地址A19～A0
  M/IO*输出高电平，表示存储器操作
  或者M/IO*输出低电平，表示I/O操作
  ALE输出正脉冲，表示复用总线输出地址
T2状态
  输出控制信号WR*和数据D15～D0
T3状态
  检测数据传送是否能够完成
T4状态
  完成数据传送
示例：
写内存：MOV mem, AL/AX
写外设：OUT DX/i8, AL/AX
5.3.1 写总线周期

## Slide 43: 写总线周期时序
写总线周期时序
写内存：
MOV mem, AL/AX

## Slide 44: 等待状态
在微机系统中，处理器运行速度远远快于存储器和I/O端口。当存储器或I/O端口不能按基本的总线周期进行数据交换时，需要控制READY信号为低有效，8086处理器在T3前沿发现后，将不会进入T4状态
  控制READY信号为低无效，不进入T4状态，插入等待状态Tw
  Tw状态的引脚信号延续T3时的状态，并保持不变
  一个Tw状态的长度是一个时钟周期
  在Tw的前沿，继续对READY进行测试
  无效继续插入Tw；有效时转入T4状态
等待状态

## Slide 45: 具有一个Tw的存储器写总线周期时序
CPU在T3时刻采样READY信号线
具有一个Tw的存储器写总线周期时序
写外设：
OUT DX/i8, AL/AX

## Slide 46: 5.3.2 读总线周期
读总线周期用来完成对存储器或I/O的一次读操作
T1状态
  输出20位存储器地址A19～A0
  M/IO*输出高电平，表示存储器操作
  或者M/IO*输出低电平，表示I/O操作
  ALE输出正脉冲，表示复用总线输出地址
T2状态
  输出控制信号RD*，存储器或I/O端口发送数据
T3状态和Tw状态
  检测数据传送是否能够完成
T4状态
  获取数据，完成传送
MOV reg, mem
IN AL/AX/EAX, DX/i8
5.3.2 读总线周期

## Slide 47: 读总线周期时序
读总线周期时序

## Slide 48: 5.4 奔腾处理器引脚和时序
IA-32处理器具有多代、多款处理器产品
  80386DX封装在一个132引脚芯片
  80486DX是一个168引脚的芯片
  Pentium具有237个引脚
  Pentium Pro有387个引脚
  2000年的Pentium 4更是达到了423个引脚，而现在的酷睿i7则为LGA 1150
处理器的主要引脚——数据总线、地址总线和读写控制总线——几乎相同
后续Pentium产品的引脚不直接面向用户
5.4 奔腾处理器引脚和时序

## Slide 49: 5.4.1 引脚定义
Pentium采用237引脚的PGA封装
主要是168个引脚
  数据信号
  地址信号
  读写控制信号
  ……
其他引脚
  电源正Vcc、电源负Vss（地线）
  未连接使用NC等引脚
5.4.1 引脚定义

## Slide 50: 1. 数据信号
D63～D0（Data）
  64位双向数据信号，通过存储总线与主存连接
  外部设备采用32位数据信号
DP7～DP0（Data Parity）
  8个偶校验位信号
  数据信号每8位（1个字节）有一个偶校验位
  写数据时，处理器生成偶校验位输出
  读数据时，处理器检查是否符合偶校验
  校验错，校验检测PCHK*低有效
  不配置校验位,使校验允许PEN*高无效
无分时复用
1. 数据信号

## Slide 51: 2. 地址信号
A31～A3（Address）
  高29位地址信号，低3位地址信号A2~A0由字节允许信号产生
BE7*～BE0*（Bank Enable）
  8个字节允许信号，译码产生A0～A2
  用于表示读写字节、字、双字或4字数据
AP（Address Parity）
  地址输出时，产生偶校验位
APCHK*（Address Parity Check）
  地址输入时，出现校验错，输出有效
2. 地址信号

## Slide 52
BE7*～BE0*（Bank Enable）
  8个字节允许信号，译码产生A0～A2
  用于表示读写字节、字、双字或4字数据
BE0 | BE1 | BE2 | BE3 | BE4 | BE5 | BE6 | BE7
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
D0-D7
D8~D15
D16~D23
D24~D31
D32~D39
D40~D47
D48~D55
D56-D63
2. 地址信号

## Slide 53: 3. 读写控制信号
ADS*（Address Data Strobe）
  地址数据选通信号。低有效，指示总线周期开始
M/IO*（Memory/Input Output）
  存储器或I/O操作信号
D/C*（Data/Control）
  数据或控制信号
  为高，数据存取；为低读取代码、中断响应等
W/R*（Write/Read）
  写或读信号。写入为高，读取为低
BRDY*（Burst Ready）
  猝发准备好输入信号
  用于在总线周期中插入等待状态
3. 读写控制信号

## Slide 54: 5.4.2 总线周期
8086分时复用地址总线和数据总线，需要先传送地址后传送数据，一个总线周期需要4个时钟周期。
80286及以后的80x86处理器将地址总线和数据总线分开，地址放置于地址总线、数据放置于数据总线，这样可以加快传输速率。
5.4.2 总线周期

## Slide 55: 5.4.2 总线周期
Pentium的基本非流水线总线周期
  由2个时钟周期 T1 和 T2 组成
  T1周期：发出地址信号、控制信号等
  T2周期：进行数据传送
Pentium还支持猝发传送总线周期
  能够更加快速地读取存储器中的数据或代码。
  猝发传送是从连续的存储单元中获取数据
  在T1周期提供首个单元的地址，接着4个T2周期读取4个64位数据
  2-1-1-1猝发传送：5个时钟32字节数据传输
5.4.2 总线周期

## Slide 56: Pentium的总线周期
Pentium的总线周期
Pentium的总线周期

## Slide 57
主要内容
01 基金资助概况
一、总线技术
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线

## Slide 58
主要内容
二、80X86的引脚及时序
三、微机系统总线
一、总线技术

## Slide 59: 5.5 微机系统总线
随着微机的广泛应用，各种内、外总线标准层出不穷
S-100总线
  第一个标准化的微机总线
  美国MITS公司于1975年提出
  使用100根信号线，后成为IEEE 696总线标准
STD总线
  美国Pro-log公司于1978年推出
  面向工业控制领域的总线标准
  1987年STD被确定为IEEE 961标准
5.5 微机系统总线

## Slide 60: 5.5.1 PC机总线的发展
16位PC机：单总线结构
  IBM PC机和IBM PC/XT机的IBM PC总线
  IBM PC/XT机的IBM AT总线，即ISA总线
早期32位PC机
  推出了与MCA总线竞争的EISA总线（扩展 ISA总线）
  32位局部总线VESA
当前32位PC机：多总线结构
  存储总线
  系统总线：外设部件互连PCI、PCI-X
  显示总线：图形加速接口AGP、PCI-E
  外设接口：键盘接口、鼠标接口、并行打印机接口、串行通信接口，通用串行接口USB，IEEE 1394接口
5.5.1 PC机总线的发展

## Slide 61
ISA总线
PC总线
USB总线
PCI总线
PC机上的总线
PC机上的总线

## Slide 62: 5.5.2 ISA总线
16位系统总线，用于IBM PC/AT及其兼容机
由前62引脚（A和B面）和后36引脚（C和D接面）两个插槽组成：
IBM PC机和IBM PC/XT机的IBM PC总线
  前62个信号，其中8位数据总线、20位地址总线
  时钟频率4.77MHz，4个时钟周期传送8位数据
IBM AT机增加部分
  后36个信号，增至16位数据引脚和24位地址引脚
  8MHz总线频率，2个时钟周期传送16位数据
5.5.2 ISA总线

## Slide 63: 1. 数据和地址线
SD15～SD0：16位双向数据信号线
SBHE：高字节允许信号。
  当其为低电平时，表示数据总线正传送高字节SD15-SD8
SA19～SA0：低20位经过锁存输出的地址线
  I/O操作只使用低16位
LA23～LA17：高7位可锁存地址信号线
  与系统总线AS19-SA0，一起提供24位地址
16位数据总线支持16位和8位设备
24位地址总线寻址16MB主存空间
1. 数据和地址线

## Slide 64: 2. 读写控制线
BALE：缓冲地址锁存允许(Buffered ALE)
  指示CPU总线周期,其下降沿可以用于锁存地址
IOR*，IOW*：I/O读和I/O写信号
MEMR*，SMEMR*：存储器读
MEMW*，SMEMW*：存储器写
MEMCS16*：当前数据传送是16位存储器总线周期
IOCS16*：当前的数据传输是16位I/O总线周期
I/O CH RDY：I/O通道准备好输入信号
0WS*：零等待状态（Zero Wait State）
2. 读写控制线

## Slide 65: 3. 中断请求线
IRQ3～IRQ7，IRQ9～IRQ12，IRQ14，IRQ15
  可屏蔽中断请求信号
  优先级从高到低顺序为：
    IRQ9～IRQ12，IRQ14，IRQ15，IRQ3～IRQ7
16位PC机的可屏蔽中断由两个8259A终端控制器管理，共有16个请求引脚
  IRQ0和IRQ1用于系统主机板的时钟和键盘中断
  IRQ2用于两个中断控制器连接
  IRQ8用于实时时钟
  IRQ13连接数值协处理器
  其余引向系统总线，有些已分配给系统外设
3. 中断请求线

## Slide 66: 4. DMA传送控制线
ISA总线支持DMA操作
当进行DMA操作时，原来由处理器控制的读写控制信号由系统板上的DMA控制器驱动，地址总线也是由其输出存储器地址
从I/O端口读出的数据将写到那里或者从那里读出的数据输出给I/O端口
4. DMA传送控制线

## Slide 67: 4. DMA传送控制线
AEN：地址允许，高有效输出信号
  它由DMA控制器发出，高有效说明此时正由DMA控制器控制系统总线进行DMA传送。
DRQ0～DRQ3，DRQ5～DRQ7：DMA请求
DACK0*～DACK3*,DACK5*～DACK7*：DMA响应
T/C：计数结束信号，表示DMA传送结束
MASTER*：主设备，低有效输入信号
16位PC机的共有8个DMA通道
  DRQ0～DRQ3用于8位DMA传送
  DRQ5～DRQ7用于16位DMA传送
  DRQ4已经用于连接两个DMA控制器
4. DMA传送控制线

## Slide 68: 5. 其他信号线
RESET DRV：复位驱动信号，输出，高有效
  系统输出的复位信号，表示系统正处于复位状态，而不是要求系统复位的输入信号
REFRESH*：刷新，表示系统正在进行DRAM刷新
I/OCH CK*：I/O通道校验
OSC：晶振频率脉冲
  输出14.31818MHz的主振频率信号
CLK：系统时钟
  IBM PC总线输出4.77MHz
  IBM AT总线采用6，8，10或12MHz
  32位PC机的时钟频率是8.33MHz
＋5V、－5V、＋12V、－12V：电源
GND：地线
5. 其他信号线

## Slide 69: 5.5.3 PCI总线
Intel公司提出，PCI联盟SIG支持
与处理器无关
集中式总线仲裁、支持多处理器系统
通过桥电路兼容ISA/EISA总线
具有即插即用的自动配置能力等
共94个引脚
  PCI 1.0版：32位数据总线、33MHz时钟频率
  PCI 2.0版：64位数据总线、33MHz时钟频率
  PCI 2.1版：64位数据总线、66MHz时钟频率
5.5.3 PCI总线

## Slide 70: 1. PCI总线信号
地址和数据引脚
  AD[31::0]，AD[63::32]：64位地址和数据复用信号
  C/BE[3::0]#，C/BE[7::4]#：命令和字节有效复用信号
  PAR，PAR64：奇偶校验信号
接口控制引脚
  FRAME#：帧信号，表示总线周期开始
  IRDY#：初始方就绪信号
  TRDY#：目标方就绪信号
  STOP#：停止信号
  DEVSEL#：设备选择信号
  IDSEL#：初始化设备选择信号
  LOCK#：封锁信号
1. PCI总线信号

## Slide 71: PCI总线信号
PCI 总线信号

## Slide 72: 2. PCI总线周期
I/O读写周期
  主设备与I/O设备交换数据，不支持猝发传送
存储器读、存储器行读、存储器多重读周期
  猝发读取不同的数据量
存储器写周期：猝发写入数据
存储器写和无效周期
  保证写入，同时广播“无效”信息
中断响应周期：响应I/O设备中断
特殊周期：主设备广播信息到多个目标设备
双地址总线周期：传输64位地址
配置读和写周期
  对PCI总线设备的配置信息进行读写，实现自动配置
2. PCI总线周期

## Slide 73: 3. PCI总线时序
PCI总线采用同步时序协议，数据传输需要两个阶段
  第一个阶段（一个时钟）：提供地址
  第二个阶段（最少一个时钟）：交换数据
非猝发传送需要2个时钟周期
支持无限猝发传送，第一个时钟提供地址，后续时钟交换数据，也就是2-1-1-1……
最大总线带宽
  每个时钟传送64位数据，时钟频率66MHz
  8×66 MB/S＝528 MB/S
3. PCI总线时序

## Slide 74: PCI总线的读操作示例
PCI总线的读操作示例

## Slide 75: 5.5.4 USB总线（Universal Serial Bus）
PC机原有多种接口等连接外设
  互相不通用、不支持带电拔插
  性能不能满足新型外部设备的需要
USB总线是由Compaq、HP、Intel、Microsoft等公司共同研究的通用接口
  标准化通用接口
  简化PC与外设之间的互连
  获得硬件厂商和软件公司的强有力支持
  在微型机和各种数码设备上都得到广泛应用
5.5.4 USB总线（Universal Serial Bus）

## Slide 76: 1. USB总线特点
（1）使用方便、扩充能力强
  USB设备无需用户设置，可实现“即插即用”
  可在正常工作状态插入或拔出（即动态热拔插）
  通过集线器理论上可以连接多达127个USB设备
（2）支持多种传输速度、适用面广
  多个传输速率满足不同工作速度的外部设备
  3种传输速率：低速的1.5Mb/s、全速的12Mb/s和高速的480Mb/s
（3）低功耗、低成本、占用系统资源少
  可以为USB设备提供基本的供电
  组件和电缆都不贵，不会给主机和设备增加很高成本
  只占用相当于一个传统外设所需的资源
1. USB总线特点

## Slide 77: 2. USB总线结构
层次化星型结构
只能有一个主机（Host）
  通过主控制器与USB设备接口
  集成有根集线器提供多个接入点、连接USB设备
集线器（Hub）
  专门用于提供额外USB接入点的USB设备
功能设备（Function）
  向系统提供特定功能的USB设备
  USB接口的鼠标器、键盘、打印机、U盘、摄像头等
2. USB总线结构

## Slide 78: USB总线结构
USB总线结构

## Slide 79: 3. USB物理接口
USB采用4线电缆点到点连接
  D+和D-两根差分信号线用于传送串行数据
  VBUS和GND两根为下行设备提供电源
  D+为绿色、D-为白色是一对双绞数据线
  VBUS为红色、GND为黑色是一对非双绞电源线
上行（Upstream）集线器
  连接采用A型接口
下行（Downstream）USB设备
  连接采用B型接口
3. USB物理接口

## Slide 80: USB电缆和连接器示意
USB电缆和连接器示意图

## Slide 81: 4. USB总线协议
USB总线协议：在USB总线上传输的信息格式、应答方式等的规定
USB的数据传输有4种
  控制传输
  批量传输
  中断传输
  同步传输
USB总线协议具有4类信息包（帧）
  标志包（Token）
  数据包（Data）
  应答包（Handshake）
  特殊包（Special）
4. USB总线协议

## Slide 82
理解总线类型、总线操作、同步方式、仲裁、传输类型、总线带宽等概念
掌握8086的地址数据引脚和读写控制引脚
理解就绪引脚和等待状态的作用
掌握8086的写总线周期和读总线周期
理解中断请求和响应、总线请求和响应、复位、时钟等信号的作用
熟悉Pentium处理器的引脚和时序特性
理解ISA总线、PCI总线和USB总线的特点
总 结

## Slide 83
本章完、谢谢大家~