## Slide 1
微机原理与接口技术
第 6 章 存储系统

## Slide 2
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 3
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理
Notes: 我们先来看第一部分的内容存储系统层次结构

## Slide 4: 6.1 存储系统层次结构
存储系统
  容量越大越好
  速度较快越好
  价格（成本）越低越好
当前制造工艺的存储器件：
  工作速度较快的存储器，单位价格却较高；
  容量较大的存储器，虽然单位价格较低，但存取速度又较慢
各种存储器件需要相互配合形成完整的存储系统

## Slide 5: 6.1.1 技术指标
1. 存储容量
  主存存储容量：以字节B（Byte）为基本单位
  半导体存储器芯片：以位b （Bit）为基本单位
  存储容量以210＝1024规律表达KB，MB，GB和TB
  厂商常以103＝1000规律表达KB，MB，GB和TB
2. 存取速度
  存取时间：发出读/写命令到数据传输操作完成所经历的时间
  存取周期：两次存储器访问所允许的最小时间间隔
存储器主要用容量、速度和成本来评价

## Slide 6: 6.1.2 层次结构
寄存器
  处理器内部的存储单元
高速缓存（Cache）
  完全用硬件实现主存储器的速度提高
主存储器
  存放当前运行程序和数据，采用半导体存储器构成
辅助存储器
  采用磁记录或光记录方式
  以磁盘或光盘形式存放可读可写或只读内容
  以外设方式连接和访问
示意图

## Slide 7: 存储系统的层次结构
CPU
寄存器
大容量辅助存储器
辅助存储器
主存储器
高速缓存
①
每
位
成
本
减
少
②
容
量
增
加
③
存
取时
间
增
加
④
处
理
器存
取
频
度
减
少
返回
解决容量、速度和价格矛盾的方法

## Slide 8: 6.1.3 局部性原理
层次结构解决存储器件的容量、速度和价格矛盾
出色效率来源于存储器访问的局部性原理：
处理器访问存储器时，所访问的存储单元在一段时间内都趋向于一个较小的连续区域中
空间局部：紧邻被访问单元的地方也将被访问
时间局部：刚被访问的单元很快将再次被访问
程序运行过程中，绝大多数情况都能够直接从快速的存储器中获取指令和读写数据；当需要从慢速的下层存储器获取指令或数据时，每次都将一个程序段或一个较大数据块读入上层存储器，后续操作就可以直接访问快速的上层存储器

## Slide 9: 求平均值函数
long mean(long d[], long num)
{
long i,temp=0;
for(i=0; i<num; i++) temp=temp+d[i];
temp=temp/num;
return (temp);
}
空间局部
时间局部
时间局部和空间局部

## Slide 10
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 11
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 12: 6.2 主存储器
主存储器由半导体存储器构成
按制造工艺，半导体存储器可分为
  “双极型”器件：存取速度快、集成度低、功耗大、价格高等特点，主要用于高速存储场合
  “MOS型”器件：集成度高、功耗低、价格便宜，但速度较双极型器件慢，用于通用微机的主存（RAM和ROM）
按使用属性，半导体存储器可分为
  读写存储器RAM
  只读存储器ROM

## Slide 13: 6.2.1 读写存储器
读写存储器：可以读出也可以写入的存储器
半导体存储器采用随机存取：可以从任意位置开始读写，存取位置可以随机确定，只要给出存取位置就可以读写内容，存取时间与所处位置无关
磁带存储器采用顺序存取：必须按照存储单元的顺序读写，存取时间与所处位置密切相关
磁盘和光盘则采用直接存取：磁头以随机方式寻道，以数据块为单位顺序方式读写扇区
半导体读写存储器是挥发性（Volatile）RAM，即断电后原保存信息丢失
半导体读写存储器＝随机存取存储器地址RAM

## Slide 14: 1. 主要类型
SRAM（静态RAM：Static RAM）
  以触发器为基本存储单元
  不需要额外的刷新电路，只要不掉电，信息不会丢失
  速度快，但集成度低，功耗和价格较高
  主要用于存储容量不大的小系统中，比如嵌入式系统
DRAM（动态RAM：Dynamic RAM）
  以单个MOS管为基本存储单元
  要不断进行刷新（Refresh）操作
  集成度高、价格低、功耗小，但速度较SRAM慢
  主要用于存储容量较大的微机系统中。比如，PC机里面的主存储器系统就是由DRAM芯片构成的

## Slide 15: 2. 存储结构
存储器芯片具有大量存储单元
每个存储单元拥有一个地址
存储1/4/8/16/32位数据
存储器芯片结构：
存储单元数×每个存储单元的数据位数
＝2M×N＝芯片的存储容量
M＝芯片地址线的个数
N＝数据线的个数
举例
存储结构2K×8
16K位存储容量
11个地址引脚
8个数据引脚

## Slide 16: 3. 读写控制
片选（CS*或CE*）
  片选有效，才可以对芯片进行读/写操作
  无效时，数据引脚呈现高阻状态，并可降低功耗
读控制（OE*）
  芯片被选中有效，芯片读取指定存储单元的数据从数据引脚送出
  对应处理器的存储器读MEMR*
写控制（WE*）
  芯片被选中的前提下，若有效，芯片才将数据引脚的数据写入指定的存储单元中
  对应处理器的存储器写MEMW*
示意图

## Slide 17: 4. 静态读写存储器SRAM
主要被用于小型微机系统
多为“存储单元数×8”的存储结构
6264 SRAM芯片
  芯片容量：64K位
  存储结构：8K×8
  28脚双列直插（DIP）
  13个地址线：A12～A0
  8个数据线：D7～D0
  控制引脚：CS1*，CS2，OE*，WE*
  无连接：NC（No Connect）

## Slide 18: 6264 SRAM的引脚

## Slide 19: 6264 SRAM的引脚功能表

## Slide 20: 5. 动态读写存储器DRAM
DRAM芯片用一组地址引脚传送两批地址信号
第一批地址称行地址
  用行地址选通信号RAS*下降沿锁存
第二批地址称列地址
  用列地址选通信号CAS*下降沿锁存
一个信号WE*实现读写控制
存储单元只有一位数据，设计了两个数据输入输出引脚
  数据输入引脚Din
  数据输出引脚Dout
示意图

## Slide 21: DRAM的引脚图
返回

## Slide 22: 6. DRAM的刷新
DRAM内部
  有“读出再生放大电路”，能够为存储单元进行刷新
  设计有仅行地址有效的刷新周期，存储系统的刷新控制电路只要提供新行地址，就可以将DRAM芯片中的某一行选中进行刷新
存储系统的外部刷新控制电路
  将刷新行地址同时送达存储系统中的所有DRAM芯片
  所有DRAM芯片同时进行一行的刷新操作
  在一定时间间隔内启动一次刷新
  每次行地址增量
PC机刷新：15.6μs

## Slide 23: 7. 高性能DRAM
FPM DRAM（快页方式DRAM）
  同一行的传送仅改变列地址
  页内访问速度加快
EDO DRAM（扩展数据输出DRAM）
  修改了芯片内部电路，数据输出有效时间加长（扩展）
SDRAM（同步DRAM）
  公共的系统时钟，没有等待状态
  支持猝发传送，内部采用交叉存储
DDR DRAM（双速率DRAM）
  同步时钟前沿和后沿各进行一次数据传送，传输性能提高一倍
RDRAM（Rambus DRAM）
  Rambus（兰巴斯）公司专利技术，全新设计的内存条。

## Slide 24: 6.2.2 只读存储器
正常的工作状态，ROM只能读出
ROM芯片数据可长期保存，掉电亦不丢失，属于非易失性存储器件
特殊的编程状态，多数ROM芯片也能写入，俗称烧写
有些ROM芯片需要特殊方法先将原数据擦除，然后才能编程
ROM芯片的集成度较高，但速度较DRAM还要慢，一般用来保存固定的程序或数据

## Slide 25: 1. 主要类型
MROM（掩膜ROM）
  通过工厂的掩膜工艺将要保存的信息直接制作在芯片中
OTP-ROM（一次性编程ROM）
  允许用户进行一次性编程
EPROM（可擦除可编程ROM）
  紫外光擦除、并可重复编程的ROM
EEPROM（电擦除可编程ROM）
  擦除和编程（擦写）通过加电进行
Flash Memory（闪速存储器）
  新型的电擦除可编程ROM
  快速擦除整片或数据块

## Slide 26: 2. EPROM
2764 EPROM
存储容量64K位
存储结构8K×8
13个地址线：A12～A0
8个数据线：O7～O0
控制信号
  片选：CE*
  输出：OE*
  编程控制：PGM*
  编程电源：Vpp

## Slide 27: EPROM工作方式

## Slide 28: 3. EEPROM
EEPROM 2816
存储结构：2K×8
有11个地址引脚A10～A0
8个数据引脚I/O7～I/O0
3个控制引脚
  片选CE*
  输出允许OE*
  写允许WE*
字节擦写
查询擦写是否完成

## Slide 29: 4. Flash Memory
AT29C040A
存储结构：512K×8
有19个地址引脚A18～A0
8个数据引脚I/O7～I/O0
3个控制引脚
  片选CS*
  输出允许OE*
  写允许WE*
扇区（256字节）擦写
查询擦写是否完成

## Slide 30: 6.2.3 存储器地址译码
存储器芯片与处理器的连接
  存储器芯片有数据、地址、读写控制引脚
  处理器总线有数据、地址、读写控制信号
  功能上多数可以直接相连
但是，地址信号需要译码
  处理器地址总线个数多于存储器地址引脚个数
  多个存储器芯片组成一定容量的存储系统
  需要通过译码处理器的部分地址信号产生存储器片选CE信号

## Slide 31: 1. 地址译码
译码（Decode）
  将某个特定的编码输入翻译为有效输出的过程
存储器译码电路
  可编程逻辑器件PLD
  译码器
  门电路组合
举例：多输入与非门实现译码
32K×8结构的SRAM：地址引脚15个A14～A0
8088处理器：
  20个地址总线A19～A0
  8位数据总线
示意图

## Slide 32: 简单的门电路译码
返回

## Slide 33: 存储器地址分析

## Slide 34: 2. 译码器
3∶8译码器：138译码器
3个控制输入引脚：E3，E2*和E1*
  都有效，才能实现译码功能
3个编码输入引脚：C，B和A
  8种编码各对应一个译码输出引脚
  CBA＝000编码使Y0*低有效，其他高电平无效
  CBA＝001编码使Y1*低有效，其他高电平无效
  ……
  CBA＝111编码使Y7*低有效，其它高电平无效
示意图

## Slide 35: 译码器74LS138
返回

## Slide 36: 译码器译码示意图
返回

## Slide 37: 译码器译码
Y0*译码输出有效，必须：
E3E2*E1*＝100
A19A18A17＝111
CBA＝000
A16A15A14＝000。
结论：A19～A14＝111000
地址范围：
存储容量：16KB
示意图
存储容量＝结束地址－起始地址＋1
E0000H～E3FFFH

## Slide 38: 不使用A13的译码
存储容量：8KB
A13＝0时，地址范围：
E0000H～E1FFFH
A13＝1时，地址范围：
E2000H～E3FFFH
结论：该8KB存储器芯片占用了
  E0000H～E1FFFH 地址范围（A13＝0）
  E2000H～E3FFFH 地址范围（A13＝1）
实际应用中，常选择第一个地址
部分译码地址有重复

## Slide 39: 不使用A0的译码
存储容量：8KB
A0＝0时，占用
E0000H～E3FFFH范围的偶地址
A0＝1时，占用
E0000H～E3FFFH范围的奇地址
结论：该8KB存储器芯片占用了
  E0000H～E3FFFH 偶地址（A0＝0）
  E0000H～E3FFFH 奇地址（A0＝1）
实际应用中，常选择偶地址
部分译码地址有重复

## Slide 40: 译码方式
全译码方式
  使用全部微处理器地址总线
  片内寻址：低位地址与存储器芯片地址引脚相连
  片选寻址：高位地址经译码与存储器芯片片选引脚相连
部分译码方式
  只使用部分微处理器地址总线进行译码
  没有使用的地址信号对存储器芯片的工作不产生影响
部分译码
地址重复
译码简单
全译码
地址唯一
空间连续

## Slide 41: 3. 8086的16位存储结构
对称的两个存储体（Bank）所构成
偶存储体（A0＝0）
  对应所有的偶地址单元
  （0、2、4、……FFFEH）
  接处理器低8位数据总线D7～D0
奇存储体（BHE*＝0）
  对应所有的奇地址单元
  （1、3、5、……FFFFH）
  接处理器高8位数据总线D15～D8
两个存储器芯片的片选端连接在一起
示意图

## Slide 42: 8086的16位存储结构
返回
8位双向缓冲器
G：有效，双向缓冲器工作
DIR：高电平，数据从双向缓冲器一端传送到另外一端；低电平，则数据传输方向相反

## Slide 43: 地址对齐（Align）
高位地址A19～A17＝111，片选信号有效
低位地址A16～A1＝0...0，那么：
  A0＝0(地址E0000H)，BHE*＝0，访问16位数据
  A0＝0(地址E0000H)，BHE*＝1，访问低8位数据
  A0＝1(地址E0001H)，BHE*＝0，访问高8位数据
  A0＝1，BHE*＝1，无效的数据访问组合
8086存储器按16位数据宽度组织
  支持8位和16位数据访问
  偶地址开始的16位访问可以一次完成
  奇地址开始的16位访问需要两次操作
地址对齐：16位数据以偶地址开始

## Slide 44: 4. Pentium的64位存储结构
Pentium采用64位数据总线和32位地址总线
没有地址A2，A1和A0
8个字节允许信号区别8个8位存储体
支持64/32/16/8位数据读写
多字节数据若地址对齐能够一次完成读写
  2字节、16位数据是被2整除的地址（偶地址）
  4字节、32位数据是被4整除的地址（模4地址）
  8字节、64位数据是被8整除的地址（模8地址）
示意图
地址A对齐s字节边界
A mod s＝0 (能够被s整除的地址)

## Slide 45: Pentium的64位存储结构
返回

## Slide 46: 6.2.4 主存空间分配

## Slide 47: 最低1MB主存
系统RAM区
  占用地址最低端的640KB空间
  由DOS进行管理
显示RAM区
  128KB主存空间保留给显示缓冲存储区
  显示RAM区并没有被完全使用
扩展ROM区
  安排各种I/O接口电路卡上的ROM，为相应外设提供底层驱动程序
系统ROM区
  安排系统提供ROM-BIOS程序

## Slide 48: 扩展主存和扩充主存
扩展主存XMS
  1MB后的RAM主存空间
  只能在保护方式使用
  莲花、Intel和AST公司指定了扩展主存使用规范XMS
  DOS 5及以后版本含有的HIMEM.SYS文件就是遵循该规范的驱动程序
扩充主存EMS
  遵循扩充主存使用规范EMS
  扩充主存不是直接访问的存储空间
  体交换技术，不需要保护方式支持
  IA-32支持扩展主存XMS，不需扩充主存EMS
  可以利用DOS的EMM386.EXE软件将扩展主存XMS转换为扩充主存EMS使用

## Slide 49: 高端主存区HMA和上位主存块UMB
高端主存区HMA
  实方式下，地址A20开放，从100000H到10FFEFH之间约64KB的存储区域
  8088/8086：段基地址和偏移地址相加后超过物理地址，地址自动回绕，从起点开始
  80286和80386：地址不自动回绕
  80486及以后有A20M引脚
    A20M＝0，地址自动回绕
    A20M＝1，地址不自动回绕
上位主存块UMB
  将A0000H-FFFFFH地址范围的384KB主存称为上位主存块UMB

## Slide 50: ROM复制和影子主存
ROM复制
  系统ROM区的BIOS等程序
  8086/8088在F0000H～FFFFFH
  80286在FF0000H～FFFFFFH
  IA-32微处理器在FFFFFFF0H～FFFFFFFFH
影子主存
  用作ROM-BIOS并被操作系统设置为只读的RAM区域
  因为ROM芯片的读写速度比RAM芯片慢。为提高ROM-BIOS访问速度
  PC启动后ROM-BIOS映射到RAM

## Slide 51
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 52
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 53: 6.3 高速缓冲存储器
主存是一个影响性能的关键因素
因为处理器的运行速度提高，但由DRAM组成的主存的存取时间较慢，跟不上处理器运行速度
SRAM速度较快，但其容量较小、价格较贵，无法大量用于微机系统
Cache: a safe place for hiding or storing things.
主存储器
高速缓存Cache
CPU
字传送
块传送
解决方案：高速缓存
高速缓冲存储器
Cache（Memory）
完全用硬件实现主存速度的提高

## Slide 54: 6.3.1 高速缓存的工作原理
高速缓存：在相对容量较大而速度较慢的主存DRAM与高速处理器之间设置的少量但快速SRAM组成的存储器
高速命中(Hit)：
  处理器读取主存的内容已包含在Cache中，可以直接读取Cache，不用访问主存
高速缺失(Miss)：
  处理器读取主存的内容不在Cache中，需要访问主存读取一个数据块
示意图

## Slide 55: 高速缓存的读操作
返回
从CPU接收地址RA
Y（命中hit）
N（失效miss）
开始
Cache中含RA？
从Cache读RA的字送CPU
从主存读含RA的块
向CPU传送RA的字
向Cache传送含RA的主存块
结束

## Slide 56: 1. 高速缓存的结构
主存以字（字节）为寻址单位
Cache以行（线Line，槽Slot）为寻址单位
Cache行包含B个主存字，对应一个主存块
Cache与主存间的数据传送以数据块为单位
主存划分成M＝2n÷B个“主存块”
Cache具有m个“Cache行”
Cache由数据存储器和标签存储器组成
  数据存储器：高速缓存主存数据
  标签存储器：保存数据所在主存的地址信息
示意图

## Slide 57: 高速缓存Cache和主存的组成结构
返回

## Slide 58: 2. 高速缓存的容量和行大小
高速缓存性能的主要指标是命中率（Hit rate）
命中率（Hit Rate）：高速命中的概率
对于高速缓存容量
  希望它足够大，使存取时间接近高速缓存
  希望它尽量小，使单位成本接近主存
  受可用的芯片面积限制
  同时还和运行的程序有关
对于Cache行大小
  从很小增大，命中率开始会有提高
  进一步增大，命中率可能反而减小
最优？

## Slide 59: 3. 高速缓存的数量
单级与多级Cache
  片上高速缓存（On-chip Cache）
  第1级高速缓存（L1 Cache）
  第2级高速缓存（L2 Cache）
  第3级高速缓存（L3 Cache）
统一与分离Cache
  统一（Unified）Cache
    单个高速缓存既用于高速缓冲保存指令
    也用于保存数据
  分离（Split）Cache
    一个专用于缓冲指令（I-Cache）
    一个专用于缓冲数据（D-Cache）

## Slide 60: 6.3.2 地址映射
Cache通过地址映象(mapping)的方法确定主存块与Cache行之间的对应关系，确定一个主存块应该存放到哪个Cache行中
直接映象(direct mapping)
  将一个主存块存储到唯一的一个Cache行
全相联映象(fully associative mapping)
  可以将一个主存块存储到任意一个Cache行
组相联映象(set associative mapping)
  可以将一个主存块存储到唯一的一个Cache组的任意一个行
直接映象、2/4/8路组相联映象使用较多

## Slide 61: 1. 直接映射（Direct Mapping）
将每个主存块固定地映射到某个Cache行
第i个Cache行只能存储所有主存页的第i个主存块
硬件简单、易于实现，会发生冲突、利用率较低
高速缓存容量m＝2s行＝2s+w字
Cache行＝2w个字，具有2s行
主存容量M＝2n字＝2n-w主存块＝2t个主存页
每个主存页的容量＝高速缓存容量2s+w
n位主存地址由3个部分组成：n＝t＋s＋w
  高t位作标签
  s位地址作为索引
  最低w位区别字
比较s索引的一个标签存储器内容，说明是否命中
组成图
示例图

## Slide 62: 直接映射的组成
返回

## Slide 63: 直接映射的示例
返回

## Slide 64: 2. 全相关映射（Full Associative Mapping）
将一个主存块存储到任意一个Cache行
使用灵活、利用率高，但实现电路比较复杂
高速缓存容量m＝2s行＝2s+w字
主存容量M＝2n字＝2n-w主存块
标签存储器保存完整的主存块地址：t＝n-w
n位主存地址由2个部分组成：n＝t＋w
  高t位作标签
  最低w位区别字
高速缓存控制逻辑必须比较全部标签存储器的内容，才能确定是否命中
组成图
示例图

## Slide 65: 全相关映射的组成
返回

## Slide 66: 全相关映射的示例
返回

## Slide 67: 3. 组相关映射（Set Associative Mapping）
将多个Cache行作为一个组（Set），组内各个Cache行采用全相关映射，各个组间采用直接映射
取直接映射的简单和全相关映射的灵活，而克服两者的不足
所有组中同位置Cache行称为一路（Way）
通常采用2、4、8或16个为一组 ，分别被称为2路、4路、8路或16路组合相关映射
比较s索引的2、4、8或16个标签存储器内容，说明是否命中
组成图
示例图
只有一路（每组只有一个Cache行）就是直接相关映射
只有一组（每个Cache行都是一路）就是全相关映射

## Slide 68: 组相关映射的组成
返回

## Slide 69: 组合相关映射的示例
返回

## Slide 70: 6.3.3 替换算法
直接映象只有一个Cache行可以选择
组合相关和全相关有多个Cache行可以选择
替换算法有多种：
1. 随机法(random)
随意选择被替换的行，不依赖以前的使用情况
2. 先进先出法(FIFO: first in first out)
替换最早（存放时间最长）的行
3. 最近最少使用法(LRU: least-recently used)
本指替换近期最少使用的行，实际实现的是替换最久没有被使用的行
4. 最不常用(LFU: least-frequently used)
替换使用次数最少的行

## Slide 71: LRU替换算法
LRU能较好地反映程序的局部性，因而其命中率较高，应用广泛；但实现的硬件较复杂
2路组相联：使用一个U位。某个Cache块被访问，该块U位置1；对应块U位置0。替换U位为0的块
4/8/16路组相联：运用堆栈型算法。最近访问的块放上面，最下面存放最久没有访问的块。替换最下面的块

## Slide 72: 6.3.4 写入策略
处理器对高速缓存的访问主要是读取访问
写入操作数的问题较复杂一些
写命中：写入的数据在高速缓存中
  确认命中，才可以对Cache块写入，写入后可能导致与主存内容不一致
  要解决主存内容更新问题，保持数据的正确性
写未命中：指令对主存进行写入的操作数没有在高速缓存中
  此时，写入的数据是否还要将其读回Cache呢？

## Slide 73: 1. 写命中的处理
直写策略(write through)
写入Cache的同时也写入主存（下一级存储器）
  优点：简单可靠
  缺点：总线操作频繁、影响工作速度
  解决方法：在Cache与主存间设置一级/多级缓冲器，形成实用的“缓冲直写”，提高速度
回写策略(write back)
只写入Cache，在被替换时才写回主存
  优点：可以减少写入主存次数、提高速度
  缺点：硬件结构比较复杂
  实现方法：设置一个表明Cache是否被修改的更新位（update，污染位dirty bit）。替换时只需将被修改的Cache块内容写入主存

## Slide 74: 2. 写未命中的处理
写未命中：指令对主存进行写入的操作数没有在高速缓存中
此时，写入的数据是否还要将其读回Cache呢？
写分配法( write allocate )
先把数据所在的块调入Cache，然后再进行写入
类似读失效的方式，也称fetch on write
不写分配法( no-write allocate )
直接把数据写入下一级存储器，不将相应的块调入Cache，也称write around
直写策略通常配合不写分配法
回写策略一般采用写分配法

## Slide 75: 3. 数据一致性协议
系统存在多级、多个Cache，一个主存数据可能具有多个副本，需要保持数据一致
数据一致性协议：用硬件方法解决高速缓存的数据一致性问题
MESI协议是广泛应用的数据一致性协议
  修改M：该Cache块已经被修改（与主存不同），而且只在这个Cache中可用
  唯一E：该Cache块与对应主存块相同，而且不存在于其它Cache中
  共享S：该Cache块与对应主存块相同，但可能存在于其它Cache中
  无效I：该Cache块包含的数据无效

## Slide 76: 6.3.5 80486的L1 Cache
指令和数据共用的4路组合相关Cache结构
8KB容量分成128组，每组有4路，每组每路为一行，每行为16个字节（128位）
每行对应21位标签，一个有效位
每组中4路对应3位LRU位，用于实现伪LRU替换算法
采用4级缓冲直写策略，允许6个连续的写操作而无等待
写缺失时，采用不写分配法，只将数据写入主存，不进行Cache的回填
示意图

## Slide 77: 80486第一级高速缓存的结构
返回

## Slide 78: 6.3.6 Pentium的L1 Cache
指令和数据分离的2路组合相关Cache结构
指令Cache和数据Cache都是8KB，共16KB
8KB容量分成128组，每组2路，每行32字节
LRU算法，回写策略(可动态改变为直写策略)

## Slide 79: 一次写(write once)协议
Pentium采用MESI协议，配合第一次直写，以后回写，实现L1和L2 Cache的数据一致
操作 | L1状态 | L1数据 | L2数据
 复位或清洗后  读入数据  第1次直写  再次回写  发生替换后 | 无效I 共享S 唯一E 修改M 共享S | 无效 有效 有效 有效 有效 | 无效 有效 有效 无效 有效

## Slide 80
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 81
主要内容
一、存储系统层次结构
二、主存储器
三、高速缓冲存储器Cache
四、存储管理

## Slide 82: 6.4 存储管理
存储器是计算机系统的重要资源，操作系统的主要功能之一是存储管理：
如何动态地为多个任务分配存储器
IA-32处理器从硬件上支持并加速操作系统的存储管理：
分段和分页机制构成存储管理单元MMU
分段(segment)
将程序按照逻辑关系分成可大可小的模块
分页(page)
将程序分成为若干个大小相同的模块

## Slide 83: 6.4.1 段式存储管理
系统维护段表
硬件实现转换

## Slide 84: 1. 段选择器
保护方式的16位段寄存器被定义为段选择器
包含3个域，指向一个段描述符
  索引域
  记录段描述符在“描述符表”内的位置
  表指示位TI
  指示要寻址的描述符表
  请求特权层RPL
  反映请求本次存取的特权级别
 | 15 3 | 2 | 10
段选择器＝段寄存器 | 索引 | TI | RPL

## Slide 85: 2. 描述符
描述符是保护方式引入的数据结构，8个字节64位，段描述符：“描述”段的属性
  段界限(segment limit)：用于存储空间保护
  基地址(base address)：用于形成物理地址
  访问权字节(access rights byte)：段访问权限：该段当前是否驻留主存、该段所具有的特权层和段类型，用于特权保护

## Slide 86: 3. 操作数寻址过程
（1）段选择器的TI域指明描述符表，获得描述符表基地址
（2）利用索引值指向该段的段描述符
（3）从段描述符中取出段基地址，从逻辑地址中取出段内偏移地址
（4）基地址与偏移地址相加，得到操作数的线性地址
示意图

## Slide 87: 存储器操作数的寻址过程
返回

## Slide 88: 6.4.2 页式存储管理
页式存储管理便于构成虚拟存储器
  处于主存和辅存之间
  通过硬件的存储管理单元MMU
  在核心软件或操作系统管理下
  利用磁盘文件
  比实际主存空间大的虚拟存储空间
虚拟存储器可以简化存储管理
  有效地使用主存空间
  为各个程序（进程）呈现统一的地址空间
  实现程序间的保护
pagefile.sys

## Slide 89: 1. 分页组织
线性地址＝段基地址＋偏移地址
不分页式：物理地址＝线性地址
分页管理：线性地址转换为物理地址
  页目录基地址寄存器CR3
  包含页目录的物理起始地址
  页目录
  保存页目录项，包含页表的地址及有关信息
  页表
  保存页表项，包含主存页面的地址及有关信息
示意图

## Slide 90: 分页机制
返回
系统维护页表
硬件实现转换

## Slide 91: 页目录项和页表项
P存在位：页表或页面是否在物理存储器中
R/W读/写位：指明页面是只读的，还是可读可写
U/S用户/管理员位：页面仅能由管理员层的程序使用，还是用户层和管理员层的程序均能使用
PWT页直写位：控制页表或页面使用直写还是回写的高速缓存写入策略
PCD页高速缓存禁止位：控制页表或页面禁止还是使用高速缓存
A访问位：页面进行读或写操作时置位
D写操作位（dirty脏位）：页面进行写操作时被置位
示意图

## Slide 92: CR3、页目录项和页表项
返回

## Slide 93: 2. 分页操作
处理器设置称为转换后备缓冲器TLB的快表
比较快表：
  如果有一个地址匹配
  得到页面起始地址，加上偏移量，就是物理地址
  如果没有地址匹配
  2级查表转换为物理地址
（1）CR3包含页目录起始地址，指定页目录项
（2）页目录项包含页表起始地址，指定页表项
（3）页表项包含页面起始地址，加上偏移量，才是物理地址
示意图

## Slide 94: 3. Win32的虚拟地址分配

## Slide 95
掌握存储系统的层次结构和局部性原理
掌握SRAM的存储结构和引脚
熟悉DRAM的引脚特点和刷新
熟悉各种半导体ROM芯片的特点
掌握地址译码方法和138译码器
了解PC机主存的分配和应用
掌握高速缓存的工作原理
熟悉地址映射、替换算法和写入策略
熟悉IA-32处理器分段分页存储管理机制
教学要求

## Slide 96
本章完、谢谢大家~