## Slide 1
第二章 控制系统的数学模型
授课人：许丽佳

## Slide 2: 2.3 线性系统的传递函数
指通过用Laplace变换将微分方程变换为复域（S）中的代数方程。
通常是指在初始条件为零情况下，系统输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比
零初始条件下
在时域范围内求解高阶微分方程较麻烦，故本课程是在复域中进行讲解，所以要求大家复习Laplace变换的基本知识，掌握常见函数的Laplace变换和反变换。

## Slide 3: 传递函数的特点
只与系统自身的结构参数有关
与系统微分方程直接关联， 且所有系数均为实数
原则上不反映非零初始条件时系统响应的全部信息适合于描述单输入/单输出系统
只能用于表示线性定常系统。
传递函数的局限

## Slide 4: 设单输入单输出线性定常系统的微分方程为:
u(t) 输入量 ； c(t) 输出量
在零初始条件下（即无输入作用前系统是相对禁止的）:
两边拉氏变换:
传递函数的描述

## Slide 5
传递函数 :
（n≥m）
1 输入输出参数模型
方框图
G(s)
U(s)
Y(s)
Y(s)=G(s)·U(s)
Kg为根轨迹增益，Zi、Pi分别为系统零、极点；Km为静态增益，是S趋于零时的静态放大倍数，Ti为时间常数
2 零极点参数模型
3 时间常数参数模型

## Slide 6
典型环节的传递函数
比例环节
惯性环节
一阶微分环节
振荡环节（二阶）
积分环节
超前滞后环节
延时环节(纯滞后)
K
e -τs

## Slide 7
例 如图所示RLC网络的微分方程为
当初始条件为零时，拉氏变换为
则传递函数为

## Slide 8
2.3 控制系统的复数域数学模型
1.系统的传递函数是由系统的（ ）决定的
A.参数 B.结构 C.输入信号 D.结构和参数
2.下列描述中，对传递函数的性质描述错误的是（ ）
A.传递函数是复数变量s的有理真分式函数，具有复变函数的所有性质。
B.传递函数是系统或原件数学模型的另一种形式，之一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式。
C.传递函数与微分方程之间不相通。
D.传递函数G(s)的拉氏变换是脉冲响应k(t)。
线上作答

## Slide 9
讨论：
1 传递函数的适用范围。
2 传递函数与微分方程的关系。

## Slide 10: 2.4 系统结构图
定义：由具有一定函数关系的环节组成的，并标明信号流向的系统的方框图
其结构图如下：
-
测速机
电动机
放大器
ug
ud
w
ub
+
e
-
KT
K
ug
ud
w
ub
+
e
注：放大器、测速机都
为比例环节，电动机为
二阶振荡环节

## Slide 11: 结构图的变换和简化
1、串联
G1(s)G2(s)
U(s)
Y(s)
2、并联
G1(s)
G2(s)
U(s)
＋
＋
Y1(s)
Y2(s)
Y(s)
G1(s) + G2(s)
U(s)
Y(s)
G1(s)
G2(s)
U(s)
Y(s)
U1(s)

## Slide 12
G1(s)
G2(s)
U(s)
Y(s)
E(s)
＋
－
E(s) = U(s) – G2(s)Y(s) ； Y(s) = G1(s) E(s)
Y(s) = G1(s) [U(s) – G2(s)Y(s) ] = G1(s) U(s) – G1(s) G2(s)Y(s)
[1+ G1(s) G2(s)] Y(s) = G1(s) U(s)
3、负反馈
U(s)
Y(s)

## Slide 13
变换合成点
A + +
+
B C
A-B+C
A + + A+C-B
合成点分解
+ C - B
A + C A-B+C
B
A
+
+
B C
A-B+C
合成点前移
A
G
B
AG-B
+
A +
1/G
B
AG-B
G
4、节点移动

## Slide 14
引出点后移
G
A
B
-
+
AG-BG
A
G
B
G
-
+
AG-BG
合成点后移
G
A
AG
A
A
AG
A
G
1/G
引出点前移
G
A
AG
AG
A
G
G
AG
AG

## Slide 15: 化简的原则
保持信号传递过程中的数学关系不变
前向通道中传递函数的乘积不变
回路中传递函数的乘积不变

## Slide 16
R1
R2
C1
C2
e
ei
eo
i1
i2
i
I1
I
I2
－
＋
E
I
Eo
I2
Ei
E
Eo
I1
I
I2
+
+
－
－
试探： 从输入到输出，先元件后联成系统
Ei
I1
＋
－
E
E
I2
＋
－
Eo
例 求传递函数

## Slide 17
R1C2S
+
+
+
-
-
-
Ei
Eo
Ei
E
Eo
+
+
－
－
R1
C2s
+
－

## Slide 18
R1C2S
+
-
Ei
Eo
Ei
Eo
R1C2S
+
-
Ei
Eo

## Slide 19
例 求Y(S)/R(S)
R(S)
1 1 1
m S S
f
k
Y(S)
要点:从内到外根据负反馈法则逐一求取闭环负反馈传递函数。

## Slide 20
例 求Y(S)/R(S)
R(S)
G1
G2
G3
G4
Y(S)
+
要点:区别闭环还是并联

## Slide 21
例 求Y(S)/R(S)
R
Y
G1
G2
G3
G4
要点:解决反馈环之间的交连。
R
G1 G2 G3 G4
Y
1/G1 1/G4
要点:从内到外逐一求负反馈传递函,最后求出Y/R。

## Slide 22
例 求Y(S)/R(S)
R
G2
G1
G3
G4
G5
G6
+
+
+
Y
G7
1.确定输入、输出;找到前向通道;将动态方块图画成输入在左输出在右的习惯形式。

## Slide 23
R
G3 G7 G2 G1
Y
G6 G4
G5
+ +
+
+
2.解决回路的交连、重叠。

## Slide 24
R
G3 G7 G2 G1
G5G6
G4G5
+
+
Y
R
G3 G7 G2 G1
G5G6
G4G5
Y

## Slide 25
R
C
G3 G7 G2 G1
G5G6
G4G5
3.从内到外求反馈回路的传递函数。
C(S)/R(S)=
G1G2G3G7
1+G5G6G7+G2G4G5G7+G1G2G3G7
-
-
-

## Slide 26
G1
-
R
G3
G2
H2
H1
-
+
y
求传递函数

## Slide 27
G1
G2
G2
H2
H3
H1
H4
-
-
-
+
R
y

## Slide 28
作业:
1.求以下系统的闭环传递函数Y(S)/R(S)
(1) (2)
R
G1
G2
R
Y
G1
G2
G3
Y
+
-
-
-

## Slide 29
2.求图示系统的Y(S)/X(S) 及Y(S)/F(S)
X(S)
F(S)
G1(S)
G2(S)
G4(S)
G3(S)
Y(S)
-
-
+

## Slide 30
3.求图示系统的传递函数

## Slide 31
G1(s)
G2(s)
H(s)
+
-
+
+
X(s)
Y(s)
N(s)
控制器
被控对象
测量元件
开环传递函数 ： G0＝G1(s)G2(s)H(s)
闭环控制系统的基本结构
该系统同时有两个输入：控制输入和扰动输入

## Slide 32
当F(s)=1时，为单位反馈系统，此时
闭环传递函数：
G1(s)G2(s)
X(S)
Y(S)
H(S)
控制输入情况下：

## Slide 33
扰动输入情况下：
G2(s)
N(S)
Y(S)
G1(s)H(s)
闭环传递函数：

## Slide 34
系统的总输出(两输入同时作用下)
Y(S)=
G1(S)G2(S)
1+G1(S)G2(S)H(S)
X(S)
+
G2(S)
1+G1(S)G2(S)H(S)
N(S)

## Slide 35
系统总误差(象函数)
E (S)=
1
1+G1(S)G2(S)H(S)
G2(S)H(S)
1+G1(S)G2(S)H(S)
X(S)
N(S)
∑
不能简单的认为干扰引起的误差可以部分或全部的抵消给定输入引起的误差,这是由于干扰信号的随机性,而且从最恶劣的情况考虑,两者引起的误差的幅值很可能是相加。

## Slide 36: 无人机授粉

## Slide 37: 信号流图及Mason公式
例1: x2 =a12 x1
a12
x1
x2
a12
x1
x2
方框图
信号流图
例2: x2=a12x1+a32x3
x3=a13x1+a23x2+a33x3
x4=a24x2+a34x3
x1 输入节点
x4 输出节点
x2，x3中间节点（混合节点）

## Slide 38
Ei
E
Eo
I1
I
I2
+
+
－
－
由方框图到信号流图， 有些中间变量可以不表示出来 ，如I1。 有些中间变量（位于综合点前，有输出）必须表示出来，如Ei和E， 用单位增益 支路将它们分开。

## Slide 39
G1
G2
R
E1
U
Y
E2
+
－
+
－
1
-1
1
1
-1
R
E1
U
E2
Y
G1
G2

## Slide 40
K
Mason公式：
G ——从输入节点到输出节点的总增益 （系统传递函数）
Δ = 1 －ΣLi + ΣLaLb - ΣLαLβLγ +…
Li —— 一个回路的总增益
LaLb ——两两互不接触的回路的总增益
LαLβLγ—— 三个互不接触的回路的总增益
Gk —— 从输入到输出第k条通道的总增益
Δk —— Δ中去掉与第k条通道接触的部分

## Slide 41
回路 ——沿信号方向每一个节点只通过一次的闭路。
通道 ——从输入到输出沿信号方向每个节点只通过 一次的通道。
接触 ——指有公共的节点和支路。
a
b
f
d
e
be, cf 回路, becf 不是回路
abcd 是通道，aecd 和abecd 不是
c

## Slide 42
例1：
1
1
R
Y
a
b
c
d
e
f
g
x1
x2
x3
x4

## Slide 43
R
Y
1
1
1
-1
G4
G3
G2
G1
-F2
-F1
x4
x3
x2
x1
Y
例2：

## Slide 44
例3：

## Slide 45
前向通路三条：
互不接触回路：

## Slide 48
2.4 控制系统的结构图与信号流图
1.对复杂的信号流图直接求出系统的传递函数可采用( )
A.终值定理 B.初值定理 C.梅森公式 D.方框图变换
2.框图化简时，并联连接方框总的输出量为各方框输出量的（ ）
A.代数和 B.平均值 C.加权平均 D.乘积
线上作答