## Slide 1: 组合逻辑
Part II
Combinational Logic Circuit

## Slide 2
数字电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路
任一时刻的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。
任一时刻的输出不仅取决于现时的输入，而且还与电路原来状态 有关。

## Slide 3
组合逻辑电路的框图
组合逻辑电路在电路结构上不包含存储单元，仅仅是由各种门电路组成，

## Slide 4: 组合逻辑电路的分析和设计方法
组合逻辑电路图
写出逻辑表达式
分析方法步骤：
化简
说明功能
列真值表
已知逻辑电路
说明逻辑功能
分 析

## Slide 5
逻辑图
逻辑表达式
1
1
最简与或表达式
化简
2
2
从输入到输出逐级写出

## Slide 6
最简与或表达式
3
真值表
3
4
电路的逻辑功能
当输入A、B、C中有2个或3个为1时，输出Y为1，否则输出Y为0。所以这个电路实际上是一种3人表决电路：只要有2票或3票同意，表决就通过。
4
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 7
形式变换
写出表达式
并简化
根据实际逻辑问题
最简单逻辑电路
设 计
步骤：
    确定输入、输出
    列出真值表
分析题意，将设计
要求转化为逻辑关
系，这一步为设计
组合逻辑电路的关键
根据设
计要求
根据设计所用
芯片要求
    画逻辑电路图
选择所需
门电路

## Slide 8
例：设计三人表决电路（A、B、C）。每人一个按键，如果同意则按下，不同意则不按。结果用指示灯表示，多数同意时指示灯亮，否则不亮。用与非门实现.
解:
1.首先指明逻辑符号取“0”、“1”的含义。三个按键A、B、C按下时为“1”，不按时为“0”。输出量为 L，多数赞成时是“1”，否则是“0”。

## Slide 9
2.根据题意列出真值表
A B C L
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
3.画出卡诺图化简：
A
BC
0
00
01
1
11
10
1
1
1
1
0
0
0
0
AB
BC
AC
L= AC + BC + AB

## Slide 10
4、用与非门实现逻辑电路
A
B
C
L

## Slide 11: 编码器
组合逻辑电路
编码：用二进制代码来表示某一信息（文字、数字、符号）的过程。
实现编码操作的电路称为编码器。
编
码
器

## Slide 12
普通编码器
3位二进制（8线－3线）编码器真值表
任何时刻只允许输入一个编码信号，否则输出将发生混乱。
二进制编码器
输入端：2n
输出端：n
高电平有效

## Slide 14
优先编码：
允许几个信号同时输入，但只对优先级别最高
的进行编码。优先顺序：I7  I0
编码表
输 入 | 输 出
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 | Y2 Y1 Y0
1        | 1 1 1
0 1       | 1 1 0
0 0 1      | 1 0 1
0 0 0 1     | 1 0 0
0 0 0 0 1    | 0 1 1
0 0 0 0 0 1   | 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1  | 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0
函数式
3 位二进制优先编码器

## Slide 15
优先编码器
在优先编码器电路中，允许同时输入两个以上编码信号。编码时只对优先权最高的进行编码。
8线－3线优先编码器74LS148逻辑图
选通输入端
选通输出端
扩展端
低电平有效

## Slide 16
输入：逻辑0(低电平）有效
输出：逻辑0(低电平）有效
低电平表示“电路工作，但无编码输入”
低电平表示“电路工作，且有编码输入”

## Slide 17
例 用两片74LS148组成16线－4线优先编码器。
优先权最高
～ 均无信号时，才允许对 ～ 输入信号编码。

## Slide 18
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
(1)片处于编码状态 (2)片由于s’=1被锁

## Slide 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
(1)片全为1，使s’=0；(2)片处于编码状态
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

## Slide 20
思考

## Slide 21
用 4 位二进制代码对 0 ~ 9 十个信号进行编码的电路
1. 8421 BCD 编码器
2. 8421 BCD 优先编码器
3. 集成 10线 -4线优先编码器
（74147 74LS147）
几种常用编码
1. 二-十进制编码
8421 码 余 3 码 2421 码
5211 码 余 3 循环码 右移循环码
循环码（反射码或格雷码）
ISO码
ANSCII（ASCII）码
二-十进制编码器
2. 其他
二-十进制
编码器
I0
I2
I4
I6
I8
I1
I3
I5
I7
I9
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 22: 译码器
译码：将二进制代码翻译成对应的输出信号的过程。译码是编码的逆过程.
实现译码操作的电路称为译码器。
常用的译码器有:二进制译码器、二－十进制译码器、显示译码器三类。

## Slide 23
二进制译码器 (Binary Decoder)
输入 n 位二进制代码
如： 2 线 — 4 线译码器
3 线 — 8 线译码器
4 线 — 16 线译码器
A0
Y0
A1
An-1
Y1
Ym-1
二进制
译码器
…
…
输出 m 个
信号 m = 2n

## Slide 24
3位二进制译码器 ( 3 线 – 8 线)
真值表
函数式
A0
Y0
A1
A2
Y1
Y7
3 位
二进制
译码器
…
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 25
集成 3 线 – 8 线译码器 -- 74LS138
引脚排列图
功能示意图
输入选通控制端
芯片禁止工作
芯片正常工作
VCC
地
1
3
2
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y7
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7

## Slide 26
Yi’表示低电平逻辑有效

## Slide 27
当S1=1, =0, =0（即S=1）时，可得输出

## Slide 28
例 试用3线－8线译码器74138设计一个多输出的组合逻辑电路。输出逻辑函数式为

## Slide 29
解：
化为最小项之和的形式：
当S1=1, S2′=S3′=0时,令A2=A, A1=B, A0=C ,则

## Slide 30
画电路图

## Slide 31
例 两片3线－8线译码器74HC138组成4－16译码器。

## Slide 32
(1)片工作，(2)片禁止。若输入D3D2D1D0=0100时，译码器_____输出________________。
0
0
（1）
11110111
0
1 1 1 1 0 1 1 1

## Slide 33
(2)片工作，(1)片禁止。若输入D3D2D1D0=1101时，译码器_____输出________________。
1
1
1
（2）
11111011
1 1 1 1 1 0 1 1

## Slide 34
二－十进制译码器
输入端：4 输出端：10
二-十进制译码器的输入是十进制数的4位二进制
编码（BCD码），分别用A3、A2、A1、A0表示；输
出的是与10个十进制数字相对应的10个信号，用
Y9～Y0表示。由于二-十进制译码器有4根输入线，
10根输出线，所以又称为4线-10线译码器。

## Slide 35
显示译码器
用来驱动各种显示器件，从而将用二进制代码表示的数字、文字、符号翻译成人们习惯的形式直观地显示出来的电路，称为显示译码器。
数字、文字、符号代码
译码器
显示器

## Slide 36
半导体数码管
显示器件：
常用的是七段显示器件
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 37
a
b
c
d
e
f
g
510
Ya
Yb
Yg
a
b
g
510
510
发光二极管
Ya-Yg: 控制信号
高电平时,对应的LED亮
低电平时,对应的LED灭
共阴极 高逻辑电平有效

## Slide 38
a
b
c
d
f
g
a b c d e f g
1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1
e

共阴极
共阳极则低电平时亮

## Slide 39
例：分析下图电路逻辑功能。

## Slide 40
解：

## Slide 41: 数据选择器和分配器
数
据
传
输
方
式
0
1
1
0
发送
0
1
1
0
并行传送
0
1
1
0
串行传送
并-串转换：数据选择器
串-并转换：数据分配器
接收
0
1
1
0
每位数据需占一条传输线，当传送数据位数增多时，成本较高，且很难实现。

## Slide 42: 数据选择/复用器 ( Data Selector/Multiplexer )
能够从多路数据输入中选择一路作为输出的电路
一、4 选 1 数据选择器
输
入
数
据
输
出
数
据
选择控制信号
A0
Y
4选1
数据选择器
D0
D3
D1
D2
A1
1. 工作原理
0
0
0
1
1
0
1
1
D0
D1
D2
D3
D0 0 0
D0
D A1 A0
2. 真值表
D1 0 1
D2 1 0
D3 1 1
Y
D1
D2
D3
3. 函数式

## Slide 43
3. 函数式
4. 逻辑图
1
&
≥1
1
Y
A1
1
A0
D0
D1
D2
D3
0
0
0
1
1
0
1
1
= D0
= D1
= D2
= D3

## Slide 44
╳ ╳ ╳
集成数据选择器
1. 8 选 1 数据选择器
74151 74LS151 74251 74LS251
引
脚
排
列
图
功
能
示
意
图
VCC
地
1
3
2
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
74LS151
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
D3
D2
D1
D0
Y
Y
S
MUX
D7
A2
D0
A0
A1
S
Y
Y
……
禁止
使能
1
0
0 0 0
D0
D0
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
A2  A0 — 地址端
D7  D0 — 数据输入端

## Slide 45
74xx151真值表

## Slide 46
2. 集成数据选择器的扩展
两片 8 选 1（74151）
16 选 1数据选择器
A2
A1
A0
A3
D15
D8
≥1
Y
1
S
74151 (2)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
Y
Y2
…
…
D7
D0
74151 (1)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S
Y
Y1
…
…
低位
高位
0
禁止
使能
0  7
0
D0 D7
D0 D7
1
使能
禁止
D8 D15
0
D8 D15

## Slide 47
0
四片 8 选 1（74151）
32 选 1 数据选择器
1/2 74LS139
S
A4
A3
A2
A1
A0
&
Y
方法 1：
74LS139 双 2 线 - 4 线译码器
74151 (4)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S4
Y3
74151 (1)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
D0
S1
Y0
74151 (2)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S2
Y1
74151 (3)
D7
A2
D0
EN
A0
A1
S3
Y2
…
…
…
…
D7
D8
D15
D16
D23
D24
D31
…
…
…
…
1
1
1
1
1
0  7
禁止
禁止
禁止
禁止
0
0 0
1
1
1
0
禁止
禁止
禁止
使能
0 1
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
使能
禁止
禁止
禁止
1 0
1 1
D0 D7
D8 D15
D16 D23
D24 D31
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1

## Slide 48
方法 2：
74LS153 双 4 选 1 数据选择器 （教材P163）
（1） （2） （3） （4）
输出信号
0 0
工 禁 禁 禁
0 1
禁 工 禁 禁
1 0
禁 禁 工 禁
1 1
禁 禁 禁 工
方法 1：
四片 8 选 1（74151）
32 选 1 数据选择器
四路 8 位
并行数据
四片8选1
四路 1 位
串行数据
一片4选1
一路 1 位
串行数据
真值表（使用 74LS139 双 2 线 - 4 线译码器）

## Slide 49: 数据分配器 ( Data Demultiplexer )
将 1 路输入数据，根据需要分别传送到 m 个输出端
一、1 路-4 路数据分配器
数据
输入
数据输出
选择控制
0 0
0 1
1 0
1 1
D 0 0 0
0 D 0 0
0 0 D 0
0 0 0 D
&
Y0
&
Y1
&
Y2
&
Y3
1
A1
1
A1
D
D
A0
1 路-4 路
数据分配器
Y0
Y3
Y1
Y2
A1
真
值
表
函
数
式
逻辑图

## Slide 50
二、集成数据分配器
用 3 线-8 线译码器可实现 1 路-8 路数据分配器
数据输出
S1 — 数据输入（D）
地址码
数据输入
(任选一路)
S2 — 数据输入（D）
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
STB
STC
STA
Y7

## Slide 51
用数据选择器设计组合逻辑电路
步骤：
1.列出所求逻辑函数的真值表，写出其最小项表达式。
2.根据上述函数包含的变量数，选定数据选择器。
3.对照比较所求逻辑函数式和数据选择器的输出表达式确定选择器输入变量的表达式或取值。
4.按照求出的表达式或取值连接电路，画电路连线图。

## Slide 52
解：
例
③对照74HC151输出表达式，求Di
①写出最小项表达式
②选用8选1数据选择器74xx151，当S′=0时， 令A2=A、A1=B 、A0=C,代入上式得：

## Slide 53
比较Z和Y，得：
④画连线图

## Slide 54: 加法器
A=1101, B=1001, 计算A+B
1 1 0 1
1 0 0 1
+
0
1
1
0
1
0
0
1
1

## Slide 55
加法运算的基本规则：
（1）逢二进一。
（2）最低位是两个数最低位的相加，不需考虑进位。
（3）其余各位都是三个数相加，包括加数、被加数和低位来的进位。
（4）任何位相加都产生两个结果：本位和、向高位的进位。

## Slide 56
半加器：
半加运算不考虑从低位来的进位
A---加数 B---被加数 S---本位之和 Co---进位
真值表

## Slide 57
逻辑图
逻辑符号
2个输入端
2个输出端

## Slide 58
全加器
A---加数；B---被加数；Ci---低位的进位；
S---本位和；Co---进位。
相加过程中，既考虑加数、被加数又考虑低位的进位。

## Slide 59
输入
输出

## Slide 60
3个输入端
2个输出端
集成双全加器74LS183
C0
S0
B0
A0
C0-1
CO
S
CI

## Slide 61
（1）串行进位加法器
用全加器实现4位二进制数相加。
低位全加器进位输出
高位全加器进位输入
注意：CI0=0
和
进位
多位加法器
电路简单，连接方便
速度低 = 4 tpd
tpd — 1位全加器的平均
传输延迟时间

## Slide 62
（2）超前进位加法器
加法运算时，总进位信号由输入二进制数直接产生
…
特点
优点：速度快
缺点：电路比较复杂

## Slide 63
超前进位电路
Σ
S3
Σ
S2
Σ
S1
Σ
S0
C3
A3
B3
A2
B2
A1
B1
A0
B0
C0-1
CI
CI
CI
CI
C0
C1
C2
集成芯片
CMOS：CC4008
应用举例
8421 BCD 码
→ 余 3 码
TTL： 74283
74LS283

## Slide 64
BCD码+0011=余3码
输入8421码用变量DCBA表示
输出余三码用变量Y3Y2Y1Y0表示。
Y3Y2Y1Y0＝ DCBA+0011

## Slide 65: 奇偶检验
1(奇数个1时)
0(偶数个1时)
奇检验:
发送
接收
产生检验数据
检测检验数据
FP
S
I0
I0
I1
I1
In-2
In-2
In-1
In-1
FP
√
偶检验:
√

## Slide 66
数值比较器
对两数A、B（可以是一位，也可是多位）进行大小比较的逻辑电路。比较的结果有A>B、A<B、A=B三种结果。
1位数值比较器
A＞B Y1＝1
A＜B Y2＝1
A＝B Y3＝1

## Slide 67
逻辑表达式
逻辑图

## Slide 68
4位数值比较器 74x85
比 较 输 入 |  |  |  | 级 联 输 入 | 输 出
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | I(A>B) I(A<B) I(A=B) | Y(A>B)Y(A<B) Y(A=B)
A3>B3 A3<B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 A3=B3 | × × A2>B2 A2<B2 A2=B2 A2=B2 A2=B2 A2=B2 A2=B2 A2=B2 A2=B2 | × × × × A1>B1 A1<B1 A1=B1 A1=B1 A1=B1 A1=B1 A1=B1 | × × × × × × A0>B0 A0<B0 A0=B0 A0=B0 A0=B0 | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 | 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
L
G
M
4位数值比较器
A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0

## Slide 69: 竞争－冒险
在组合电路中，当输入信号的状态改变时，输出端可能会出现不正常的干扰 信号，使电路产生错误的输出，这种现象称为 竞争冒险。
一.竞争－冒险的概念

## Slide 70
原因：主要是门电路的延迟时间产生的。
干扰信号
二.产生竞争－冒险的原因

## Slide 71
三. 检查竞争－冒险的方法
只要输出端的逻辑函数在一定条件下能简化成
或
则可出现竞争－冒险现象。

## Slide 72
当B=C=1时，
Y＝A+A′
存在竞争冒险
当A=C=0时
存在竞争冒险

## Slide 73
X
Z
Y
F
当
1
t
1
t
1
t
1
t
1
t
1
t
1
t

## Slide 74
0
1
00
01
11
10
0
0
0
0
1
1
1
1
相切接触
增加冗余项
X
Z
Y
F

## Slide 75
四. 消除竞争－冒险的方法
１．接入滤波电容
２．引入选通脉冲
３．修改逻辑设计（增加冗余项）

## Slide 76: ROM
存储单元
数据输出
字
线
位线
地址译码器
ROM 存储容量 = 字线数  位线数 = 2n  b（位）
地
址
输
入
0单元
1单元
i 单元
2n-1单元
D0
D1
Db-1
A0
A1
An-1
W0
W1
Wi
W2n-1

## Slide 77: homework
P 198 4.1（a） 4.7（3）
采用一片 74x138 或 74x139 二进制译码器和与非门，实现下列单输出或多输出逻辑函数。
用8选1数据选择器分别实现

## Slide 78
分析下列数据选择器的功能（先写出逻辑表达式）

## Slide 79
下图电路会产生竞争冒险，请分析在什么情况下，哪一个变量变化会带来竞争冒险
找出下列表达式的竞争冒险，并设计出同样功能的并解决掉冒险的电路