## Slide 1
80x86计算机组织
第2章
Notes: 保护模式：写个32位的程序，假设你可以访问2个G的内存空间（访问一半），当多个程序同时访问2个G的空间，那这样是怎么实现的呢？就是通过保护模式来完成的。你写程序的时候，不用考虑别人是怎么做的，只考虑自己就行。

## Slide 2
1.80x86微处理器
2.计算机系统构成
3.中央处理器CPU
4.存储器
目录
5.外部设备

## Slide 3
80x86微处理器
01
Notes: 字体：新蒂下午茶，新蒂黑板报

## Slide 4
1. 80x86微处理器
80x86是Intel生产一组微处理器系列，包括8086、80286、80386、80486以及奔腾等一系列计算机,；
本书讲的就是运行在其之上的汇编语言。

## Slide 5
2. 计算机系统构成
计算机系统包括硬件和软件两部分
硬件是由电子、机械、磁性材料、光电元件等元部件和设备依照计算机系统结构的要求构成的有机的整体。
软件则是为了运行、管理和维护计算机而编制的各种程序的集合。

## Slide 6
中央处理机
CPU
总线控制
逻辑
接 口
接 口
存储器
大容量
存储器
I/O设备
I/O子系统
系统总线
.
.
.
.
.
.

## Slide 7
2.1 硬件
计算机主要由运算器（ALU）、控制器（CU）、存储器、输入和输出设备（I/O设备）五部分构成。
系统总线：
  数据总线宽度指数据传送的宽度。
  地址总线宽度指传送地址的总线宽度，它决定访问存储器的最大范围(寻址空间)。
  控制总线负责计算机中控制信息在各组成部分之间的传送和产生控制动作。
Notes: 越高级的语言越方便，但是理论上相对效率会更低一些。
汇编语言还是会被编译器翻译成0和1方便机器识别和执行。

## Slide 8
3. 中央处理器
中央处理器CPU的组成
80x86寄存器组
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 9
3.1 中央处理器的组成
CPU由以下几部分组成：
  算术逻辑部件
  控制逻辑
  工作寄存器
CPU的任务：
  执行存储器里的指令序列。
  完成算术逻辑操作。
  CPU和存储器以及I/O设备之间的数据传送。
Notes: 越高级的语言越方便，但是理论上相对效率会更低一些。
汇编语言还是会被编译器翻译成0和1方便机器识别和执行。

## Slide 10
80x86 CPU
暂存器
标志奇存器
EU
控制器
CS
DS
SS
ES
IP
内部
寄存器
1 2 3 4 5 6
总线
控制
逻辑
SP
BP
DI
SI
通用寄存器
地址总线（20位）
数据总线
（16位）
系统总线
指令缓冲器
（8位）
执行单元（EU)
总线接口单元（BIU)
ALU数据总线
（16位）
AX
BX
CX
DX
ALU
AH AL
BH BL
DH DL
CH CL

## Slide 11
3.2 80x86寄存器组
程序可见和程序不可见：
80x86的程序可见寄存器组
  通用寄存器
  专用寄存器
  段寄存器

## Slide 12
通用寄存器
AX(accumulator)累加器；
BX(base)基址寄存器；
CX(count)计数器；
DX(data)数据寄存器
BP(base pointer)基址指针寄存器
SP(Stack Pointer)堆栈指针寄存器
SI(source index)源变址寄存器
DI(destination index)目的变址寄存器
AX
BX
CX
DX
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
高8位 低8位
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 13
专用寄存器
8086/8088
80286
80386
OF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
RF
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
VM
DF
IP(instruction pointer) 指令指针寄存器；
FLAGS 标志寄存器。

## Slide 14
各标志位的符号表示
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
标志名 | 标志为1 | 标志为0
OF 溢出(是/否) DF 方向(减量/增量) IF 中断(允许/关闭) SF 符号(负/正) ZF 零(是/否） AF 辅助进位(是/否) PF 奇偶(偶/奇) CF 进位(是/否) | OV DN EI NG ZR AC PE CY | NV UP DI PL NZ NA PO NC
条件标志位：
OF、SF、ZF、
CF、AF、PF
控制标志位：
DF、IF、TF
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 15
段寄存器
段寄存器是专用寄存器 , 用于存储器寻址，用来直接或间接地存放段地址；
有4个段寄存器，寄存器为16位：
  CS代码段(code segment)；
  DS数据段(data segment)；
  SS堆栈段(stack segment)；
  ES附加段(extra segment)；
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 16
80x86的程序可见寄存器组
AH AX AL
BH BX BL
CH CX CL
DH DX DL
SP
BP SI
DI
IP
FLAGS
CS
DS
SS
ES
8086 /
8088 /
80286
寄
存
器
  EAX
  EBX
  ECX
  EDX
  ESP
  EBP
  ESI
  EDI
  EIP
EFLAGS
FS
GS
31 16 15 8 7 0
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 17
4. 存储器
存储器与寄存器的比较
存储单元的地址和内容
实模式存储器寻址
保护模式存储器寻址
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 18
寄存器和存储器的比较
寄存器 | 存储器
在CPU内部 | 在CPU外部
访问速度快 | 访问速度慢
容量小，成本高 | 容量大，成本低
用名字表示 | 用地址表示
没有地址 | 地址可以用各种方式形成

## Slide 19
存储单元的地址和内容
计算机存储信息的基本单位是一个二进制位，每8位组成一个字节；
高位字节
低位字节
15
8
7
0
低位字
高位字
15
0
31
低位双字
0
31
高位双字
32
63
7
0
字节
字
双字
4字
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 20
78
H
56
H
34
H
12
H
1
EH
2
FH
»
»
»
»
10004
H
10005
H
10006
H
10007
H
15678
H
15679
H
1567
AH
1567
BH
10001
H
10002
H
10003
H
10000
H
字
节
存储单元的地址和内容
问：物理地址为10004H的一个字节的内容是多少？
(10004H)=78H
问：物理地址为10004H的一个字的内容是多少？
(10004H)=5678H
同一个地址可以看作字节单元的地址，又可以看成字单元的地址。

## Slide 21
存储单元的地址和内容
在存储器中以字节为单位存储信息。为了正确地存放或取得信息，每一个字节单元给以一个唯一的存储器地址，称为物理地址。
8086、8088的地址总线为20位，那么它们可访问的字节单元地址范围为：00000H~0FFFFFH。
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 22
实模式存储器寻址
80x86中除8086/8088只能在实模式下工作外，其他微处理器均可在实模式或保护模式下工作
  存储器地址的分段
  段寄存器

## Slide 23
存储器地址的分段
8086/8088的地址总线宽度为20位，其最大寻址空间恰好是1MB。
实模式下要解决在16位字长的机器里怎么提供20位地址的问题，而解决的办法是采用存储器地址分段的方法。
在每个段内地址空间是线性增长的，每个段的大小可达64KB，这样段内地址可以用16位表示。

## Slide 24
存储器地址的分段
段不能起于任意地址，而必须从任一小段的首地址开始，每16个字节为一小段。
合法段首地址可表示如下：
00000H，00010H，… ，41230H,
41240H，… ，FFFE0H，FFFF0H
1MB的存储器每一个存储单元都有一个唯一的20位地址，称为该存储单元的物理地址。20位物理地址由16位段地址和16位偏移地址组成(逻辑地址)。

## Slide 25
存储单元的地址和内容
逻辑地址
段寄存器
0000
加法器
20位物理地址
偏移地址
段地址
0
19
15
15
0
0
16位段地址
16位偏移地址
20位物理地址
15
0
0
19
+
0000
15
0

## Slide 26
设段地址为3624H，偏移地址为2200H，则此存储单元的物理地址为（ ）。
38440H
5824H
25624H
58240H
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 27
存储单元的地址和内容
每个存储单元的物理地址是唯一的
物理地址可以由不同的段地址和不同的偏移地址组成
段地址 0000
偏移地址
所选存储单元
15 0
15 0
存储器
段基地址
所选段
最大64K

## Slide 28
存储单元的地址和内容

## Slide 29
存储器的地址与数据
段地址 : 偏移地址
1000 : 0000H
1000 : 0001H
1000 : 0002H
1000 : 0003H
1000 : 0004H
1000 : 0005H
10011111
00100110
01001000
10000000
01011100
10100010
10000H
10001H
10002H
10003H
10004H
10005H
物理地址
字节内容（10000H）＝9FH；
字内容 （10000H）＝269FH

## Slide 30
段寄存器
在8086~80286中，有四个专门存放段地址的寄存器，称为段寄存器。它们是代码段CS、数据段DS、堆栈段SS和附加段ES寄存器。
每个段寄存器可以确定一个段的起始地址，而这些段则各有各的用途。
在80386及其后继的80x86中，除上述4个段寄存器外，又增加了2个段寄存器FS和GS，它们也是附加的数据段寄存器。
Notes: 汇编语言的助记符一般是三个字母。

## Slide 31
存储器
64KB代码
01500H
42000H
1CD00H
0150H
4200H
1CD0H
段寄存器
CS
DS
SS
ES
64KB堆栈
64KB数据
64KB附
加数据
B0000H
B000H
段分配方式之一

## Slide 32
存储器
8KB代码
2KB数据
256堆栈
02000H
04800H
04000H
0200H
0400H
0480H
CS
DS
SS
ES
段分配方式之二

## Slide 33
段 | 偏移
CS | IP
SS | SP/BP
DS | BX、DI、SI
ES | DI
段 | 偏移
CS | EIP
SS | ESP/EBP
DS | EAX、EBX、ECX、EDX、EDI、ESI、一个8位数或一个32位数
ES | EDI
FS | 无默认
GS | 无默认
8086/8088,80286
80386及后继机型
段寄存器与偏移地址的默认组合

## Slide 34
所选存储单元
描 述 符64
描述符表
所选段
存 储 器
段基地址32
选择器16
偏移地址 32
逻辑地址
保护模式存储器寻址
在保护模式下，逻辑地址由选择器和偏移地址两部分组成：
  选择器存放在段寄存器中，但它不能直接表示段基址，而由操作系统通过一定的方法取得段基地址；
  再和偏移地址相加，从而求得所选存储单元的物理地址。

## Slide 35
描述符用来描述段的大小、段在存储器中的位置及其控制和状态信息，它由基地址、界限、访问权和附加字段四部分组成。
基地址部分用来指定段的起始地址；界限部分存放着该段的段长度；访问权部分用来说明该段在系统中的功能，并给出访问该段的一些控制信息；附加字段部分在386及其后继机型中存在，它用来表示该段的一些属性。
描述符

## Slide 36
外部设备与主机的通信是通过外设接口进行的。每个接口包括一组寄存器，通常有三种用途:
  (1)数据寄存器：用来存放要在外设和主机间传送的数据，这种寄存器实际上起缓冲器的作用；
  (2)状态寄存器：保存外部设备或接口的状态信息，以便CPU必要时测试外设状态，了解外设工作情况；
  (3)命令寄存器：CPU给外设或接口的控制命令通过此寄存器送给外部设备。
外部设备

## Slide 37
每个接口所配备的寄存器数量是根据设备的需要确定的。外设中的每个寄存器给予一个端口地址(又称端口号)，这样就组成了一个独立于内存储器的I/O地址空间。
为了便于用户使用外设，80x86 提供了两种类型的例行程序供用户调用。一种是基本的输入输出系统(basic input/output system，BIOS)，另一种是磁盘操作系统(disk operating system，DOS)功能调用。