## Slide 1
汇编语言程序格式
第4章
Notes: 保护模式：写个32位的程序，假设你可以访问2个G的内存空间（访问一半），当多个程序同时访问2个G的空间，那这样是怎么实现的呢？就是通过保护模式来完成的。你写程序的时候，不用考虑别人是怎么做的，只考虑自己就行。

## Slide 2
1.汇编程序功能
2.伪操作
目录
3.汇编语言程序格式
4.汇编语言上机过程

## Slide 3
汇编程序功能
01
Notes: 字体：新蒂下午茶，新蒂黑板报

## Slide 4
程序运行步骤及生成的文件
myfile.asm
编辑程序
汇编程序
连接程序
myfile.crf
otherfiles.obj
myfile.lst
myfile.obj
myfile.map
myfile.exe
edit.exe
masm.exe
link.exe

## Slide 5
伪操作
01
Notes: 字体：新蒂下午茶，新蒂黑板报

## Slide 6
伪操作
伪操作是汇编程序对源程序进行汇编时处理的操作，而不是在程序运行时执行，所以叫做伪指令；
处理器选择
段定义
程序开始和结束
数据定义寄存储器分配
表达式赋值
地址计数器与对准
基数控制

## Slide 7
处理器选择伪操作
.8086 选择 8086 指令系统
.286 选择 80286 指令系统
.286P 选择保护模式下的 80286 指令系统
.386 选择 80386 指令系统
.386P 选择保护模式下的 80386 指令系统
.486 选择 80486 指令系统
.486P 选择保护模式下的 80486 指令系统
.586 选择 Pentium 指令系统
.586P 选择保护模式下的 Pentium 指令系统
默认值为.8086
使用特殊指令前，可加上选择伪操作

## Slide 8
段定义伪操作
data segment ; 定义数据段
…
data ends
;----------------------------------------
extra segment ; 定义附加段
…
extra ends
;----------------------------------------
code segment ; 定义代码段
assume cs:code, ds:data, es:extra
start:
mov ax, data
mov ds, ax ; 段地址  段寄存器
…
code ends
end start
Assume伪操作：明确段和段寄存器之间的关系
代码段地址确定是在程序初始化时候完成

## Slide 9
段定义伪操作
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [使用类型] [‘类别’]
……
…… ; 语句序列
段名 ENDS
（P120）
定位类型 align_type
PARA BYTE WORD DWORD PAGE

## Slide 10
段定义伪操作
组合类型 combine_type
PRIVATE PUBLIC COMMON STACK AT exp
使用类型 use_type
USE16 USE32
(4) 类别 ‘class’ 连接时组成段组的类型名

## Slide 11
在连接之前已定义两个目标模块如下：
模块1 SSEG SEGMENT PARA STACK DSEG1 SEGMENT PARA PUBLIC ‘Data’ DSEG2 SEGMENT PARA CSEG SEGMENT PARA ‘Code’ 模块2 DSEG1 SEGMENT PARA PUBLIC ‘Data’ DSEG2 SEGMENT PARA CSEG SEGMENT PARA ‘Code’ 以上两个模块分别汇编后产生 .OBJ 文件，经连接程序连接后产生的 .EXE模块如下： 模块1 SSEG SEGMENT PARA STACK 模块1+2 DSEG1 SEGMENT PARA PUBLIC ‘Data’ 模块1 DSEG2 SEGMENT PARA 模块2 DSEG2 SEGMENT PARA 模块1 CSEG SEGMENT PARA ‘Code’ 模块2 CSEG SEGMENT PARA 'Code'

## Slide 12
简化段定义伪操作
(1) MODEL 伪操作而言 （P121）
MODEL 存储模式 [,语言类型] [,操作系统类型] [,堆栈选项]
存储模式：tiny small medium compact large huge flat

## Slide 13
简化段定义伪操作
存储模型 | 功能
Tiny（微型） | 所有数据和代码都放在一个段内，其访问都为NEAR型，整个程序≤64K，并会产生.COM文件
Small（小型） | 所有代码在一个64KB的段内，所有数据在另一个64KB的段内
Medium(中型) | 所有代码>64K，可放在多个代码段中，转移或调用可为FAR型，所有数据在一个段内，DS可保持不变
Compact(紧凑型) | 所有代码在一个段内，转移或调用可为NEAR型，数据>64K时，可放在多个段中
Large(大型) | 允许代码段和数据段都可超过64K，被放置在多个段内，所以数据和代码都是远访问
Huge(巨型) | 单个数据项可超过64K，其他同Large模型
Flat(平展型) | 所有代码和数据段放在一个段中，但段地址是32位的，所以整个过程可位4GB

## Slide 14
简化的段定义伪操作
.code [name]
  作用：说明其下面的内容是代码段的内容
  .data
    说明其下面的内容是数据段中的变量。在一个源程序中，可以有多个伪指令.data定义的数据段
  .data?
    说明下面是一个未初始化数据段的开始
  .fardata [name多个段就要取名字]
  .fardata? [name]
  .const
    说明下面是一个常数数据段的开始

## Slide 15
简化的段定义伪操作
.stack [size]
  其中，“堆栈字节数”可以不写，其缺省值为1024B。
  在与高级语言编写的程序相结合时，为了遵守高级语言的某些约定，而需要特殊说明时才使用.DATA? .CONST。
  汇编程序在处理简化的堆栈段和数据段定义时，它会自动地把伪指令
  .STACK、.DATA、.DATA?和.CONST所定义的段组合成一个段组。

## Slide 16
.model small
.data
……
.code
.startup
……
.exit 0
end
.model small
.data
……
.code
start:
mov ax, @data
mov ds, …
mov ax, 4c00h
int 21h
end start
.model small
.const
……
.data
……
.code
start: mov ax, DGROUP
mov ds, ax
……
mov ax, 4c00h
int 21h
end start
预定义符号
4c00
带返回码终止
整组装入数据段
退出并返回0

## Slide 17
dseg1 segment word public ‘data’
……
dseg1 ends
dseg2 segment word public ‘data’
……
dseg2 ends
Datagroup group dseg1, dseg2
cseg segment para public ‘code’
assume cs:cseg, ds:datagroup
start:
mov ax, datagroup
mov ds, ax
……
mov ax, 4c00h
int 21h
cseg ends
end start
归在一组，以便使用同一个数据段寄存器
段组名

## Slide 18
程序开始和结束伪操作
普通模式
  作用：说明其下面的内容是代码段的内容
  .data
    说明其下面的内容是数据段中的变量。在一个源程序中，可以有多个伪指令.data定义的数据段
  .data?
    说明下面是一个未初始化数据段的开始
  .fardata [name多个段就要取名字]
  .fardata? [name]
  .const
    说明下面是一个常数数据段的开始

## Slide 19
数据定义及存储器分配伪操作
[变量] 助记符 操作数[, 操作数,…][; 注释]
  助记符：DB DW DD DF DQ DT
  例：
DATA_BYTE DB 10,4,10H,?
操作数？保留空间但不存入数据
DATA_WORD DW 100,100H,-5,?
DATA_DW DD 3*20,0FFFDH
-
0AH
04H
10H
-
64H
00H
00H
01H
FBH
FFH
-
DATA_BYTE 
DATA_WORD 

## Slide 20
数据定义及存储器分配伪操作
  操作数为字符串：
  操作数为变量名：
ARRAY DB ‘HELLO’
DB ‘AB’
DW ‘AB’
PAR1 DW 100,200
PAR2 DW 300,400
ADDR_TABLE DW PAR1,PAR2
VAR DB 16 DUP (?)复制操作符
DB 2 DUP (0,2 DUP(1,2),3)
48H
45H
4CH
4CH
4FH
41H
42H
42H
41H
ARRAY 
DB ‘AB’
DW ‘AB’

## Slide 21
例：
Parameter_table DW par1
DW par2
DW par3
Interseg_data DD data1
DD data2
例：
.386
Dataseg segment para use32 ‘data’
parse_table DB 2048 dup(0)
tblptr DF parse_table
Dataseg ends
Parameter_table 
Interseg_data 
Par1的偏移地址
Par2的偏移地址
Par3的偏移地址
data1的偏移地址
data1的段地址
data2的偏移地址
data2的段地址
tblptr 
Parse_table的偏移地址
Parse_table的段地址

## Slide 22
例：
OPER1 DB ?, ?
OPER2 DW ?, ?
MOV OPER1, 0 ;字节指令
MOV OPER2, 0 ;字指令
oper1 
oper2 
01H
02H
34H
12H
78H
56H
(AX)=3402H
(AL)=34H
(AL)=12H
例：
OPER1 DB 1, 2
OPER2 DW 1234H, 5678H
……
MOV AX, OPER1+1
MOV AL, OPER2
  MOV AX, WORD PTR OPER1+1
  MOV AL, BYTE PTR OPER2
  MOV AL, BYTE PTR OPER2+1
  用后面会在操作数项里面讲到的属性操作符
  请问，分别执行完以上三条指令后，AX和Al中的值分别为多少？

## Slide 23
LABEL伪操作
name LABEL type
  定义标号：同一个变量具有不同属性
例：对于数据
BYTE_ARRAY LABEL BYTE
WORD_ARRAY DW 16 DUP (1)
MOV WORD_ARRAY+2 ， 0
MOV BYTE_ARRAY +2 ， 0
请问这两条指令是对哪个字节置0？
例：对于代码
Label_name LABEL type
type 可以是FAR也可以是NEAR。
BYTE_ARRAY 
WORD_ARRAY 
tos 
50字
0064H

## Slide 24
表达式赋值伪操作
对于多次出现的表达式，为了方便科研赋予一个名字
例::
TWO_BYTE DW ?
ONE_BYTE EQU BYTE PTR TWO_BYTE
表达式名 EQU 表达式
ALPHA EQU 9
BETA EQU ALPHA+18
BB EQU [BP+8]
“ = ” 伪操作 （允许重复定义）
    ……
    EMP = 7
    ……
    EMP = EMP+1
    ……

## Slide 25
例：写出数据段中每个符号所对应的值：
DATA SEGMENT
MAX EQU 0FFFH
VAL1 EQU MAX mod 10H
VAL2 EQU VAL1 *2
BUFSIZ EQU ((VAL2 GT 10H) AND 10H) + 10H
BUFFER DB BUFSIZ DUP(1)
BUFEND EQU BUFFER + BUFSIZ - 1
DATA ENDS
MAX = 0FFFH
VAL1 = 000FH
VAL2 = 001EH
BUFSIZ = 20H
BUFEND = 001FH 数据区BUFFER最后一个字节的地址值

## Slide 26
地址计数器和对准伪操作
$ 分两种情况：
    在伪操作中，表示地址计数器当前的值
    在指令中，表示本条指令的第一个字节的地址
例：地址计数器 $ ：保存当前正在汇编的指令的地址
JNE $+6 ; 转向地址是 JNE 的首址 +6
JMP $+2 ;转向下一条指令

## Slide 27
地址计数器和对准伪操作
$ 用在伪操作的参数字段：表示地址计数器的当前值
  例：
ARRAY DW 1, 2 , $+4 , 3 , 4 , $+4
  设汇编时ARRAY分配的偏移地址为0074
  例：
  data segment
  string db ‘the data is FEB&03’
  N dw $-string
  data ends
00H
01H
00H
02H
00H
7CH
00H
03H
00H
04H
00H
82H
ARRAY 
007E
0078
0074

## Slide 28
对准伪操作ORG
设置当前地址计数器的值
例：SEG1 SEGMENT
ORG 10
VAR1 DW 1234H
    ORG 20
    VAR2 DW 5678H
    ORG $+8
    VAR3 DW 1357H
    SEG1 ENDS
  ORG 100H
  START: ……
    BUFFER LABEL BYTE
    ORG $+8
    BUFFER DB 8 DUP (?)
例：

## Slide 29
存储器寻址
物理地址=段基地址×16+偏移地址
有效地址EA/偏移地址(Effective Address)=基址+(变址×比例因子)+位移量
  基址：数组或者字符串的首地址
  变址：定位数组中的某个元素
  位移量：表示地址
  比例因子：访问数组内容
四种成分 | 16位寻址 | 32位寻址
位移量 | 0，8，16位 | 0，8，32位
基址寄存器 | BX，BP | 任何32位通用寄存器
变址寄存器 | SI，DI | 除ESP以外的32位通用寄存器
比例因子 | 无 | 1,2,4,8

## Slide 30
3. 直接寻址
操作数的有效地址在指令中给出；
  指令格式： MOV AX, [3000H]
30H
00H
OP
存储器
12H
34H
……
23000H
23001H
代码段
数据段
特点
  简单直观，执行速度快
  编程不灵活（操作数地址不易修改）
  访问空间有限
操作数默认在DS指向的数据段中，即DS:[3000H]
可使用段跨越前缀，MOV AX，ES:[2000H]
设DS=2000H，则物理地址=23000H
(AX)=3412H

## Slide 31
4. 寄存器间接寻址
操作数的EA在基址寄存器(BX/BP)或者变址寄存器(SI/DI)中；
  指令格式： MOV AX, [BX]
30H
00H
OP
存储器
50H
A0H
……
21000H
21001H
数据段
注意
  不允许使用AX、CX、DX存放EA
  MOV AX，[CX] ×
  SRC和DST字长一致
  适用于数组、字符串、表格处理
操作数默认在DS指向的数据段中，即DS:[BX]，假设(BX)=1000H
设DS=2000H，则物理地址=21000H
(AX)=0A050H

## Slide 32
5. 寄存器相对寻址
操作数的EA由寄存器（BX/BP/SI/DI）和8/16位位移量提供；
  指令格式： MOV AX, COUNT[BX] 或者
  MOV AX, [BX + COUNT]
假设(BX)=2000H，COUNT = 3000H，DS=2000H
则物理地址=2000H×16 + 2000H + 3000H=25000H.
OP
存储器
50H
A0H
12H
25000H
25001H
数据段
COUNT
……
**操作数地址可由变量（符号地址）表示, 但要注意变量的属性:
COUNT DB 10
MOV AH, COUNT  MOV AX, COUNT 
MOV AX, WORD PTR COUNT 
MOV AX, OFFSET COUNT 

## Slide 33
例3：（DS）= 2000H，（BX）= 0100H，（SI）= 0002H，（20100）= 12H，（20101）= 34H，（20102）= 56H，（20103）= 78H，（21200）= 2AH，（21201）= 4CH，（21202）= B7H，（21203）= 65H，试说明下列各条指令执行完后AX寄存器中的内容。
MOV AX，1100[BX]
例4：写出把首地址为BLOCK的字数组的第6个字送到DX寄存器的指令，要求使用寄存器相对寻址方式。
MOV BX, (6-1)*2
MOV DX, BLOCK[BX]

## Slide 34
6. 基址变址寻址
操作数的EA由寄存器（BX/BP/SI/DI）提供；
指令格式： MOV AX, [BX][DI] 或者
  MOV AX, [BX + DI]
则物理地址=(DS)×16+(BX)+ (DI) 或者
物理地址=(SS)×16+(BP)+ (DI) .
可以使用段跨越前缀：MOV AX, ES:[BX] [SI]
必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
MOV AX, [BX] [BP] 
MOV AX, [SI] [DI] 
OP
存储器
50H
A0H
12H
25000H
25001H
数据段
22000H
……
有效地址= +
(BX)
(BP)
(SI)
(DI)

## Slide 35
例5：给定（BX）= 637DH，（SI）= 2A9BH，位移量D = 7237H，试确定基址变址寻址方式的有效地址是多少？
答：EA = 637DH + 2A9BH = 8E18H
例6：用寄存器BX和SI的基址变址寻址方式把存储器中的一个字节与AL寄存器中的内容相加，并把结果送到AL寄存器中。
答：ADD AL，[BX][SI]

## Slide 36
7. 相对基址变址寻址
操作数的EA由寄存器（BX/BP/SI/DI）提供；
指令格式： MOV AX, MASK[BX][DI] 或者
  MOV AX, MASK[BX + DI] 或者
  MOV AX, [BX + DI+ MASK]
则物理地址=(DS)×16+(BX)+ (DI)+位移量 或者
物理地址=(SS)×16+(BP)+ (DI)+位移量.
必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
MOV AX, [BX] [BP] 
MOV AX, [SI] [DI] 
OP
存储器
50H
A0H
12H
25000H
25001H
数据段
22000H
……
有效地址= + + 位移量
(BX)
(BP)
(SI)
(DI)
8位
16位

## Slide 37
例7：给定（BX）= 637DH，（SI）= 2A9BH，位移量D = 237H，试确定相对基址变址寻址方式的有效地址是多少？ ？
答：EA = 637DH + 2A9BH + 237H = 904FH
MASK
3000:0000
代码段
32250
33250
OP
5 0
…
1 2
OP
0 2
…
3 4
存储器
…
…
…
…
…
…
…
…
数据段
3000:0250
第一条记录
第n条
记录
(BX)
(SI)
例3.11：MOV AX，MASK[BX][SI]
其中(DS) = 3000H, (BX) = 2000H,
(SI) = 1000H, MASK = 0250H。
物理地址=16d ×（DS）+ EA
= 30000H+2000H+1000H+0250H
= 33250H

## Slide 38
例：给定（DS）= 2000H，（ES）= 2100H，（SS）= 1500H，（SI）= 00A0H，（BX）= 0100H，（BP）= 0010H。数据段中，变量名VAL的偏移地址为0050H，试指出下列源操作数字段的寻址方式是什么？其物理地址值是多少？
（1）MOV AX，0ABH （2）MOV AX，BX
（3）MOV AX，[100H] （4）MOV AX，VAL
（5）MOV AX，[BX] （6）MOV AX，ES：[BX]
（7）MOV AX，[BP] （8） MOV AX，[SI]
（9）MOV AX，[BX+10H] （10） MOV AX，VAL[BX]
（11）MOV AX，[BX][SI] （12） MOV AX，VAL[BX][SI]
（1）立即寻址
（3）直接寻址
（5）寄存器间接寻址
（7）寄存器间接寻址
（9）寄存器相对寻址
（11）基址变址寻址
（2）寄存器寻址
（4）直接寻址
（6）段跨越寄存器间接寻址
（8）寄存器间接寻址
（10）寄存器相对寻址
（12）相对基址变址
20100H
20100H
15010H
20110H
201A0H
20050H
21100H
200A0H
20150H
201F0H

## Slide 39
例：（SI）= 2A9BH，（BX）= 637DH，位移量D= 3237H。试确定在以下各种寻址方式下的有效地址是什么？
（1）立即寻址
（2）直接寻址
（3）使用BX的寄存器寻址
（4）使用BX的间接寻址
（5）使用BX的寄存器相对寻址
（6）基址变址寻址
（7）相对基址变址寻址
（1）没有有效地址
（2）3237H
（3）没有有效地址
（4）637DH
（5）637DH + 3237H = 95B4H
（6）2A9BH + 637DH = 8E18H
（7）2A9BH + 637DH + 3237H = C04FH

## Slide 40
DATA SEGMENT
string DB ‘ HAPPY NEW YEAR! ’, 0DH , 0AH , ‘ $ ’
count DW 17
DATA ENDS
例：编写一段显示字符串STRING的程序
（1）直接寻址
mov dl, string
mov ah, 2
int 21h ; 显示字符‘H’
mov dl, string+1
mov ah, 2
int 21h ; 显示字符‘A’
:
:

## Slide 41
（2）寄存器间接寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的偏址 bx
next : mov dl, [bx]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc bx
loop next ; 循环指令
（3）寄存器相对寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov si, 0
next : mov dl, string[si] ;mov dl, [string+si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令

## Slide 42
（4）基址变址寻址
mov cx, count ; mov cx, 17
mov bx, offset string ; string的偏址 bx
mov si, 0
next : mov dl, [bx][si]
mov ah, 2
int 21h ; 显示一个字符
inc si
loop next ; 循环指令
（5）DOS显示字符串功能
mov dx, offset string ; string的偏移地址存在dx中
; lea dx, string
mov ah, 9
int 21h ; 显示一串字符

## Slide 43
07
B8
8E
…
70
D8
0C
…
存储器
…
47
…
…
…
…
…
…
代码段
汇编指令：
MOV AX, DATAS
MOV DS, AX
MOV AX, [BX+(7-1)*2]
MOV [BX+7*2], AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
反汇编结果：
(IP)
(CS)
0771 : 0000
0771 : 0003
0771 : 0005
(IP)
(IP)
(IP)  (IP) + 指令所占空间大小
地址
机器码
指令
与转移地址有关的寻址方式

## Slide 44
与转移地址有关的寻址方式
用来确定转移指令及call指令的转向地址。
  段内寻址
    段内直接寻址 JMP NEAR PTR NEXT (16位位移量)
    JMP SHORT NEXT(8位位移量)
    段内间接寻址 JMP WORD PTR [BX]
  段间寻址
    段间直接寻址 JMP FAR PTR NEXT
    段间间接寻址 JMP DWORD PTR [BX]
改变CS或IP寄存器的值
属性操作符

## Slide 45
直接给出立即数或者符号地址
  汇编格式为：JMP SHORT QUEST
  JMP NEAR PTR PROGIA
转向的有效地址 = (IP)+ 位移量(8bit/16bit)
段内直接寻址

## Slide 46
段内直接寻址
例： JMP NEAR PTR NEXT 近转移 -32768 ~ +32767
JMP SHORT NEXT 短转移 -128 ~ +127

## Slide 47
段内直接寻址
例：在0624H单元内有一条二字节指令JMP SHORT OBJ，如其中位移量为
(1) 27H ,(2) 6BH, (3) 0C6H ,
试问转向地址OBJ的值是多少？
此时IP寄存器中的值为：(IP) = 0626H
(1) (IP) = 0626H + 27H = 064DH
(2) (IP) = 0626H + 6BH = 0691H
(3) C6H为负数（-3AH）， (IP) = 0626H – 3AH = 05ECH

## Slide 48
转向的有效地址是一个寄存器或存储单元的内容。
可以用除立即数以外的任何一种数据寻址方式。
段内间接寻址
  汇编格式为：JMP BX
  JMP WORD PTR TABLE[BX]
  JMP WORD PTR [BX][SI]
  例： TABLE = 20A2H (BX) = 1256H (SI) = 528EH (DS) = 2000H (232F8H) = 3280H (264E4)=2450
; (IP)=1256H
; (IP)=3280H
DS:[BX+TABLE]=[232F8]=3280H
; (IP)=2450H
DS:[BX+SI]=[264E4]=2450H

## Slide 49
段内间接寻址
例：给定(IP) = 2BC0H, (CS) = 0200H, 位移量D=5119H，(BX) = 1200H, (DS) = 212AH, (224A0) = 0600H, (275B9) = 098AH, 试为以下的转移地址指令找出转移的偏移地址。
(1) 使用BX及寄存器间接寻址方式的段内间接寻址
(2) 使用BX及寄存器相对寻址方式的段内间接寻址
(1) JMP WORD PTR [BX]
PA = 212AH ×16d + (BX) = 224A0H, (IP) = 0600H
(2) JMP WORD PTR D[BX]
PA = 212AH ×16d + (BX) +5119H = 275B9H, (IP) = 098AH

## Slide 50
用指令中提供的转向段地址和偏移地址取代CS和IP寄存器的值。
段间直接寻址
code2 segment
……
next: …...
……
code2 ends
code1 segment
……
jmp far ptr next
……
code1 ends

## Slide 51
用存储器中相继两个字的内容取代CS和IP寄存器的值。
存储单元的地址可用存储器寻址方式得到
段间间接寻址
例：
JMP DWORD PTR [INTERS+BX]
PA=(DS)×24 + (BX) + INTERS
(PA+1, PA)→IP
(PA+3, PA+2) →CS

## Slide 52
段间间接寻址
例：在（BX）= 2000H，（DS）= 1B00H的单元内存放内容为0FF10H和8000H，试写出用BX寄存器的段间间接转移指令，执行该指令后IP和CS当中的内容应该是多少？
…
…
FFH
…
10H
00H
存储器
80H
…
…
1B00:2000
1B00:2001
1B00:2002
1B00:2003
指令：JMP DWORD PTR [BX]
(PA+1, PA)→IP
(PA+3, PA+2) →CS
(IP) = 0FF10H
(CS) = 8000H

## Slide 53
段间间接寻址
例：给定(IP)=2BC0H，(CS)=0200H, 位移量D=5119H，(BX)=1200H, (DS)=212AH, (224A0)=0600H, (275B9)=098AH, 试为以下的转移指令找出转移的偏移地址。
段内直接寻址
使用BX及寄存器间接寻址方式的段内间接寻址
使用BX及寄存器相对寻址方式的段内间接寻址
答：（1）JMP NEAR PTR 5119H
(IP)=5119H + ((IP)+03H)=7CDCH, 物理地址PA=9CDCH
（2）JMP WORD PTR [BX]
(IP)=((DS)*16+(BX))=06000H, PA = 26000H
（3）JMP WORD PTR D[BX]
(IP)=)=((DS)*16+(BX)+D)=298AH

## Slide 54
8086的指令系统
数据传送指令；
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
处理机控制和杂项操作指令
学习指令要注意的问题：
1.指令格式
2.特殊情况
3.是否影响标志位

## Slide 55
数据传送指令
通用数据传送指令
  MOV、PUSH、POP、XCHG
累加器专用传送指令
  IN、OUT、XLAT
地址传送指令
  LEA、LDS、LES
标志寄存器传送指令
  LAHF、SAHF、PUSHF、POPF
类型转换指令
  CBW、CWD

## Slide 56
通用数据传送指令
MOV传送指令
指令格式：MOV DST, SRC
  执行操作： (DST) (SRC)
注意：
  *DST、SRC不能同时为段寄存器 MOV DS, ES 
  *立即数不能直接送段寄存器 MOV DS, 2000H 
  *DST不能是立即数和CS
  *DST、SRC不能同时为存储器寻址
  *不影响标志位
MOV AX, DSEG
MOV DS, AX

## Slide 57
通用数据传送指令
例：指出下列指令哪些是非法的？
（1）MOV AH，BX
（2）MOV [BX]，[SI]
（3）MOV AX，[SI][DI]
（4）MOV MYDAT[BX][SI]，ES：AX
（5）MOV BYTE PTR[BX] ，1000
（6）MOV BX，OFFSET MYDAT[SI]
（7）MOV CS，AX
（8）MOV ECX，AX
寄存器类型不匹配
不能都是存储器操作数
[SI]和[DI]不能一起使用
AX寄存器不能使用段超越
1000超过了一个字节的范围
MYDAT [SI]已经是偏移地址,不能再使用
CS不能用作目的寄存器
两个操作数的数据类型不同

## Slide 58
MOV传送指令格式总结
SRC可以是：
  寄存器
  存储单元
  立即数
  段寄存器
DST 可以是：
  寄存器
  存储单元
    源操作数不能是存储单元
  除CS以外的段寄存器
    源操作数不能是立即数和段寄存器

## Slide 59
通用数据传送指令
堆栈指令：‘先进后出’的存储区，段地址存放在SS中，SP在任何时候都指向栈顶，进出栈后自动修改SP。
指令格式：
  进栈指令： PUSH SRC
    把通用寄存器，段寄存器，存储单元中的一个字入栈。
    执行的操作：(SP)  (SP) – 2
    ( (SP)+1, (SP) )  (SRC)
  出栈指令： POP DST

## Slide 60
通用数据传送指令
  出栈指令： POP DST
    从堆栈顶部弹出一个字，到通用寄存器、段寄存器或存储单元。
    执行的操作： (DST)  ( (SP)+1, (SP) )
    (SP)  (SP) + 2
注意：
  *堆栈操作必须是以字为单位
  *不影响标志位
  *不能用立即寻址方式
  *DST不能是CS
PUSH 1234H 
POP CS 

## Slide 61
例：假设 (AX) = 2107 H , 执行 PUSH AX
* *
* *
* *
* *
（SP）
PUSH AX 执行前
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
低地址
高地址
PUSH AX 执行后
进栈方向

## Slide 62
例：POP BX
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
低地址
高地址
POP BX 执行前
进栈方向
（SP）
* *
* *
* *
* *
07H
21H
低地址
高地址
POP BX 执行后
(BX) = 2107H
出栈方向

## Slide 63
通用数据传送指令
  例： DS=3000H，BX=2000H，SI=0002H ，AX=1234H，CX=5678H，(32000H)=99H，(32001H)=88H，(32002H)=77H (32003H)=66H，(32004H)=55H，(32005H)=44H …
  程序如下：
  PUSH AX
  PUSH CX
  POP [BX]
  POP [BX+SI]
  执行上面程序后，
  （32001H）=?
  （32002 H)=? AX=?, BX=?, CX=?
（SP）
78H56H
34H
12H
32001H
99H88H
77H
66H
55H
44H
32002H
32003H
32004H
32005H
32000H
32001H
78H56H
34H
12H
55H
44H
32002H
32003H
32004H
32005H
32000H

## Slide 64
堆栈指令的应用
例3： 返回DOS
PUSH DS
SUB AX, AX
PUSH AX
……
RET
RET相当于POP IP
POP CS
例4：子程序调用
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
…… ; 其间用到AX、BX、CX
POP CX ; 后进先出
POP BX
POP AX

## Slide 65
通用数据传送指令
PUSHA/PUSHAD
执行的操作：16/32位通用寄存器AX/EAX,CX/ECX,DX/EDX,BX/EBX,SP/ESP,BP/EBP,SI/ESI,DI/EDI依次进栈
(SP)  (SP) – 16/32
POPA/POPAD
执行的操作：16/32位通用寄存器 DI/EDI,SI/ESI,BP/EBP,SP/ESP,BX/EBX,DX/EDX,CX/ECX,AX/EAX依次出栈
(SP)  (SP) + 16/32

## Slide 66
通用数据传送指令
交换指令：XCHG OPR1，OPR2
执行的操作：(OPR1)  (OPR2)
注意：
  不影响标志位
  不允许使用段寄存器
  可以用除立即数以外的所有寻址方式
  两个操作数必须有一个在寄存器中
例：XCHG AL，BH（前：AL=11H BH=33H）
  例：设：DS=3000H BX=2000H SI=0002 AX=1234H (32000H)=99H (32001H)=88H (32002H)=77H (32003H)=66H (32004H)=55H (32005H)=44H …
执行 XCHG AX, [ BX ] ？
XCHG DX, [BX+SI] ？

## Slide 67
累加器(AX)专用传送指令
只限使用AX或AL
输入指令：IN(I/O  CPU)
长格式：直接在指令中指定端口号(0~FFH)
  IN AL, PORT (字节)
  IN AX, PORT (字)
执行的操作: (AL)  (PORT) (字节)
(AX)  (PORT+1, PORT) (字)
短格式：必须先把端口号放在DX寄存器中(0000~FFFFH)
  IN AL, DX (字节)
  IN AX, DX (字)
执行的操作：(AL)  ((DX)) (字节)
(AX)  ((DX)+1, (DX)) (字)

## Slide 68
例：
例1： IN AX，28H
MOV DATA_WORD，AX
把端口28的内容经过AX送到内存单元中
例2： MOV DX，3FCH
IN EAX，DX
从端口送一个双字到EAX中

## Slide 69
累加器(AX)专用传送指令
输出指令 OUT （CPU  I/O）
长格式： OUT PORT, AL （字节）
OUT PORT, AX （字）
执行操作：( PORT ) (AL) （字节）
( PORT+1, PORT )  (AX)（字）
短格式： OUT DX, AL （字节）
OUT DX, AX （字）
执行操作：( (DX) ) (AL) （字节）
( (DX)+1, (DX) )  (AX)（字）

## Slide 70
例：
例3： OUT 5，AL
把AL中的内容送到端口5

## Slide 71
换码指令：XLAT 或 XLAT OPR
执行操作：(AL)  ( (BX) + (AL) )
注意：
  不影响标志位
  字节表格（长度不超过256）首地址(BX)
  需要转换的代码位移量(AL)
  例：MOV BX, OFFSET TABLE ; (BX)=0040H
  MOV AL, 3
  XLAT
  指令执行后 (AL)=33H
累加器(AX)专用传送指令
(BX)  30 H F0040
31 H F0041
(AL) = 3 33 H F0043
32 H F0042
TABLE
(DS)=F000H

## Slide 72
例：
第一步：e命令建表，d命令查看。
第二步：
把表的首地址送给BX寄存器
把偏移地址送到al寄存器中

## Slide 73
有效地址EA送寄存器指令： LEA REG, SRC
执行操作： (REG)  SRC
指针送寄存器和DS指令： LDS REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(DS)  (SRC+2)
相继二字  寄存器、DS
指针送寄存器和ES指令： LES REG, SRC
执行操作： (REG)  (SRC)
(ES)  (SRC+2)
相继二字  寄存器、ES
*不能使用段寄存器
*源操作数必须使用除立即数及寄存器方式以外的寻址方式
地址传送指令

## Slide 74
  例8：设(DS)=3000H，(BX)=2000H，(SI)=0002H，(AX)=1234H，(32000H)=99H，(32001H)=88H (32002H)=77H，(32003H)=66H，(32004H)=55H (32005H)=44H，LIST=2000H…
LEA BX, LIST
MOV BX, LIST
MOV BX, OFFSET LIST
MOV BX, OFFSET [BX][SI]
LEA BX, [BX+SI]
LDS SI, [2004H]
LES DI, [BX]
上述命令分别执行后 BX DS SI ES DI ？
如果是执行 MOV BX, [BX+SI] 呢？
注意:
*不影响标志位
* REG 不能是段寄存器
* SRC 必须为存储器
寻址方式
(BX) = 2000H
(BX) = 8899H
(BX) = 2000H
(BX) = 2002H
(SI) = 4455H
(DI) = 8899H
(ES) = 6677H
(BX) = 6677H
false

## Slide 75
标志送AH指令：LAHF
执行操作： (AH)  (FLAGS的低字节)
AH送标志寄存器指令：SAHF
执行操作： (FLAGS的低字节)  (AH)
标志进栈指令：PUSHF
执行操作： (SP)  (SP) - 2
( (SP)+1, (SP) )  (FLAGS)
标志出栈指令：POPF
执行操作： (FLAGS)  ( (SP)+1, (SP) )
(SP)  (SP) + 2
* POPF和SAHF影响标志位
标志传送指令

## Slide 76
标志寄存器 ( FLAGS / PSW ）
条件码标志： 控制标志：
OF 溢出标志 DF 方向标志
SF 符号标志 IF 中断标志
ZF 零标志 TF 陷阱标志
CF 进位标志
AF 辅助进位标志
PF 奇偶标志
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
例：ADD AX, BX
JO / JC ERROR ?

## Slide 77
例：MOV AH,00000000B; AH=00H
MOV BH,1
SUB BH,3 ; BH=-2 ,-2的补码显示FEH
LAHF ； (AH)  (FLAGS的低字节) P24表
NG NZ ? AC ? PO ? CY
显示标志位和AH的结果：93H=10010001 B
OF
DF
IF
SF
ZF
AF
PF
CF
1
0
0
0
1
1
0
0
LAHF 命令

## Slide 78: SAHF 命令
例：MOV AH,11111111B ; AH=FFH
SAHF
显示标志位 ：NV UP EI NG ZR AC PE CY
例：MOV AH,10100101B; AH=A5H
SAHF
显示标志位: NV UP EI NG NZ NA PE CY

## Slide 79
类型转换指令
CBW指令
指令格式：CBW ALAX
  执行操作：若(AL)的最高有效位为0，则(AH)=00H
  若(AL)的最高有效位为1，则(AH)= FFH
指令格式：CWD AX(DX,AX)
  执行操作：若(AX)的最高有效位为0，则(DX)= 0000H
  若(AX)的最高有效位为1，则(DX)= FFFFH

## Slide 80
类型转换指令
例： (AX)=0BA45H
注意：
  *无操作数指令
  *隐含对AL或AX进行符号扩展
  *不影响标志位

## Slide 81
算术指令
加法指令
  ADD、ADC、INC
减法指令
  SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
乘法指令
  MUL、IMUL
除法指令
  DIV 、IDIV
十进制调整指令
  DAA、DAS、AAA、AAS、AAM、AAD

## Slide 82
算术指令
加法指令格式：ADD DST，SRC
  执行操作： (DST) (SRC)+(DST)
带进位加法指令格式：ADC DST，SRC
  执行操作： (DST) (SRC)+(DST)+CF
加1指令格式：INC OPR
  执行操作： (OPR) (OPR)+1
注意：
*除INC指令不影响CF标志外，均影响条件标志
*可做字或字节运算

## Slide 83
加法指令对条件标志位的影响
1 结果为负
0 否则
SF=
1 结果为0
0 否则
ZF=
1 和的最高有效位 有 向高位的进位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相同，而结果符号与之相反
0 否则
OF=
CF 位表示 无符号数 相加的溢出。
OF 位表示 带符号数 相加的溢出。

## Slide 84
举例: n=8 bit 带符号数(-128~127) , 无符号数(0~255)
0 0 0 0 0 1 0 0
+ 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
带：(+4)+(+11)=+15 OF=0
无：4+11=15 CF=0
带符号数和无符号数都不溢出
0 0 0 0 1 0 0 1
+ 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1
带: (+9)+(+124)=-123 OF=1
无: 9+124=133 CF=0
带符号数溢出
无符号数溢出
0 0 0 0 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0
带：(+7)+(-5)=+2 OF=0
无：7+251=2 CF=1
带符号数和无符号数都溢出
1 0 0 0 0 1 1 1 -79h
+ 1 1 1 1 0 1 0 1 -0bh
1 0 1 1 1 1 1 0 0
带：(-121)+(-11)=+124 OF=1
无：135+245=124 CF=1

## Slide 85
例：双精度数的加法
(DX) = 0002H (AX) = 0F365H
(BX) = 0005H (CX) = 8100H
指令序列 ADD AX, CX ; (1)
ADC DX, BX ; (2)
(1) 执行后，(AX) = 7465H
CF=1 OF=1 SF=0 ZF=0
(2) 执行后，(DX) = 0008H
CF=0 OF=0 SF=0 ZF=0
有两个双精度数：2F365H和58100H
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
+ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

## Slide 86
算术指令
减法指令格式：SUB DST，SRC
  执行操作： (DST) (DST)-(SRC)
带借位减法指令格式：SBB DST, SRC
  执行操作： (DST) (DST)-(SRC)-CF
减1指令格式：DEC OPR
  执行操作： (OPR) (OPR)-1
注意：
*除DEC指令不影响CF标志外，均影响条件标志
*可做字或字节运算

## Slide 87
CF 位表示 无符号数 减法的溢出。
OF 位表示 带符号数 减法的溢出。
1 被减数的最高有效位 有 向高位的借位
0 否则
CF=
1 两个操作数符号相反，而结果的符号与减数相同
0 否则
OF=
1 减法转换为加法运算时 无 进位
0 否则（有进位）与加法运算刚好相反
CF=
或
互反：记一个即可
减法指令对条件标志位的影响

## Slide 88
算术指令
求补指令格式：NEG OPR
  执行操作： (OPR)  - (OPR)
比较指令格式：CMP OPR1, OPR2
  执行操作： (OPR1) - (OPR2)
  并不保存结果，只设置标志位
注意：
*除DEC指令不影响CF标志外，均影响条件标志
*可做字或字节运算

## Slide 89
例：3.48 SUB [SI+14H], AX
执行前:(DS)=3000H, (SI)=0040H, (30054)=4336H, (AX)=0136H
执行后：4336 0100 0011 0011 0110
-0136 =>- 0000 0001 0011 0110
---------------------------------
0100 0011 0011 0110
+1111 1110 1100 1010
--------------------------------
1<- 0100 0010 0000 0000
（30054H）=4200H,SF=0,ZF=0,CF=0,OF=0

## Slide 90
例：x、y、z 均为双精度数，分别存放在地址为X, X+2；
Y, Y+2；Z, Z+2的存储单元中，用指令序列实现
w  x + y + 24 - z ，并用W, W+2单元存放w
MOV AX, X
MOV DX, X+2
ADD AX, Y
ADC DX, Y+2 ; x+y
ADD AX, 24
ADC DX, 0 ; x+y+24
SUB AX, Z
SBB DX, Z+2 ; x+y+24-z
MOV W, AX
MOV W+2, DX ; 结果存入W, W+2单元

## Slide 91
乘法指令
无符号乘法指令格式：MUL SRC
带符号乘法指令格式：IMUL SRC
  执行操作：
  字节操作数 (AX) (AL)*(SRC)
  字操作数 (DX, AX) (AX)*(SRC)
  双字操作 (EDX, EAX) (EAX)*(SRC)
注意：
*AL(AX)为隐含的乘积寄存器
*AX(DX,AX)为隐含的乘积寄存器
*SRC不能为立即数
*除CF和OF外，对条件标志位无定义

## Slide 92
乘法指令对条件标志位的影响
例 3.52 (AX) = 16A5H，(BX) = 0611H
(1) IMUL BL ; (AX)  (AL) * (BL)
; A5*11  (-91D)*17D=（-1547D）060B  F9F5
（F9F5为060B补码）
; (AX) = 0F9F5H CF=OF=1
(2) MUL BX ; (DX, AX)  (AX) * (BX)
; 16A5*0611=0089 5EF5（可用计算器程序员功能）
; (DX)=0089H (AX)=5EF5H CF=OF=1
00 乘积的高一半为零
11 否则
MUL指令: CF,OF =
00 乘积的高一半是低一半的符号扩展
11 否则
IMUL指令: CF,OF =
换句话说高一半没有任何数值意义的时候置0，否则置1.
乘法对标志位的影响，只表示结果的位数是否与操作数一样而已。并不能完全表示结果是否有效。乘法指令无溢出。

## Slide 93
除法指令
无符号除法指令格式：DIV SRC
带符号除法指令格式：IDIV SRC
  执行操作：
  字节操作数 (AL) (AX)/(SRC)的商
  (AH) (AX)/(SRC)的余数
  字操作数 (AX) (DX, AX)/(SRC)的商
  (DX)  (DX, AX)/(SRC)的余数
注意：
*AL(AX)为隐含的商寄存器，AH(DX)为隐含的余数寄存器
*被除数的位数是除数位数的一倍，需要使用扩展指令
*SRC不能为立即数
*对所有条件标志位无定义

## Slide 94
MOV AX, X
IMUL Y ; x*y →（DX,AX）
MOV CX, AX
MOV BX, DX
MOV AX, Z
CWD ；Z →（DX，AX）
ADD CX, AX
ADC BX, DX ; x*y+z →（BX，CX）
SUB CX, 540
SBB BX, 0 ; x*y+z-540
MOV AX, V
CWD ；V →（DX，AX）
SUB AX, CX
SBB DX, BX ; v-(x*y+z-540)
IDIV X ; (v-(x*y+z-540))/x→（AX）
余数→（DX）
例：x , y , z , v 均为16位带符号数，计算
( v - ( x*y + z – 540 ) ) / x

## Slide 95
逻辑指令
逻辑运算指令
  AND、OR、NOT、XOR、TEST
移位指令
  SHL、SHR、SAL、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR

## Slide 96
逻辑运算指令
逻辑非指令格式：NOT OPR
  执行操作： (OPR)   (OPR)
逻辑与指令格式：AND DST, SRC
  执行操作： (DST)  (DST)  (SRC)
逻辑或指令格式：OR DST, SRC
  执行操作：(DST)  (DST)  (SRC)

## Slide 97
异或指令格式：XOR DST, SRC
    执行操作：(DST)  (DST)  (SRC)
测试指令格式：TEST OPR1, OPR2
  执行操作：(OPR1)  (OPR2)
注意：
*OPR不能为立即数
*除NOT不影响标志位外，其余指令
*至少有一个数在寄存器内
逻辑运算指令
0 0 * * * 无定义
根据运算结果设置
CF OF SF ZF PF AF

## Slide 98
AND AL, 0FCH
例：屏蔽AL的第0、1两位
OR AL, 20H
例：置AL的第5位为1
* * * * * * * *
AND 1 1 1 1 1 1 0 0
* * * * * * 0 0
* * * * * * * *
OR 0 0 1 0 0 0 0 0
* * 1 * * * * *
XOR AL, 3
例：使AL的第0、1位变反
TEST AL, 1
JZ EVEN
例：测试某些位是0是1
* * * * * * 0 1
XOR 0 0 0 0 0 0 1 1
* * * * * * 1 0
* * * * * * * *
AND 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 *

## Slide 99
逻辑左移 SHL OPR, CNT
算术左移 SAL OPR, CNT
逻辑右移 SHR OPR, CNT
算术右移 SAR OPR, CNT
CF 0
 移位指令
0 CF
CF
算术带符号，逻辑不带符号。
(DX) = 0B9H,
(CL) = 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
(DX) = 5C8H
例：
指令：SHL DX, CL
移位前：
移位后：
(DX) = 90B9H
指令：SAR DX, CL
移位前：
移位后：
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
(DX) = F217H
CF= 0

## Slide 100
循环左移 ROL OPR, CNT
循环右移 ROR OPR, CNT
带进位循环左移 RCL OPR, CNT
带进位循环右移 RCR OPR, CNT
CF
CF
CF
CF
(DX) = 0B9H,
(CL) = 3
例：
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
指令：ROL DX, CL
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
CF = 1
指令：ROR DX, CL
指令：RCL DX, CL
指令：RCR DX, CL
移位后：
移位后：
移位后：
移位后：
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

## Slide 101
注意:
* OPR可用除立即数以外的任何寻址方式
* CNT=1，SHL OPR, 1
CNT>1，MOV CL, CNT
SHL OPR, CL ; 以SHL为例
* 条件标志位：
CF = 移入的数值
1 CNT=1时，最高有效位的值发生变化
0 CNT=1时，最高有效位的值不变
移位指令：
SF、ZF、PF 根据移位结果设置，AF无定义
循环移位指令：
不影响 SF、ZF、PF（奇偶）、AF
OF =

## Slide 102
例：(AX)= 0012H，(BX)= 0034H，把它们装配成(AX)= 1234H
例：(BX) = 84F0H
(1) (BX) 为无符号数，求 (BX) / 2
SHR BX, 1 ; (BX) = 4278H
(2) (BX) 为带符号数，求 (BX) ×2
SAL BX, 1 ; (BX) = 09E0H, OF=1（最高位有变化）
(3) (BX) 为带符号数，求 (BX) / 4
MOV CL, 2
SAR BX, CL ; (BX) = E13CH
MOV CL, 8
ROL AX, CL
ADD AX, BX

## Slide 103
例：(3) (BX)=84F0H，把 (BX) 中的 16 位数每 4 位压入堆栈
    MOV CL, 4 ; 移位次数
    ROL BX, CL
    MOV AX, BX
    AND AX, 0FH
    PUSH AX
0008
0004
000F
0000  (SP)
NEXT:
    DEC CH
    JNZ NEXT
    MOV CH, 4 ; 循环次数
(BX) = 4F08H
(AX) = 0008H

## Slide 104
串处理指令
设置方向标志指令:
  CLD、STD
串处理指令:
  MOVSB / MOVSW
  STOSB / STOSW
  LODSB / LODSW
  CMPSB / CMPSW
  SCASB / SCASW
串重复前缀:
  REP
  REPE/REPZ
  REPNE/REPNZ

## Slide 105
与REP配合工作的MOVS/STOS/LODS
执行的操作:
  如 (CX)=0 则退出 REP，否则转(2)
  (CX)  (CX) -1
  执行 MOVS / STOS / LODS
  重复 (1) ~ (3)

## Slide 106
MOVS串传送指令
格式：MOVS DST, SRC
MOVSB
MOVSW
例：MOVS ES: BYTE PTR [DI], DS: [SI]
执行的操作:
  ((DI)) ← ((SI))
  字节操作：(SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
  字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2
REP MOVS：将数据段中的整串数据传送到附加段中。
源串（数据段）→ 目的串（附加段）
方向标志 DF=0 时用 + ，DF=1 时用 -

## Slide 107
  (1) 源串首地址（末地址）→ SI
  (2) 目的串首地址（末地址）→ DI
  (3) 串长度 → CX
  (4) 建立方向标志
  ( CLD 使 DF=0，STD 使 DF=1 )
（SI） （DI）
DF=0
DF=1
数据段 附加段
（SI） （DI）
执行 REP MOVS 之前，应先做好：

## Slide 108
data segment
mess1 db ‘personal_computer’
data ends
extra segment
mess2 db 17 dup (?)
extra ends
code segment
mov ax, data
mov ds,ax
mov ax, extra
mov es, ax
lea si, mess1
lea di, mess2
mov cx, 17
cld
rep movsb
…
code ends
lea si, mess1+16
lea di, mess2+16
mov cx, 17
std
rep movsb
data segment
mess1 db ‘personal_computer’
mess2 db 17 dup (?)
data ends
code segment
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov es, ax
    lea si, mess1
    lea di, mess2
    mov cx, 17
    cld
    rep movsb
    …
code ends

## Slide 109
STOS存入串指令
格式：STOS DST
STOSB
STOSW
执行的操作:
  字节操作：((DI))←(AL), (DI)←(DI)±1
  字操作： ((DI))←(AX), (DI)←(DI)±2
lea di, mess2
mov al, 20H
mov cx, 10
cld
rep stosb
lea di, mess2
mov ax, 2020H
mov cx, 5
cld
rep stosw

## Slide 110
LODS串取指令
格式：LODS SRC
LODSB (字节)
LODSW (字)
执行的操作:
  字节操作：(AL)←((SI)), (SI)←(SI)±1
  字操作： (AX)←((SI)), (SI)←(SI)±2
注意:
* LODS 指令一般不与 REP 联用
* 源串一般在数据段中（允许使用段跨越前缀来修改），
目的串必须在附加段中
* 不影响条件标志位

## Slide 111
有条件重复前缀
REPE/REPZ 相等/为0则重复
REPNE/REPNZ 不相等/不为0则重复
执行的操作:
  (1)如果(CX)=0或ZF=0(ZF=1)则退出串操作，否则转(2)。
  (2)(CX)=(CX)-1
  执行CMPS/SCAS
  重复(1)~(3)

## Slide 112
CMPS比较指令
格式：CMPS SRC, DST
CMPSB (字节)
CMPSW (字)
执行的操作:
  ((SI))-((DI)):根据比较结果设置条件标志位
    相等：ZF=1 不等ZF=0
  字节操作： (SI)←(SI)±1, (DI)←(DI)±1
  字操作： (SI)←(SI)±2, (DI)←(DI)±2

## Slide 113
例：比较两个字符串，找出他们不相匹配的位置
lea si, mess1
lea di, mess2
mov cx, 8
cld
repe cmpsb
例：反向传送
lea si, mess1+7
lea di, mess2+7
mov cx, 8
std
rep cmpsb

## Slide 114
SCAS串扫描指令
格式：SCAS DST
SCASB (字节)
SCASW (字)
执行的操作:
  (AL) - ((DI))
  字节操作： (DI)←(DI)±1
  字操作： (DI)←(DI)±2

## Slide 115
例：从一个字符串中查找一个指定的字符
mess db ‘COMPUTER’
lea di, mess
mov al, ‘T’
mov cx, 8
cld
repne scasb
C
O
M
P
U
T
E
R
(di) 
（CX)=2
(di)：在ES中相匹配字符的下一个地址，并不保存结果，只根据结果设置条件码，其他特性与MOV相同
(cx)：剩下还未比较的字符个数

## Slide 116
例：把字符串string中的’&’字符用空格符代替
string db ‘the data is FEB&03’
  data segment
  string db ‘the data is FEB&03’
  N dw $-string
  data ends
  code segment
  assume ds: data, cs: code
  start:
  mov ax,data
  mov ds,ax
  mov es,ax
  mov al,’&’
  mov cx,N
  lea di, string
  cld
  repne scasb
  dec di
  mov string[di],’ ’
  mov ah, 4ch
  int 21h
  code ends
  end start

## Slide 117
控制转移指令
无条件转移指令:
  JMP
条件转移指令:
  JZ / JNZ 、 JE / JNE、 JS / JNS、 JO / JNO、
  JP / JNP、 JB / JNB、 JL / JNL、 JBE / JNBE、
  JLE / JNLE、 JCXZ
循环指令:
  LOOP、LOOPZ / LOOPE、LOOPNZ / LOOPNE
  子程序调用与返回指令:
  CALL、RET
  中断与中断返回指令
  INT、INTO、IRET

## Slide 118
段内直接短转移：JMP SHORT OPR
执行操作：(IP) ← (IP) + 8位位移量
段内直接近转移：JMP NEAR PTR OPR
执行操作：(IP) ← (IP) + 16位位移量
段内间接转移： JMP WORD PTR OPR
执行操作： (IP) ← (EA)
段间直接远转移：JMP FAR PTR OPR
执行操作：(IP) ← OPR 的段内偏移地址
(CS) ← OPR 所在段的段地址
段间间接转移： JMP DWORD PTR OPR
执行操作： (IP) ← (EA)
(CS) ← (EA+2)
无条件转移指令

## Slide 119
条件转移指令
注意：只能使用段内直接寻址的8位位移量
(1)根据单个条件标志的设置情况转移:
格式 测试条件
JZ(JE) OPR ZF = 1
JNZ(JNE) OPR ZF = 0
JS OPR SF = 1
JNS OPR SF = 0
JO OPR OF = 1
JNO OPR OF = 0
JP OPR PF = 1
JNP OPR PF = 0
JC OPR CF = 1
JNC OPR CF = 0

## Slide 120
条件转移指令
(2)比较两个无符号数，根据比较结果转移:
格式 测试条件
＜ JB (JNAE,JC) OPR CF = 1
≥ JNB (JAE,JNC) OPR CF = 0
≤ JBE (JNA) OPR CF∨ZF = 1
＞ JNBE (JA) OPR CF∨ZF = 0
* 适用于地址或双精度数低位字的比较

## Slide 121
条件转移指令
(3)比较两个带符号数，根据比较结果转移:
格式 测试条件
＜ JL (JNGE) OPR SF  OF = 1
≥ JNL (JGE) OPR SF  OF = 0
≤ JLE (JNG) OPR (SF  OF)∨ZF = 1
＞ JNLE (JG) OPR (SF  OF)∨ZF = 0
* 适用于带符号数的比较
例：
CMP AX，BX
JL L
SF=0，OF=0
SF=1，OF=0
SF=1，OF=1
SF=0，OF=1
SF=1，OF=0
SF=0，OF=1
小于：
大于：
SF=0，OF=0
SF=1，OF=1

## Slide 122
例：如果 X>50，转到TOO_HIGH；
否则 |X-Y| → RESULT, 如果溢出转到 OVERFLOW
  MOV AX, X
  CMP AX, 50
  TOO_HIGH
  SUB AX, Y
  OVERFLOW
  NONNEG
  NEG AX
  NONNEG:
  MOV RESULT, AX
  TOO_HIGH:
  ……
  OVERFLOW:
  ……
JG
JO
JNS

## Slide 123
例：在存储器中有个首地址为ARRAY放入N字数组，要求统计其中正数、0及负数的个数。正数的个数放在DI中，0的个数放在SI中，负数的个数放在AX中.

## Slide 124
  Cmp array[bx], 0
  jle
  inc di
  add bx,2
  dec cx
  jnz again
  jz exit
  jl less
  inc si
  add bx,2
  dec cx
  jnz again
  jz exit
  inc ax
  add bx,2
  dec cx
  jnz again
  jz exit
again:
lessEqual
lessEqual:
Mov di, 0
mov si, 0
mov ax, 0
less:
Mov cx, N
  add bx,2
  dec cx
  jnz again
  mov cx, N
  mov ax, 0
  mov si, 0
  mov di, 0
  cmp array[bx], 0
  jle lessEqual
  inc di
  jmp next
  jl next
  inc si
  next:
  again:
  lessEqual:
  mov ax, N
  sub ax, si
  sub ax, di
  …
Mov BX, 0
Mov BX, 0

## Slide 125
循环指令
LOOP
LOOPZ/LOOPE
LOOPNZ/LOOPNE
执行的操作：
  (CX) ←(CX) – 1
  检查是否满足测试条件
  如满足则:
  (IP) ← (IP) + 8位位移量，实行循环；
  不满足则: IP 不变，退出循环。
*CX中存放循环次数;
*只能使用段内直接寻址的8位位移量

## Slide 126
循环指令：LOOP OPR
  测试条件：(CX)  0
为零或相等时循环指令：LOOPZ(LOOPE) OPR
  测试条件： ZF=1 且 (CX)  0
不为零或不相等时循环指令：LOOPNZ(LOOPNE) OPR
测试条件：ZF=0 且 (CX)  0
循环指令
LOOP AGAIN
DEC CX
JNZ AGAIN

## Slide 127
例：求首地址为 ARRAY 的 M 个字之和，
结果存入 TOTAL
      MOV CX, M
      MOV AX, 0
      MOV SI, AX
AGAIN:
      ADD AX, ARRAY[SI]
      ADD SI, 2
      LOOP AGAIN
      MOV TOTAL, AX

## Slide 128
例：在多重循环的程序结构中，CX 计数器的保存和恢复.
    MOV CX, M
AGAIN: ……
    PUSH CX
    MOV CX, N
NEXT: ……
    LOOP NEXT
    ……
    POP CX
    LOOP AGAIN
    MOV DI, M
AGAIN: ……
    MOV CX, N
NEXT: ……
    LOOP NEXT
    ……
    DEC DI
    JNZ AGAIN

## Slide 129
CALL调用指令
段内近调用:
  CALL DST
执行操作:
  (SP) ← (SP) – 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (IP)
  (IP) ← (IP) + 16位位移量
段内间接近调用:
  CALL DST
  执行的操作:
  (SP) ← (SP) - 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (IP)
  (IP) ← (EA)

## Slide 130
CALL调用指令
段间直接远调用:
CALL DST
执行操作:
  (SP) ← (SP) - 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (CS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (IP)
  (IP) ← 偏移地址
  (CS) ← 段地址

## Slide 131
CALL调用指令
段间间接远调用: CALL DST
执行操作:
  (SP) ← (SP) - 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (CS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ((SP)+1,(SP)) ← (IP)
  (IP) ← (EA)
  (CS) ← (EA+2)

## Slide 132
RET返回指令
段内近返回: RET
执行操作:
  (IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
段内带立即数近返回:
  段内带立即数近返回：RET EXP
  段间远返回: RET
  执行操作：(IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  (CS) ← ( (SP)+1,(SP) )
  (SP) ← (SP) + 2
  段间带立即数远返回：RET EXP

## Slide 133
子程序调用和返回指令
段间调用和返回
code1 segment
main proc far
……
call far ptr subp
……
ret
main endp
code1 ends
code2 segment
subp proc far
……
ret
subp endp
code2 ends
code segment
main proc far
……
call subp
……
ret
main endp
subp proc near
……
ret
subp endp
code ends
段内调用和返回

## Slide 134
例：带立即数返回
code segment
main proc far
……
push ax
push bx
push cx
call sub
……
ret
main endp
sub proc near
……
ret 6
sub endp
code ends
堆栈段
(IP)
(CX)
(BX)
(AX)
(SP)
(SP)

## Slide 135
中断指令
中断向量：
  中断例行程序的入口地址
  ，存放于中断向量区
类型0的(IP)
类型0的(CS)
类型1的(IP)
类型1的(CS)
类型N的(IP)
类型N的(CS)
类型255的(IP)
类型255的(CS)
00000
00004
4*N
003FC
中断向量表

## Slide 136
中断指令
格式: INT TYPE 或 INT
执行操作: (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (FLAGS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (CS)
  (SP) ← (SP) - 2
  ( (SP)+1,(SP) ) ← (IP)
  (IP) ← (TYPE*4)
  (CS) ← (TYPE*4+2)
溢出中断指令: INTO
执行操作： 若OF=1
(IP) ← (10H)
(CS) ← (12H)

## Slide 137
从中断返回指令
格式: IRET
执行操作: (IP) ← ( (SP)+1,(SP) )
(SP) ← (SP) + 2
(CS) ← ( (SP)+1,(SP) )
(SP) ← (SP) + 2
(FLAGS) ← ( (SP)+1,(SP) )
(SP) ← (SP) + 2
注意：
* TYPE (0~255) 是中断类型号, 隐含的类型号为3
* INT 指令还把 IF 和 TF 置0，但不影响其它标志位
* IRET 指令执行完，标志位由堆栈中取出的值确定

## Slide 138
处理机控制与杂项操作指令
标志处理指令:
CLC CF ← 0
STC CF ← 1
CMC CF ← CF
CLD
STD
CLI IF ← 0
STL IF ← 1
其他处理机控制与杂项操作指令:
NOP HLT WAIT ESC LOCK
注意：*只影响本指定的标志位

## Slide 139
处理机控制与杂项操作指令
其他处理机控制与杂项操作指令:
NOP :无操作 (机器码占一个字节)
HLT :暂停机 (等待一次外中断，之后继续执行程序)
WAIT :等待 (等待外中断，之后仍继续等待)
ESC :换码
LOCK:封锁 (维持总线的锁存信号，直到其后的指令执行完)
注意：*不影响条件标志位