## Slide 1: 01
第一章 概述

## Slide 2: 第一章 概述
1.1 计算机网络的定义及其特点
1.2 互联网概述
1.3 分组交换
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的分类
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3: 第一章 概述
1.3 分组交换

## Slide 4: 1.3 分组交换
典型交换技术包括：电路交换、分组交换、报文交换等。
互联网的核心部分采用了分组交换技术。
互联网的核心部分

## Slide 5: 1.3 分组交换
分组交换的主要特点
分组交换则采用存储转发技术。
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
报文
假定这个报文较长不便于传输
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 6: 1.3 分组交换
每一个数据段前面添加上首部构成分组 (packet)。
数 据
数 据
数 据
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
报文
添加首部构成分组

## Slide 7: 1.3 分组交换
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
以分组为基本单位在网络中传送
分组交换的传输单元

## Slide 8: 1.3 分组交换
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据
接收分组交换的传输单元

## Slide 9: 1.3 分组交换
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010
注意：这里假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
最后还原成原来的报文

## Slide 10: 1.3 分组交换
注意分组路径的变化！
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
A
B
D
E
C
路由器
H2
H4
H6
H5
H3
H1
互联网
主机
分组交换网的示意图

## Slide 11: 1.3 分组交换
H1
A
B
D
E
C
H5
H6
H2
H3
路由器
最后到达目的主机 H5
互联网
H1 向 H5 发送分组
H4
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
分组的存储转发过程

## Slide 12: 1.3 分组交换
分组交换的优点
高效：在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用；
灵活：为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速：以分组作为传送单位，不需要先建立连接就能发送分组。
可靠：保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 13: 1.3 分组交换
分组在各结点存储转发时需要排队，就会产生一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。
分组交换的缺点