## Slide 1: 01
第一章 概述

## Slide 2: 第一章 概述
1.1 计算机网络的定义及其特点
1.2 互联网概述
1.3 分组交换
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的分类
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3: 第一章 概述
1.7 计算机网络体系结构

## Slide 4: 1.7 计算机网络体系结构
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。
由于计算机体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 5: 1.7 计算机网络体系结构
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。
提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model)，简称为 OSI。
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
开放系统互连参考模型 OSI/RM

## Slide 6: 1.7 计算机网络体系结构
OSI 只获得了一些理论研究的成果，在市场化方面却失败了。原因包括：
OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
OSI 的协议实现起来过于复杂，且运行效率很低；
OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。
开放系统互连参考模型 OSI/RM

## Slide 7: 1.7 计算机网络体系结构
两种国际标准：
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。
开放系统互连参考模型 OSI/RM

## Slide 8: 1.7 计算机网络体系结构
体系结构包含若干相关协议，其作用：
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
开放系统互连参考模型 OSI/RM

## Slide 9: 1.7 计算机网络体系结构
计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 10: 1.7 计算机网络体系结构
优势：各层之间独立、灵活性好、结构上可分割、易于实现和维护、能促进标准化工作。
缺点：效率降低、额外开销。
同时：层数太少，就会使每一层的协议太复杂；层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。
分层作用

## Slide 11: 1.7 计算机网络体系结构
OSI 的七层协议体系结构的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。（但最下面的网络接口层并没有具体内容）。
因此在学习和理解体系结构时往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。
分层作用

## Slide 12: 1.7 计算机网络体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
体系结构对比

## Slide 13: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元。
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 14: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 15: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 16: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 17: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 18: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
物理传输媒体
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 19: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 20: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 21: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
网络层剥去首部，
取出数据部分上交给运输层
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 22: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层剥去首部，
取出数据部分上交给应用层
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 23: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层剥去首部，
取出应用程序数据上交给应用进程
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 24: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 25: 1.7 计算机网络体系结构
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
5
4
3
2
1
AP2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 26: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
主机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
10100110100101 比 特 流 110101110101
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 27: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 28: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 29: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层
H5
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 30: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程
应 用 程 序 数 据
应 用 程 序 数 据
H5
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 31: 1.7 计算机网络体系结构
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 32: 1.7 计算机网络体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
TCP/IP 是四层体系结构
路由器在转发分组时最高只用到网际层而没有使用运输层和应用层。
TCP/IP体系结构

## Slide 33: 1.7 计算机网络体系结构
IP 可应用到各式各样的网络上
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
IP
沙漏形状的TCP/IP协议族

## Slide 34: 1.7 计算机网络体系结构
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
互联网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）
客户进程和服务器进程使用 TCP/IP 协议栈进行通信

## Slide 35: 1.7 计算机网络体系结构
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
互联网
功能较强的计算机可同时运行多个服务器进程