## Slide 1: 03
第三章 数据链路层

## Slide 2: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 以太网MAC层
3.5 扩展的以太网
3.6 高速以太网

## Slide 3: 数据链路层
数据链路层是实现设备之间通信的非常重要的一层
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
网络中的主机、路由器等都必须实现数据链路层
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层

## Slide 4: 数据链路层
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
主机 H1 向 H2 发送数据
数据链路层的地位
H1 到H2 所经过的网络可以是多种不同类型的数据链路层
从层次上来看数据的流动
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
电话网
局域网
广域网
局域网
数据链路层的作用

## Slide 5: 数据链路层
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
主机 H1 向 H2 发送数据
H1 到H2 所经过的网络可以是多种不同类型的数据链路层
仅从数据链路层观察帧的流动
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
电话网
局域网
广域网
局域网
注意：不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议
数据链路层的作用

## Slide 6: 数据链路层
点对点信道
这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道
使用一对多的广播通信方式。
因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
数据链路层使用的信道 – 理想情况

## Slide 7: 数据链路层
点对点信道
这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道
使用一对多的广播通信方式。
因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
数据链路层使用的信道 – 实际情况

## Slide 8: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层

## Slide 9: 3.1 点对点信道的数据链路层
链路 (link) 是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。一条链路只是一条通路的一个组成部分。
数据链路 (data link) 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。
数据链路层和帧

## Slide 10: 3.1 点对点信道的数据链路层
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题：
封装成帧
透明传输
差错控制
数据链路层要解决的基本问题

## Slide 11: 3.1 点对点信道的数据链路层
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，就构成一个数据帧。首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧
数据链路层基本问题 – 封装成帧

## Slide 12: 3.1 点对点信道的数据链路层
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送在前
数据链路层基本问题 – 透明传输

## Slide 13: 3.1 点对点信道的数据链路层
解决方法：字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)。
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是1B)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。
数据链路层基本问题 – 透明传输

## Slide 14: 3.1 点对点信道的数据链路层
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送在前
帧开始符
帧结束符
SOH
数据链路层基本问题 –“字节填充”法解决透明传输问题

## Slide 15: 3.1 点对点信道的数据链路层
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
一位比特错
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
多位比特错
发送方
接收方
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0， 而 0 也可能变成 1
数据链路层基本问题 – 差错原因

## Slide 16: 3.1 点对点信道的数据链路层
在网络中数据传输的一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 检错技术。
数据链路层基本问题 – 差错检测

## Slide 17: 3.1 点对点信道的数据链路层
原始数据
CRC 冗余码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
发送
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
在每组 M 后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码，然后一起发送出去。
差错检测 – CRC原理

## Slide 18: 3.1 点对点信道的数据链路层
数据接收方收到数据帧后进行校验：
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
(2) 若余数 R ≠ 0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
注意：
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小。
差错检测 – CRC检验

## Slide 19: 3.1 点对点信道的数据链路层
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。CRC只是计算冗余码的方法之一。
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
单纯使用 CRC 差错检测技术不能实现“无差错传输”或“可靠传输”。
差错检测 – CRC检验说明

## Slide 20: 3.1 点对点信道的数据链路层
应当明确，“无比特差错”与“无传输差错”是不同的概念。
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。
要做到“无差错传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。
数据链路层协议都不是可靠传输的协议。
差错检测 – CRC检验说明