## Slide 1: 03
第三章 数据链路层

## Slide 2: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 以太网MAC层
3.5 扩展以太网
3.6 高速以太网

## Slide 3: 第三章 数据链路层
3.2 点对点协议 PPP

## Slide 4: 3.2 点对点协议 PPP
对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。PPP 协议在 1994 年就已成为互联网的正式标准。
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批
IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议
用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议

## Slide 5: 3.2 点对点协议 PPP
简单：这是首要的要求。
封装成帧、透明性和差错检测：数据链路层协议都需要满足。
多种网络层协议：能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议。
多种类型链路：能够在多种类型的链路上运行。
检测连接状态：能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。
最大传送单元：设置MTU 默认值，促进各种实现之间的互操作性。
网络层地址协商：必须提供两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
数据压缩协商：必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。
PPP协议需要满足的需求

## Slide 6: 3.2 点对点协议 PPP
PPP 协议有三个组成部分：
一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
PPP协议组成

## Slide 7: 3.2 点对点协议 PPP
PPP 帧的首部和尾部分别为 4 个字段和 2 个字段。
首尾标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
PPP协议帧格式

## Slide 8: 3.2 点对点协议 PPP
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 帧中 2 个字节的协议字段值的含义：
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据。
若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
若为 0xC023，则信息字段是鉴别数据。
PPP协议帧格式

## Slide 9: 3.2 点对点协议 PPP
当 PPP 用在异步传输时，使用一种特殊的字符填充法。当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充。具体方法：
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符，则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。
PPP协议透明传输

## Slide 10: 3.2 点对点协议 PPP
7E
7E
7E
7E
03
7D
5E
7D
5D
7D
23
7D
5E
原始数据
7E
7E
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送在前
帧开始符
帧结束符
7D
PPP协议透明传输 – 字节填充（异步）

## Slide 11: 3.2 点对点协议 PPP
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
具体方法：
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。
接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。
目的就是使得信息部分数据中不再出现帧的定界符（0x7E）。
PPP协议透明传输 – 零比特填充（同步）

## Slide 12: 3.2 点对点协议 PPP
PPP 协议不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。
PPP协议差错检测

## Slide 13: 3.2 点对点协议 PPP
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，并进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC 机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。
可见，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了物理层和网络层的内容。
PPP协议工作状态

## Slide 14: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
设备之间无链路
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
PPP协议状态图

## Slide 15: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 16: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 17: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 18: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 19: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 20: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图

## Slide 21: 3.2 点对点协议 PPP
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP协议状态图