## Slide 1: 03
第三章 数据链路层

## Slide 2: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 以太网MAC层
3.5 扩展以太网
3.6 高速以太网

## Slide 3: 第三章 数据链路层
3.3 使用广播信道的数据链路层

## Slide 4: 3.3 使用广播信道的数据链路层
局域网最主要特点是：
网络为一个单位所拥有；
地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下主要优点：
具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
提高了系统的可靠性、可用性和残存性。
局域网

## Slide 5: 3.3 使用广播信道的数据链路层
总线网
匹配电阻
干线耦合器
环形网
星形网
集线器
局域网典型结构

## Slide 6: 3.3 使用广播信道的数据链路层
局域网传输媒体

## Slide 7: 3.3 使用广播信道的数据链路层
使用一对多的广播通信方式。
问题：若多个设备在共享的广播信道上同时发送数据，则会造成彼此干扰，导致发送失败。
共享信道带来的问题

## Slide 8: 3.3 使用广播信道的数据链路层
DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。IEEE 802.3 是第一个 IEEE 的以太网标准。
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。
严格说来，“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网 。
以太网标准

## Slide 9: 3.3 使用广播信道的数据链路层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层；
媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
将接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关。作用就是不管采用何种协议的局域网，对 LLC 子层来说都是透明的。
数据链路层的两个子层

## Slide 10: 3.3 使用广播信道的数据链路层
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
逻辑链路控制
LLC
LLC
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2
LLC 子层看不见
下面的局域网
局域网对 LLC 子层是透明的

## Slide 11: 3.3 使用广播信道的数据链路层
由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。
局域网对 LLC 子层弱化

## Slide 12: 3.3 使用广播信道的数据链路层
网络接口板又称为通信适配器 (adapter) 或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
重要功能：
进行串行/并行转换。
对数据进行缓存。
在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
实现以太网协议。
适配器的作用

## Slide 13: 3.3 使用广播信道的数据链路层
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
并行
通信
硬件地址
IP 地址
通过适配器和局域网进行通信示意图

## Slide 14: 3.3 使用广播信道的数据链路层
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上，易于实现广播通信。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。
B 向所有站点
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
B
接受
接受
接受
接受
广播信道数据发送 – 广播数据

## Slide 15: 3.3 使用广播信道的数据链路层
为了实现一对一通信，将接收站的硬件地址写入帧首部中的目的地址字段中。仅当数据帧中的目的地址与适配器的硬件地址一致时，才能接收这个数据帧。
B 向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
B
只有 D 接受
B 发送的数据
接受
不接受
不接受
不接受
广播信道数据发送 – 一对一通信

## Slide 16: 3.3 使用广播信道的数据链路层
总线也有缺点。若多台计算机或多个站点同时发送时，会产生发送碰撞或冲突，导致发送失败。
B 向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
B
E 向 A
发送数据
广播信道发送数据 – 产生冲突

## Slide 17: 3.3 使用广播信道的数据链路层
为了通信的简便，以太网采取采用较为灵活的无连接的工作方式：
不必先建立连接就可以直接发送数据。
对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。以太网提供的服务是不可靠的交付，只是尽最大努力的交付。当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。
以太网 – 无连接的工作方式

## Slide 18: 3.3 使用广播信道的数据链路层
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
基带信号
差分曼彻斯特
使用曼彻斯特编码的优点是可以很方便的解决接收端接收连续的0或者1时无法提取同步信号的问题；缺点是：它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。
以太网 – 曼彻斯特编码
比特流

## Slide 19: 3.3 使用广播信道的数据链路层
CSMA/CD 含义：载波监听多点接入 / 碰撞检测 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否
其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
注意：总线上“载波监听”是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。
CSMA/CD协议介绍

## Slide 20: 3.3 使用广播信道的数据链路层
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
CSMA/CD协议 – 碰撞检测

## Slide 21: 3.3 使用广播信道的数据链路层
在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，以免继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。
CSMA/CD协议 – 碰撞后处理

## Slide 22: 3.3 使用广播信道的数据链路层
准备发送
侦听到载波？
开始发送，
同时进行碰撞检测
检测到碰撞？
发送，直到完毕
载波侦听
停止发送
等待随机时间
是，信道忙
是
否
否
CSMA/CD协议 – 工作流程

## Slide 23: 3.3 使用广播信道的数据链路层
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为 
A需要在发送数据帧后，至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。因此，以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
CSMA/CD协议 – 争用期

## Slide 24: 3.3 使用广播信道的数据链路层
发生碰撞的站在停止发送数据后，推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
基本退避时间取为争用期 2 。
从整数集合 [0, 1, … , (2k - 1)] 中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
参数 k 按下面的公式计算：
k = Min[重传次数, 10]
当 k ≤10 时，参数 k 等于重传次数。
当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。
CSMA/CD协议 – 二进制指数类型退避算法

## Slide 25: 3.3 使用广播信道的数据链路层
在10 Mbit/s 以太网取 51.2 s 为争用期的长度。在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。这意味着：
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
以太网规定最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。
CSMA/CD协议 – 最短帧长

## Slide 26: 3.3 使用广播信道的数据链路层
准备发送
侦听到载波？
96bit时间内仍然空闲，开始发送，
同时进行碰撞检测
检测到碰撞？
发送，直到完毕
载波侦听，检测信道
停止发送数据
等待随机时间
截断二进制指数算法
是，信道忙
是，发送失败
否
否
发送人为干扰信号
CSMA/CD协议 – 流程示意图

## Slide 27: 3.3 使用广播信道的数据链路层
传统以太网最初是同轴电缆，后来发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
采用双绞线的以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器 (hub)。
星形以太网
集线器
两对双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 28: 3.3 使用广播信道的数据链路层
集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站仍然使用CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。
集线器采用了专门的芯片，进行自适应串音回波抵消，减少了近端串音。
星形以太网特点

## Slide 29: 3.3 使用广播信道的数据链路层
多个站在以太网上同时工作就可能会发生碰撞。当发生碰撞时，信道资源实被浪费。因此，当去除碰撞所造成的信道损失后，以太网总的信道利用率并不能达到 100%。
假设 是以太网单程端到端传播时延。则争用期长度为 2 ，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
设帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (bit/s)，则帧的发送时间为 T0 = L/C (s)。
以太网信道利用率

## Slide 30: 3.3 使用广播信道的数据链路层
如果一个站在发送帧时出现了碰撞。经过一个争用期 2 后，可能又出现了碰撞。这样经过若干个争用期后，数据终于发送成功了。假定发送帧需要的时间是 T0 。
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
T0

t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
2
2
2
以太网信道利用率

## Slide 31: 3.3 使用广播信道的数据链路层
成功发送一个帧需要占用信道的时间是 T0 +  ，比这个帧的发送时间要多一个单程端到端时延  。这是因为当一个站发送完最后一个比特时，这个比特还要在以太网上传播。在最极端的情况下，发送站在传输媒体的一端，而比特在媒体上传输到另一端所需的时间是  。
以太网信道利用率
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
T0

t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
2
2
2

## Slide 32: 3.3 使用广播信道的数据链路层
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。
在以太网中定义了参数 a ，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。
a → 0，表示一发生碰撞就立即可以检测出来， 并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。
以太网信道参数a

## Slide 33: 3.3 使用广播信道的数据链路层
为提高利用率，以太网的参数 a 的值应当尽可能小。对以太网参数 a 的要求是：
当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制，否则  的数值会太大。
以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 a 值太大。
对以太网参数 a 的要求

## Slide 34: 3.3 使用广播信道的数据链路层
在理想化的情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞，即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。发送一帧占用线路的时间是 T0 +  ，而帧本身的发送时间是 T0。于是，可计算出理想情况下的极限信道利用率 Smax 为：
只有当参数 a 远小于 1 才能得到尽可能高的极限信道利用率。
据统计，当以太网的利用率达到 30% 时就已经处于重载的情况。很多的网络容量被信道上的碰撞所消耗掉。
以太网信道极限利用率