## Slide 1: 03
第三章 数据链路层

## Slide 2: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 以太网MAC层
3.5 扩展以太网
3.6 高速以太网

## Slide 3: 第三章 数据链路层
3.4 以太网MAC层

## Slide 4: 3.4 以太网MAC层
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
如果连接在局域网上的主机或路由器安装有多个适配器，那么这样的主机或路由器就有多个“MAC地址（接口的标识符）”。
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段 6 个字节中的前三个字节 (即高位 24 位)，称为组织唯一标识符，后三个字节 (即低位 24 位) 由厂家自行指派，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
MAC 层的硬件地址
组织唯一标识符
扩展唯一标识符
3 字节（24 位）
3 字节（24 位）
48 位的 MAC 地址

## Slide 5: 3.4 以太网MAC层
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的目的 MAC 地址：
如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
单播 (unicast) 帧（一对一）
广播 (broadcast) 帧（一对全体）
多播 (multicast) 帧（一对多）
MAC 层的硬件地址

## Slide 6: 3.4 以太网MAC层
常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准：
DIX Ethernet V2 标准
IEEE 的 802.3 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。
MAC 帧格式
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
8 字节
插入同步码和定界符
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧

## Slide 7: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节
MAC 帧格式

## Slide 8: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节
MAC 帧格式

## Slide 9: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。
MAC 帧格式

## Slide 10: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段。最小长度 64 字节 - 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度（46字节）
MAC 帧格式

## Slide 11: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
当传输媒体的误码率为 1x10-8 时，MAC 子层可使未检测到的差错小于 1x10-14 。
当数据字段的长度小于 46 字节时，应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
MAC 帧格式

## Slide 12: 3.4 以太网MAC层
以太网 MAC 帧
物理层
MAC 层
帧开始定界符
10101010101010 101010101010 10101011
前同步码
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
在帧的前面插入（硬件生成）的 8 字节中，第一个字段共 7 个字节，是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段 1 个字节是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。
为了达到比特同步，在传输媒体上实际传送的要比 MAC 帧还多 8 个字节
MAC 帧格式

## Slide 13: 3.4 以太网MAC层
数据字段的长度与长度字段的值不一致；
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。
MAC 无效帧

## Slide 14: 3.4 以太网MAC层
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
MAC帧间最小间隔
是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。