## Slide 1: 03
第三章 数据链路层

## Slide 2: 第三章 数据链路层
3.1 点对点信道的数据链路层
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 以太网MAC层
3.5 扩展以太网
3.6 高速以太网

## Slide 3: 第三章 数据链路层
3.5 扩展以太网

## Slide 4: 3.5 扩展以太网
使用光纤扩展：主机使用光纤（通常是一对光纤）和一对光纤调制解调器连接到集线器。 很容易使主机和几公里以外的集线器相连接。
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器
主机
在物理层扩展以太网

## Slide 5: 3.5 扩展以太网
三个独立的以太网
三个独立的碰撞域
部门一
部门二
部门三
一个扩展的以太网
部门一
主干集线器
部门二
部门三
一个更大的碰撞域
使用集线器扩展：将多个以太网段连成更大的、多级星形结构的以太网。
在物理层扩展以太网

## Slide 6: 3.5 扩展以太网
碰撞域（collision domain）又称为冲突域，是指网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络。
碰撞域越大，发生碰撞的概率越高。
主干集线器
碰撞域
在物理层扩展以太网 – 碰撞域问题

## Slide 7: 3.5 扩展以太网
扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。早期使用网桥，现在使用以太网交换机。
网桥
交换机
交换机
在数据链路层扩展以太网

## Slide 8: 3.5 扩展以太网
网桥工作在数据链路层。
它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃。
以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥。
一般都工作在全双工方式。
能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。
网桥与以太网交换机

## Slide 9: 3.5 扩展以太网
相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据。
以太网交换机
集线器
集线器
集线器
碰撞域
碰撞域
碰撞域
以太网交换机的每个接口是一个碰撞域
以太网交换机

## Slide 10: 3.5 扩展以太网
以太网交换机的接口有存储器，能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。
以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表（又称为地址表）是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。
以太网交换机使用了专用的交换结构芯片，用硬件转发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。
以太网交换机的性能远远超过普通的集线器，而且价格并不贵。
以太网交换机特点

## Slide 11: 3.5 扩展以太网
用户独享带宽，增加了总容量。
集线器
交换机
N 个用户共享集线器提供的带宽 B。
平均每个用户仅占有 B/N 的内部总线带宽。
交换机为每个端口提供带宽 B
N个用户，每个用户独占带宽 B
交换机总带宽达 B × N
以太网交换机特点

## Slide 12: 3.5 扩展以太网
以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
以太网交换机
A
1
2
4
3
D
B
MAC地址 接口 有效时间
交换表
C
开始时，交换表是空的
以太网交换机自学习功能

## Slide 13: 3.5 扩展以太网
以太网交换机
A
1
2
4
3
D
B
MAC地址 接口 有效时间
交换表
C
目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | FCS
以太网帧
交换机收到帧后，先查找交换表。没有查到应从哪个接口转发这个帧给 B。
A 先向 B 发送一帧。该帧从接口 1 进入到交换机。
交换机把这个帧的源地址 A 和接口 1 写入交换表中。
交换机向除接口 1 以外的所有的接口广播这个帧。
A 1
B
A
以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
以太网交换机自学习功能

## Slide 14: 3.5 扩展以太网
以太网交换机
A
1
2
4
3
D
B
MAC地址 接口 有效时间
交换表
C
目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | FCS
以太网帧
由于与该帧的目的地址不相符，C 和 D 将丢弃该帧。
A 1
B
A
丢弃
丢弃
以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
以太网交换机自学习功能

## Slide 15: 3.5 扩展以太网
以太网交换机
A
1
2
4
3
D
B
MAC地址 接口 有效时间
交换表
C
交换机收到帧后，先查找交换表。发现交换表中的 MAC 地址有 A，表明要发送给A的帧应从接口1转发出去。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。
B 向 A 发送帧。该帧从接口 3 进入到交换机。
交换机把这个帧的源地址 B 和接口 3 写入交换表中。
A 1
B 3
目的地址 | 源地址 | 类型 | 数据 | FCS
以太网帧
A
B
以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
以太网交换机自学习功能

## Slide 16: 3.5 扩展以太网
以太网交换机
A
1
2
4
3
D
B
MAC地址 接口 有效时间
交换表
C
A 1
B 3
考虑到可能有时要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换其网络适配器，这就需要更改交换表中的项目。为此，在交换表中每个项目都设有一定的有效时间。过期的项目就自动被删除。
以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配置，因此非常方便。
以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
以太网交换机自学习功能

## Slide 17: 3.5 扩展以太网
从接收的帧中取出源地址
交换表中有该地址吗？
更新交换表中的该地址项
（接口和有效时间）
将该地址加入交换表（地址、接口和有效时间）
从接收的帧中取出目的地址
交换表中有该地址吗？
向指定接口转发
向所有其他接口转发（进入的接口除外）
其接口与帧进入的接口相同吗？
丢弃
开始
结束
有
无
无
有
相同
不同
以太网交换机自学习功能流程

## Slide 18: 3.5 扩展以太网
早期，以太网采用无源的总线结构。
现在，采用以太网交换机的星形结构成为以太网的首选拓扑。
总线以太网使用 CSMA/CD 协议，以半双工方式工作。
以太网交换机不使用共享总线，没有碰撞问题，因此不使用 CSMA/CD 协议，以全双工方式工作。但仍然采用以太网的帧结构。
交换机
从总线以太网到星形以太网

## Slide 19: 3.5 扩展以太网
主干集线器
使用集线器的星形以太网
碰撞域
总线形以太网
所有计算机都处于同一个碰撞域（或冲突域）。
碰撞域
局域网存在的问题

## Slide 20: 3.5 扩展以太网
主干集线器
局域网存在的问题
使用集线器的星形以太网
总线形以太网
广播域
所有计算机都处于同一个广播域中。广播域（broadcast domain）：指这样一部分网络，其中任何一台设备发出的广播通信都能被该部分网络中的所有其他设备所接收。
广播域

## Slide 21: 3.5 扩展以太网
利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)。
IEEE 802.1Q 对虚拟局域网 VLAN 的定义：
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。
虚拟局域网

## Slide 22: 3.5 扩展以太网
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
10 台计算机划分为三个虚拟局域网：
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3
VLAN3
VLAN1
VLAN2
A4
B1
C3
B3
C1
A2
A1
A3
C2
B2
虚拟局域网

## Slide 23: 3.5 扩展以太网
每个虚拟局域网是一个广播域。
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3 是三个不同的广播域。
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
VLAN3
VLAN1
VLAN2
A4
B1
C3
B3
C1
A2
A1
A3
C2
B2
虚拟局域网

## Slide 24: 3.5 扩展以太网
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到其广播的信息。
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
VLAN3
VLAN1
VLAN2
A4
B1
C3
B3
C1
A2
A1
A3
C2
B2
虚拟局域网

## Slide 25: 3.5 扩展以太网
B1 发送数据时，VLAN1 和 VLAN3 中的工作站 A1，A2 和 C1 等都不会收到 B1 发出的广播信息。
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
VLAN3
VLAN1
VLAN2
A4
B1
C3
B3
C1
A2
A1
A3
C2
B2
虚拟局域网

## Slide 26: 3.5 扩展以太网
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息 (即“广播风暴”) 而引起性能恶化。
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
以太网
交换机
VLAN3
VLAN1
VLAN2
A4
B1
C3
B3
C1
A2
A1
A3
C2
B2
虚拟局域网

## Slide 27: 3.5 扩展以太网
虚拟局域网（VLAN）技术具有以下主要优点：
改善了性能
简化了管理
降低了成本
改善了安全性
虚拟局域网

## Slide 28: 3.5 扩展以太网
划分虚拟局域网的方法
基于交换机端口
基于计算机网卡的MAC地址
基于协议类型
基于IP子网地址
基于高层应用或服务
虚拟局域网

## Slide 29: 3.5 扩展以太网
IEEE 批准了 802.3ac 标准，该标准定义了以太网的帧格式的扩展，以支持虚拟局域网。
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为 VLAN 标记 (tag)，用来指明该帧属于哪一个虚拟局域网。
插入VLAN标记得出的帧称为 802.1Q 帧或带标记的以太网帧。
虚拟局域网的以太网帧格式

## Slide 30: 3.5 扩展以太网
插入 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧
以太网
MAC帧
字节
6
6
2
42 ~ 1500
4
VLAN 标识符 12 位
(最多允许 4096 个 VLAN)
4
用户优先级 3 位
规范格式指示符( CFI ) 1 位
目地地址
源地址
802.1Q
标记
长度/类型
数 据
FCS
2 字节
2 字节
802.1Q 标记类型
0X8100
(1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
PRI
VLAN ID
TCI (标记控制信息)
802.1Q 帧
以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522 字节。
虚拟局域网的以太网帧格式