## Slide 1: 02
第二章 物理层

## Slide 2: 第二章 物理层
2.1 基本概念
2.2 数据通信基础
2.3 传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入

## Slide 3: 第二章 物理层
2.2 数据通信基础

## Slide 4: 2.2 数据通信基础
一个数据通信系统包括三大部分：源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）和目的系统（或接收端、接收方）。
输入数据
发送
的信号(数字的或模拟的)
接收
的信号(数字的或模拟的)
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
计算机
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入汉字
显示汉字
目的系统
传输系统
输出信息
计算机
数据通信系统的模型
公用电话网
数据通信系统
传输
系统
源系统
数据通信系统的模型

## Slide 5: 2.2 数据通信基础
数据 (data) ：运送消息的实体。
信号 (signal) ：数据的电气的或电磁的表现。
模拟信号 (analogous signal)：代表消息的参数的取值是连续的。
数字信号 (digital signal)：代表消息的参数的取值是离散的。
码元 (code)：在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
常用术语

## Slide 6: 2.2 数据通信基础
信道：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
单向通信（单工通信）：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
双向同时通信（全双工通信）：通信的双方可以同时发送和接收信息。
基带信号（即基本频带信号）：来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制 (modulation)。
信道基本概念

## Slide 7: 2.2 数据通信基础
调制分为两大类：
基带调制：仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相适应。变换后的信号仍然是基带信号。把这种过程称为编码 (coding)。
带通调制：使用载波 (carrier)进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号，这样就能够更好地在模拟信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道） 。
带通信号 ：经过载波调制后的信号。
信道基本概念

## Slide 8: 2.2 数据通信基础
不归零制：正电平代表 1，负电平代表 0。
归零制：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
曼彻斯特编码：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。
信道基本概念 – 编码方式

## Slide 9: 2.2 数据通信基础
不归零制
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流
差分曼彻斯特
归零制
数字信号常用的编码方式
信道基本概念 – 编码方式

## Slide 10: 2.2 数据通信基础
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题，就必须对基带信号进行调制 (modulation)。
最基本的二元制调制方法有以下几种：
调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化。
信道基本概念 – 带通调制方法

## Slide 11: 2.2 数据通信基础
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
调幅
调频
调相
最基本的三种调制方式
信道基本概念 – 带通调制方法

## Slide 12: 2.2 数据通信基础
任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或传输媒体质量越差，在信道的输出端的波形的失真就越严重。
信道极限容量

## Slide 13: 2.2 数据通信基础
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
发送信号波形
接收信号波形
有失真，但可识别
发送信号波形
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
接收信号波形
失真大，无法识别
信道极限容量 – 数字信号通过实际的信道

## Slide 14: 2.2 数据通信基础
从概念上讲，限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个：
信道能够通过的频率范围
信噪比
具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
1924 年，奈奎斯特 (Nyquist) 就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。
信道极限容量

## Slide 15: 2.2 数据通信基础
在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。
信道极限容量 -- 频率范围

## Slide 16: 2.2 数据通信基础
噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。噪声是随机产生的，它的瞬时值有时会很大。因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。
噪声的影响是相对的。如果信号相对较强，那么噪声的影响就相对较小。
信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为S/N，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：
信噪比(dB) = 10 log10(S/N ) (dB)
例如，当S/N=10时，信噪比为10dB，而当S/N=1000时，信噪比为30dB。
信道极限容量 -- 信噪比

## Slide 17: 2.2 数据通信基础
1984年，香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率（香农公式）。
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
其中：W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
S 为信道内所传信号的平均功率；
N 为信道内部的高斯噪声功率。
信道极限容量 – 香农公式

## Slide 18: 2.2 数据通信基础
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。
信道极限容量 – 香农公式

## Slide 19: 2.2 数据通信基础
对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有办法提高信息的传输速率。
用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。
信道极限容量 – 香农公式