## Slide 1: 02
第二章 物理层

## Slide 2: 第二章 物理层
2.1 基本概念
2.2 数据通信基础
2.3 传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入

## Slide 3: 第二章 物理层
2.4 信道复用技术

## Slide 4: 2.4 信道复用技术
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用
分用

## Slide 5: 2.4 信道复用技术
将整个带宽分为多份，在分配到一定频带后，自始至终都占用这个频带。频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3
频分复用 FDM

## Slide 6: 2.4 信道复用技术
时分复用将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用时隙是周期性地出现（其周期是TDM帧的长度）。
TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
时分复用 TDM

## Slide 7: 2.4 信道复用技术
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现
时分复用 TDM

## Slide 8: 2.4 信道复用技术
使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质，用户对分配到的子信道的利用率一般不高。
时分复用可能会造成线路资源的浪费
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
时分复用
#2
#3
#4
用户
当某用户暂时无数据发送时，在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态。
a
b
b
a
d
c
c
时分复用 TDM

## Slide 9: 2.4 信道复用技术
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
#2
#3
统计时分复用
统计时分复用的工作原理
a
b
b
c
a
c
d
统计时分复用 STDM
STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。

## Slide 10: 2.4 信道复用技术
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
20 Gbit/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
光调制器
光解调器
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
120 km
波分复用 WDM

## Slide 11: 2.4 信道复用技术
常用的是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被他人发现。
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
码分复用CDM