## Slide 1: 02
第二章 物理层

## Slide 2: 第二章 物理层
2.1 基本概念
2.2 数据通信基础
2.3 传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入

## Slide 3: 第二章 物理层
2.5 数字传输系统

## Slide 4: 2.5 数字传输系统
在早期电话网中，从市话局到用户电话机的用户线是采用最廉价的双绞线电缆，而长途干线采用的是频分复用 FDM 的模拟传输方式。
与模拟通信相比，数字通信无论是在传输质量上还是经济上都有明显的优势。
目前，长途干线大都采用时分复用的 PCM 的数字传输方式。
脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间中继线上传送多路的电话。
数字传输系统

## Slide 5: 2.5 数字传输系统
由于历史上的原因，PCM 有两个互不兼容的国际标准：北美的 24 路 PCM（简称为 T1）和欧洲的 30 路 PCM（简称为 E1，我国所采用）
E1 的速率是 2.048 Mbit/s，而 T1 的速率是 1.544 Mbit/s。
当需要有更高的数据率时，可采用复用方法。
存在问题：
速率标准不统一：基于光纤高速数据传输就很难实现。
非同步传输：当数据传输的速率很高时，收发双方的时钟同步就成为很大的问题。
数字传输系统

## Slide 6: 2.5 数字传输系统
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
SONET 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构
现已定义了从 51.84 Mbit/s (即OC-1) 一直到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。
在SONET 为基础，制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。习惯上SDH和SONET等同。
其主要不同点是：SDH的基本速率为155.52 Mbit/s。
同步光纤网 SONET