## Slide 1: 02
第二章 物理层

## Slide 2: 第二章 物理层
2.1 基本概念
2.2 数据通信基础
2.3 传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入

## Slide 3: 第二章 物理层
2.6 宽带接入

## Slide 4: 2.6 宽带接入
用户要连接到互联网，必须先连接到某个ISP。在互联网的发展初期，用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到ISP的，电话用户线接入到互联网的速率最高仅达到56 kbit/s。
从宽带接入的媒体来看，可以划分为两大类：
有线宽带接入
无线宽带接入

## Slide 5: 2.6 宽带接入
非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
DSL 就是数字用户线 (Digital Subscriber Line) 的缩写。
ADSL 技术

## Slide 6: 2.6 宽带接入
ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径（用户线越细，信号传输时的衰减就越大）。
ADSL 的最高数据传输速率与实际用户线上的信噪比密切相关。
从用户到 ISP的上行带宽小，而从 ISP 到用户的下行带宽大。
ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。DMT实际上使用的是采用频分复用的方法。
ADSL 特征

## Slide 7: 2.6 宽带接入
…
频谱
频率(kHz)
ADSL 的数字业务
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
~40
~138
~1100
ADSL 的DMT 技术的频谱分布

## Slide 8: 2.6 宽带接入
DSLAM (DSL Access Multiplexer) ：数字用户线接入复用器
ATU (Access Termination Unit) ：接入端接单元
ATU-C (C 代表端局 Central Office)：ATU-R (R 代表远端 Remote)
PS (POTS Splitter) ：电话分离器
ATU-C
ATU-C
ATU-R
ATU-C
用户线
电话
分离器
至 ISP
居民家庭
基于 ADSL 的接入网
端局或远端站
DSLAM
至本地电话局
PS
PS
区域宽带网
基于 ADSL 的接入网的组成

## Slide 9: 2.6 宽带接入
包括 ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）和 ADSL2+（G.992.5）。
通过提高调制效率得到了更高的数据率。采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。
改善了线路质量评测和故障定位功能，对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。
第二代 ADSL

## Slide 10: 2.6 宽带接入
HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。
HFC 网对 CATV 网进行了改造。
光纤同轴混合网（HFC网）

## Slide 11: 2.6 宽带接入
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
在模拟光纤中采用光的振幅调制AM，这比使用数字光纤更为经济。
模拟光纤从头端连接到光纤结点 (fiber node)，即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。
HFC网 – 特点

## Slide 12: 2.6 宽带接入
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤
HFC 网采用结点体系结构

## Slide 13: 2.6 宽带接入
用户接口盒 UIB (User Interface Box) 要提供三种连接：
使用同轴电缆连接到机顶盒 ，然后再连接到用户的电视机。
使用双绞线连接到用户的电话机。
使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。
HFC 网用户接口盒UIB
HFC 网电缆调制解调器 (Cable Modem)
最大的特点就是传输速率高。
比在普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，并且不是成对使用，而是只安装在用户端。

## Slide 14: 2.6 宽带接入
FTTx 是一种实现宽带居民接入网的方案，代表多种宽带光纤接入方式。FTTx 表示 Fiber To The…（光纤到…），例如：
光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭，可能是居民接入网最后的解决方法。
光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：光纤铺到路边，从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。
FTTx 技术

## Slide 15: 2.6 宽带接入
头端
1:N
光纤干线

光分路器
光网络单元
★●
★●
●
★●
★●

★
发往特定 ONU 的数据
下行
局端
用户端
光配线网 (ODN)
头端
1:N
光纤干线

★●

●
●
★

★
特定 ONU 发来的数据
上行
OLT：光线路终端
OLT
OLT
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
无源光网络 PON