## Slide 1: 04
第四章 网络层

## Slide 2: 第四章 网络层
4.1 网络层提供的服务
4.2 IP协议
4.3 划分子网和构成超网
4.4 路由选择协议
4.5 IPv6
4.6 VPN和NAT

## Slide 3: 第四章 网络层
4.4 路由选择协议

## Slide 4: 4.4 路由选择协议
算法必须是正确的和完整的。
算法在计算上应简单。
算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
算法应具有稳定性。
算法应是公平的。
算法应是最佳的。
理想路由
不存在一种绝对的最佳路由算法。所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。

## Slide 5: 4.4 路由选择协议
静态路由选择策略：非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由选择策略：自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。
分层次的路由选择策略：减少主要路由器的路由表项目，有利于单位内部网络的隐私保护。
路由选择策略

## Slide 6: 4.4 路由选择协议
自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。
现在对自治系统 AS 的定义是强调下面的事实：尽管一个 AS 使用了多种内部路由选择协议和度量，但重要的是一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。
自治系统AS

## Slide 7: 4.4 路由选择协议
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1
自治系统AS

## Slide 8: 4.4 路由选择协议
内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)
在一个自治系统内部使用的路由选择协议。
目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)
若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。
在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。
互联网有两大类路由选择协议

## Slide 9: 4.4 路由选择协议
用内部网关协议
（例如，RIP）
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议
（例如，OSPF）
自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择 (interdomain routing)，
自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择 (intradomain routing) 。
互联网有两大类路由选择协议

## Slide 10: 4.4 路由选择协议
RIP (Routing Information Protocol) 是一种分布式的、基于距离向量的路由选择协议。RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。
从一个路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。“距离”的最大值为 16 时即相当于不可达。
内部网关协议 RIP

## Slide 11: 4.4 路由选择协议
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。
内部网关协议 RIP特点

## Slide 12: 4.4 路由选择协议
路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为 1）。此时路由表是空的。
以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
RIP 协议的收敛 (convergence) 过程较快。“收敛”就是在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。
内部网关协议 RIP – 路由表的建立

## Slide 13: 4.4 路由选择协议
路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则
若下一跳字段是相同的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
否则，什么也不做。
(3) 若 3 分钟未收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
(4) 返回。
内部网关协议 RIP – 距离向量算法

## Slide 14: 4.4 路由选择协议
已知路由器 R6 有表 (a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 (b) 所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
计算更新
表 (a) 路由器 R6 的路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
表 (b) R4 发来的路由更新信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
表 (c) 修改后的表 (b)
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表 (d) 路由器 R6 更新后的路由表
内部网关协议 RIP – 更新路由表示例

## Slide 15: 4.4 路由选择协议
Net2 4
Net3 8
Net6 4
Net8 3
Net9 5
Net2 5
Net3 9
Net6 5
Net8 4
Net9 6
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
从C来的RIP报文
增加跳数以后
从C来的RIP报文
旧路由表
更新算法
Net1 7 A
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 E
Net9 4 F
新路由表
Net1: 没有新信息，不变
Net2: 相同的下一跳，替换
Net3: 一条新路由，增加
Net6: 不同的下一跳，新跳数小，替换
Net8: 不同的下一跳，跳数相同，不变
Net9: 不同的下一跳，新跳数大，不变
内部网关协议 RIP – 更新路由表示例

## Slide 16: 4.4 路由选择协议
RIP 协议特点：开销小，好消息传播得快，坏消息传播得慢。
当网络出现故障时，因为相邻路由器之间误认为对方能够到达故障网络而进行多次路由表的交换更新，直到到达故障网络距离为16时停止。此过程一般要经过比较长的才能将此信息传送到所有的路由器。
RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
内部网关协议 RIP 特征

## Slide 17: 4.4 路由选择协议
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)是为克服 RIP 的缺点。OSPF 的原理很简单，但实现起来却较复杂。
“最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF。
向本自治系统中所有路由器采用“洪泛法”发送路由信息。
发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。
内部网关协议 OSPF

## Slide 18: 4.4 路由选择协议
互联网的规模不断大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。
每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人” ，便于和其他发言人之间进行路由信息交换。
外部网关协议 BGP

## Slide 19: 4.4 路由选择协议
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS1
AS3
AS2
AS5
AS4
BGP 发言人和自治系统 AS 的关系

## Slide 20: 4.4 路由选择协议
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网 AS1 的 BGP 发言人：“要到达网络 N1、 N2、N3 和 N4 可经过 AS2。”
BGP 发言人交换信息

## Slide 21: 4.4 路由选择协议
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5、N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）。”
BGP 发言人交换信息