## Slide 1: 04
第四章 网络层

## Slide 2: 第四章 网络层
4.1 网络层提供的服务
4.2 IP协议
4.3 划分子网和构成超网
4.4 路由选择协议
4.5 IPv6
4.6 VPN和NAT

## Slide 3: 第四章 网络层
4.5 IPv6

## Slide 4: 4.5 IPv6
互联网经过几十年的飞速发展，到 2011 年 2 月，IPv4 的 32 位地址已经耗尽。解决 IP 地址耗尽的根本措施就是采用具有更大地址空间的新版本的 IP，即 IPv6。
更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。
扩展的地址层次结构
灵活的首部格式：IPv6 定义了许多可选的扩展首部。
改进的选项和支持即插即用（不再需要DHCP）
支持资源的预分配：IPv6 支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。

## Slide 5: 4.5 IPv6
IPv6 数据报由两大部分组成：
基本首部 (base header)
有效载荷 (payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷
IPv6 数据报的一般形式

## Slide 6: 4.5 IPv6
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部。
首部中取消不必要的功能，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
IPv6 对首部中的某些字段进行如下的更改：
取消首部长度字段 取消服务类型字段； 取消总长度字段，改用有效载荷长度字段； | 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； 取消协议字段，改用下一个首部字段； 取消检验和字段； 取消选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 7: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 8: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
版本(version)： 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 9: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
通信量类(traffic class)：8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 10: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
流标号(flow label)：20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 11: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
有效载荷长度(payload length)：16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 12: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
下一个首部(next header)：8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 13: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
跳数限制(hop limit)：8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 14: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
源地址：128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 15: 4.5 IPv6
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
目的地址：128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。
IPv6 数据报的基本首部

## Slide 16: 4.5 IPv6
IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
大大提高了路由器的处理效率。
IPv6 数据报的扩展首部

## Slide 17: 4.5 IPv6
向 IPv6 过渡采用逐步演进的办法，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
两种向 IPv6 过渡的策略：
使用双协议栈
使用隧道技术
从 IPv4 向 IPv6 过渡

## Slide 18: 4.5 IPv6
双协议栈 (dual stack) 是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。
双协议栈的主机（或路由器）记为 IPv6/IPv4，表明它同时具有两种 IP 地址：一个 IPv6 地址和一个 IPv4 地址。
双协议栈主机在和 IPv6 主机通信时是采用 IPv6 地址，而和 IPv4 主机通信时就采用 IPv4 地址。
根据 DNS 返回的地址类型可以确定使用 IPv4 地址还是 IPv6 地址。
从 IPv4 向 IPv6 过渡 – 双协议栈

## Slide 19: 4.5 IPv6
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
数据部分
数据部分
IPv4 网络
IPv4 数据报
IPv4 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
源地址：A
目的地址：F
……
源地址：A
目的地址：F
……
从 IPv4 向 IPv6 过渡 – 双协议栈

## Slide 20: 4.5 IPv6
在 IPv6 数据报要进入 IPv4 网络时，把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分。
当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈。
从 IPv4 向 IPv6 过渡 – 隧道技术

## Slide 21: 4.5 IPv6
IPv6 隧道
IPv6 隧道
IPv6 隧道
IPv6
IPv6
A
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
IPv4 网络
B
C
D
E
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4 网络
从 IPv4 向 IPv6 过渡 – 隧道技术